Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

Características Generales

Detalle Técnico / Funcional

Debe permitir efectuar impresiones con calidad de presentaciones o calidad de tipo carta (NLQ).

Impresión en blanco y negro y color (4 colores - CMYK). Cartucho de tinta negra independiente delos de color.

a)   Tecnología:

Inyección de Tinta

b)   Tipos de tintas:

Resinosas secas, orgánicas de solución de alcohol, basadas en pigmento y tinturas o

similar

c)    Velocidades de Impresión:

Negro: 18 ppm mínimo

Color: 11 ppm mínimo

d)   Resolución Gráfica:

Negro: 1200x1200 dpi mínima

Color: 2400x1200 dpi mínima

e)   Bandeja de alimentación:

120 páginas mínimo de 80 gr/m2.

f) El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido.

g)   Deberá poseer facilidades para impresión de gráficos en alta definición.

h)   Deberá permitir la impresión en hojas sueltas (tanto en papel blanco alisado como

Transparencias), para los tamaños:

A4

Oficio

i) Conectividad

Interfaz USB.

Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

j) Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

k)   Sistema continúo de tinta.

l) Deberá poder imprimir CD