# Especificación Técnica - PR-017-00 Electrofotográfica de Mediano Volumen

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

## Detalle Técnico / Funcional

Deberán imprimir no menos de 32 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

### Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

### 30.000 impresiones mensuales.

### Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

### Lenguaje de impresión:

### PCL5 o PCL6 o compatible superior.

### Será de tecnología electrofotográfica.

### Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

### Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: A4

de papel de entrada de no menos de:

500 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

### Tendrá una capacidad de memoria de 32 MB (mínimo).

### Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

### Conectividad

Interfazpara Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

Interfaz USB 2.0 o superior.

### Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

### Insumos

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

5.000 impresiones por mes durante _______12___ meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses (MM), se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y 5.000 impresiones con la cobertura indicada.

### Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

### Opcionales

### Impresión Doble Faz.

http://www.toshiba.es/hard-drives/portable/