ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lancha de Instrucción de Cadetes ESNM

Sistema de amarre y Fondeo

| Nº RENGLON | Nº CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 1 | 438 | 09000 | 0042 | REPUESTO MAYOR P/EMBARCACION; ELEMENTO MOLINETE PARA ANCLA | JG | 2 |
| 2 | 271 | 01598 | 0013 | CADENAS; MATERIAL ACERO - LARGO EXT. ESLABON 19mm - ANCHO MEDIO EXT.ESLABON 7mm - CARGA DE TRABAJO 200Kg | JG | 2 |
| 3 | 296 | 05926 | 0003 | ANCLAS P/EMBARCACION; TIPO FONDEO - MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - USO EMBARCACION | JG | 2 |

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN.

EN CASO CONTRARIO SERÁN DESESTIMADAS.

EQUIPAMIENTO A PROVEER.

La siguiente especificación tiene por objeto definir el alcance de suministro y las características de los componentes necesarios a proveer, correspondientes al sistema de amarre y fondeo para DOS (2) Lanchas de Instrucción de Cadetes ESNM.

Renglón Nº1: Molinete de Anclas: Tipo bi-ancla, sin cabirones horizontales y sin tambores de almacenamiento.

Cantidad: DOS (2) juegos

El Adjudicatario deberá proporcionar el Molinete de Anclas, Estopores de Cadena y Gatera que cumpla las siguientes características:

- Alimentación eléctrica, reversible y con protección IP-56 (apta para cubierta expuesta).

- Rango de temperatura desarrollada -20°C a + 45°C.

- Construido bajo reglas de la Sociedad de Clasificación NK.

- Diámetro del eslabón de cadena DIECINUEVE (19) milímetros, calidad grado 2.

- Barbotén apto para eslabones tipo Kenter.

- Tiro Nominal del barbotén no menor a QUINCE KILONEWTON (15 KN).

- Tiro máximo del barbotén no menor a VEINTITRES KILONEWTON (23 KN).

- Material del barbotén Acero fundido.

- Operación manual del freno a cinta.

- Fuerza del freno del barbotén o menor a NOVENTA Y CINCO KILONEWTON (95 KN) (45% de la carga a la rotura de la cadena).

- Material de la cinta del freno Acero dulce.

- Material del tambor del freno Acero dulce.

- Velocidad de izado de la cadena mayor a NUEVE (9) metros / minuto.

- Operación de los acoplamientos del plato manual.

- Torque de seguridad del acoplamiento para operación de cadena no menor a l CIENTO CINCUENTA (150) por ciento.

- Tipo de basamento abierto.

- Construcción de acero.

- Distancia entre barbotines igual a NOVECIENTOS (900) milímetros.

Cada molinete será provisto con DOS (2) juegos de Estopores de cadena adaptados para eslabón de cadena con contrete, de diámetro de DIECINUEVE (19) milímetros, calidad grado 2. Incluirá un sistema de local de bloqueo y un equipo de anclaje a cubierta.

La gatera estará adaptada para un eslabón de cadena de DIECINUEVE (19) milímetros de diámetro.

Todos los materiales a ser suministrados deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación.

Las características relacionadas con requerimientos adicionales para la instrumentación están contenidos en Anexo 1.

Las características relacionadas con requerimientos adicionales para motores eléctricos, arrancadores y cables están contenidos en Anexo 2.

Renglón Nº2: Cadenas de anclas

Cantidad: DOS (2) Juegos

Cada uno conformado por:

2 (DOS) cadenas de CIENTO TREINTA Y SIETE COMA CINCO (137,5) metros  de longitud cada una, eslabón de cadenas, con contrete, de diámetro de 19 mm según requerimientos de la Sociedad de Clasificación NK.

Cada juego de cadenas dividirá su longitud en CINCO (5) tramos de VEINTISIETE COMA CINCO (27,5) Metros (braza) y se usará como medio de unión entre tramos un grillete tipo Kenter.

Asimismo los extremos de cada conjunto de cadenas, deberán disponer y estar conformadas por:

| Lado caja de cadenas: | Eslabón final del ramal sin contrete + eslabón alargado + eslabón común + eslabón tipo Kenter. |
| --- | --- |
| Lado del ancla: | Grillete de entalingado + eslabón final del ramal sin contrete + eslabón alargado + eslabón giratorio + eslabón común + eslabón tipo Kenter. |

Capacidad: Según Sociedad de Clasificación para una calidad de eslabón tipo grado 2: Parte L – Capitulo 3 – 3.1.

El tratamiento y pintura de la cadena y de sus componentes serán los adecuados para uso marino y tales procesos deberán estar reflejados en la oferta.

Renglón Nº3: Anclas

Cantidad DOS (2) Juegos.

Cada juego de anclas estará conformado por:

2 (DOS) anclas Tipo  AC-14 de alto poder de agarre de TRESCIENTOS SESENTA (360) Kilogramos cada una.

Capacidad: Según requerimientos establecidos por la Sociedad de Clasificación Parte L –Capitulo 2–2.1.

Las cadenas a utilizar responderán a los requerimientos de la Sociedad de Calificación y a la especificación del renglón 2.

El tratamiento y pintura del ancla y sus componentes serán los adecuados para uso marino y tales procesos deberán estar reflejados en la oferta.

En la conexión de la cadena (diámetro 19 mm, calidad grado 2) con el ancla tendremos grillete de entalingado + eslabón final del ramal sin contrete + eslabón alargado + eslabón giratorio + eslabón + eslabón tipo Kenter.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

  - A efectos de permitir su correcto análisis, la Documentación Técnica a proveer en la Oferta deberá contener como mínimo, de corresponder los mismos:

- Descripción detallada del alcance del suministro.

- Especificación Técnica.

- Listado de divergencias respecto a la Especificación.

- Fichas de Datos Técnicos completos.

- Arreglo General (con vistas y cortes, dimensiones y pesos).

- Curvas Características de Equipos y Componentes.

- Diagramas eléctricos.

- Diagramas de tuberías.

- Listado de materiales.

- Condiciones del Asesoramiento Técnico.

- Listado de herramientas especiales.

- Listado de referencias.

- Listado de repuestos.

  - La ARMADA ARGENTINA podrá solicitar detalles ampliatorios para su análisis.

  - Las reglas, reglamentaciones y normas a emplear serán:

- NIPPON KAIJI KYOKAY Rules for Classification of Steel Ships.

- Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), 1974.

- Convención Internacional de Líneas de Carga (ICLL), 1966.

- Reglamentación Internacional para Prevención de Colisiones en el Mar (COLREG), 1972.

- Convención Internacional para Prevenir la contaminación por buques (MARPOL), 1973/78.

  - La notación de clase de los buques a los cuales va destinado este equipamiento será  NS* MNS* del Nippon Kaiji Kyokai Register  (NK).

  - Las consultas técnicas podrán ser cursadas a la JEFATURA DE INSPECCIÓN LANCHAS DE INSTRUCCIÓN PARA CADETES, teléfono (011) 4317-2000 interno 3058 o por vía electrónica a la dirección oscarperata@yahoo.com.ar y asimismo durante la inspección de visita que deberá realizar cada oferente.

  - El  material será probado y aprobado conforme a los requerimientos de la Sociedad de Clasificación y la Armada Argentina. Los métodos de prueba utilizados y los correspondientes resultados obtenidos en los ensayos desarrollados en fábrica serán proporcionados a la Armada.

  - El adjudicatario deberá proveer junto al equipamiento la siguiente documentación  / certificados:

    - DOS (2) originales de los siguientes certificados:

- Certificado de la Sociedad de Clasificación (NK).

- Certificados requeridos por la Sociedad de Clasificación.

- Certificado de Garantía.

- Certificados de Materiales.

- Declaración del fabricante de libre de asbestos (si corresponde).

    - Planos y documentos para aprobación y trabajo.

- Planos y documentos para aprobación: 1 (UNA) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico.  Los Documentos y Planos para aprobación serán analizados y eventualmente comentados por el Proyectista y luego devueltos al adjudicatario por medio de la Armada Argentina a los fines de su adecuada revisión. Esta documentación deberá ser presentada al Comprador a las 2 (DOS) semanas después de realizada la Orden de Compra.

- Planos y documentos para aprobación: 2 (DOS) copia impresa más 1 (UNA) en formato electrónico. Los Documentos y Planos de trabajo son aquellos que, después de ser revisados por el Adjudicatario para incorporar las observaciones del Proyectista, serán utilizados por el proyectista para desarrollar el diseño del buque. Esta documentación corregida deberá ser reenviada al Comprador en el lapso de UNA (1) semana una vez que el adjudicatario haya recibido los Planos y Documentos Aprobados por la Armada.

- Instrucciones y Guías de Instalación: 5 (CINCO) copias impresas más 1 (UNA) en formato electrónico. Las Instrucciones y Guías de Instalación serán utilizadas por el Proyectista a los efectos del desarrollo del proyecto y por medio del Constructor para la instalación y prueba de los equipos a bordo. Serán entregadas al Comprador conjuntamente con los Planos de Trabajo.

    - El adjudicatario deberá entregará a la Armada, cuando sea aplicable, los planos y documentos indicados a continuación:

- Listado de Planos de Equipos.

- Métodos de Cálculo.

- Planos de Dimensionamiento de Equipos.

- Planos de Instalación de Equipos.

- Planos de Detalle.

- Listado de Materiales de los Equipos.

- Curvas Características de Equipos Principales y Componentes.

- Fichas Técnicas de Equipos.

- Planos de Basamentos de Equipos indicando Fuerzas de Reacción.

- Listado de Instrumentos.

- Diagramas Eléctricos Unifilares.

- Diagramas de Cableados y Conexiones Eléctricas.

- Diagramas de Tuberías.

- Planos de Conexiones de tuberías.

- Tablas de Pesos expresadas en Kilogramos (pesos húmedo / seco).

- Alcance del Suministro.

- Listado de Repuestos.

- Listado de Herramientas.

- Informes de Prueba.

- Manuales de Operación.

- Instrucciones de Instalación.

- Guías de Mantenimiento.

    - El adjudicatario proveerá toda la documentación necesaria aprobada por la Sociedad de Clasificación.

    - Los Documentos y Planos, siempre que sean requeridos por la Sociedad de Clasificación y/o Reglas y Reglamentaciones, serán responsabilidad del adjudicatario.

- GARANTÍA TÉCNICA

  - Garantía Técnica del fabricante (ANEXO VI) – debidamente rubricada –, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a DOCE (12) meses, que se volverá efectiva desde la fecha de instalación, cuyo suministro efectivizaron, o en su defecto DIECIOCHO (18) meses desde la fecha de la Conformidad de la Recepción Definitiva de dicho bien, durante el cual subsanarán – a su exclusiva costa -, las deficiencias, falencias – de cualquier especie -, que a solo juicio de la ARMADA evidencie, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean  comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. Toda vez que la garantía técnica que se prevé en esta cláusula constituyen un recaudo esencial, serán desestimadas – sin reclamo alguno -,  las ofertas que en la fecha de apertura no la acompañen.

- VARIOS

  - Los materiales suministrados por el contratista deberán responder a las exigencias de la Sociedad de Clasificación siempre y cuando no se indiquen expresamente sus características técnicas en la especificación técnica.

  - Todas aquellas herramientas especiales, necesarias para la operación y/o mantenimiento de los equipos deberá ser incluida en la oferta.

  - El tratamiento superficial y el esquema de pintura deberá cumplir estándares aptos para el uso naval.

AGREGADO Nº1: Requerimientos Adicionales para instrumentación.

AGREGADO Nº2: Requerimientos Adicionales para motores eléctricos, arrancadores y cables.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE