Agregado Nº1 -  Requerimientos Adicionales para Instrumentación

Especificación Técnica – Sistema de amarre y Fondeo

Lancha de Instrucción de Cadetes ESNM

- General

En general, los instrumentos y accesorios requeridos en esta sección serán diseñados para el servicio marino.

Indicadores de todo tipo y sensores de alarma y monitoreo se suministraran en su totalidad para el Molinete de anclas y para los accesorios que requieran control y supervisión según sean los estándares definidos por el Contratista, o en caso de ser requerido, por la Sociedad de Clasificación.

La instrumentación mecánica y sus componentes deben ser de construcción rígida, adecuados para servicio marítimo y no se deben ver afectados por agentes vibratorios, temperatura, humedad, golpes, etc., normalmente generados en el ambiente en el que son instalados.

La instrumentación y sus componentes que requieran de mantenimiento deben estar dispuestos para su fácil acceso, libres de o protegidos de exposiciones a alto voltaje, alta temperatura o a áreas de trabajo peligrosas

Los instrumentos que monitorean parámetros vitales tendrán indicación local y transmisor para indicación remota donde fuera necesario para una segura y adecuada operación del Molinete de anclas. Cuando sea necesario indicación remota, los transmisores eléctrico/electrónico serán incluidos en el alcance de provisión del equipo del fabricante.

- Requerimientos de la Instrumentación

Los instrumentos (indicadores y sensores) instalados en el equipo serán diseñados y fabricados de acuerdo a los siguientes requerimientos:

  - Termómetros:

Los termómetros serán de tipo industrial, resistentes a vibraciones y con escala en grados Celsius.

En general los termómetros serán de tipo tubo capilar de vidrio con columna llena de alcohol rojo.

Estarán provistos con carcasa de aluminio, bronce o latón, y vaina de protección en acero inoxidable, con rosca BSP.

  - Sensores de Alarma y Monitoreo

El buque estará equipado con un sistema de supervisión y monitoreo de maquinaria y alarmas con tecnología de microprocesador.

Todos los sensores conectados al sistema de supervisión y monitoreo de maquinas y alarmas deberán ser del tipo aprobado por la Sociedad de Clasificación y provistos por fabricantes reconocidos de alta calidad y confiabilidad.

Los sensores cumplirán con los siguientes requerimientos:

- Interruptores de presión, termostatos e interruptores de nivel:

- Voltaje de contactos eléctricos: 250 V, 2 A, SPDT

- Grado de protección: IP-44

- Transmisor de temperatura:

- PT 100: Cuatro cables si son conectados al sistema de supervisión y monitoreo de maquinarias y alarmas.

- PT 100: Dos o tres cables, si no son conectados al sistema de supervisión y monitoreo de maquinarias y alarmas.

- PT 100: Cumplirá con la curva de temperatura vs ohms de acuerdo a DIN 43760.

- Termocupla con conversor de señal de salida de 4 a 20 mA.

- Transmisor de Presión:

- Señal de salida 4-20 mA.

- Contactos auxiliares:

- Tipo voltaje libre, capacidad 250 V, 2 A, SPDT.

- Otros sensores análogos serán provistos con señal de salida de 4 a 20 mA.

Notas

- La precisión de todos los sensores será mejor que el 2 %.

- Los sensores de temperatura serán fijados en una vaina de acero inoxidable.

- Los sensores de presión serán provistos con válvula aisladora.

- Los termostatos e interruptores de presión serán provistos con contacto normalmente cerrado.

- Toda la instrumentación provista con el equipo será identificada.

- Instrumentación Remota

La instrumentación remota será de acuerdo con los estándares del fabricante y requerimientos de la Sociedad de Clasificación para la “Notación de Clase”.

Los termómetros serán de tipo dial para el montaje en consola o panel.

El dial será de color blanco, con dígitos de color negro, en grados Celsius para termómetros y bar en manómetros.

Toda la instrumentación eléctrica usada para conexión externa será provista con cables eléctricos hasta una caja terminal.