ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA

LICITACION PRIVADA Nº    1048/16

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE SIETE (7) SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS”.

- OBJETO.

Fijar las especificaciones técnicas que se deberán cumplir para la contratación del equipamiento de transmisión de voz y datos punto a punto de alta velocidad, incluida la instalación, provisión de materiales, puesta en servicio y pruebas de calidad entre los siguientes Destinos (se indican ambos extremos de conexión):

- Extremo Nº 1: BASE NAVAL DE INFANTERÍA DE MARINA (BNIM), sito en Baterías, Punta Alta – Prov. Bs. As. Extremo Nº 2: BASE NAVAL DE PUERTO BELGRANO (BNPB), Punta Alta – Prov. Bs. As.

- Extremo Nº 1: INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES (IBBA), sito en Benjamín Lavaisse Nº 1195 - CABA. Extremo Nº 2: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (EMGA), sito en Comodoro Py Nº 2055 - CABA.

- Extremo Nº 1: COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES (COTN), sito en Av. Don Pedro de Mendoza Nº 550, La Boca – CABA. Extremo Nº 2: INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES (IBBA), sito en Benjamín Lavaisse Nº 1195 - CABA.

- Extremo Nº 1: ESCUELA NACIONAL FLUVIAL “COMODORO ANTONIO SOMELLERA“ (ESNF), sito en Benjamín Lavaisse Nº 1650 - CABA. Extremo Nº 2: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (EMGA), sito en Comodoro Py Nº 2055 – CABA. Para este caso particular se considerará como alternativa correspondiente al Extremo Nº 2 la INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES (IBBA), sito en Benjamín Lavaisse Nº 1195 – CABA, sólo en caso de no ser viable la primera alternativa (EMGA).

- Extremo Nº 1: BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº4 (BIM4), sito en Capitán Mutto S/N, Ushuaia, Prov. Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Extremo Nº 2: BASE NAVAL USHUAIA (BNUS), sito en San Martín y Yaganes, Ushuaia, Prov. Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

El servicio reemplazará los vínculos existentes BNIM-BNPB y IBBA-EMGA. Su reemplazo permitirá el transporte mediante la utilización del Protocolo Internet (IP) actualmente empleado en las redes institucionales de Voz, Datos Operativos, integrándose a la red privada de ARMADA ARGENTINA (ARA) con esta tecnología, mientras que, para el resto de los casos permitirá su integración a dicha red.

DOS (2) Sistemas de Transmisión de Voz y Datos (radioenlaces), deberán ser entregados en la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA (Edificio “LIBERTAD” Piso 2º - Comodoro Py Nº 2055 - CABA), Dicho equipamiento será utilizado como Sistema de Respaldo en caso de contingencias, por tal motivo no será requerido su instalación.

- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las ofertas deberán cumplimentar, lo siguiente:

  - Se adjuntarán a la oferta los folletos técnicos del sistema/equipamiento ofrecido y se deberá consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “Según Pliego” como identificación del sistema/equipamiento ofrecido.

  - Todos los requerimientos técnicos del sistema/equipamiento objeto de esta contratación deberán ser considerados mínimos, pudiendo el/los oferente/s presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas, en el presente ANEXO.

  - Sólo se aceptarán propuestas alternativas si cumplen la totalidad de los requisitos técnicos enunciados en el pliego.

  - Se deberá adjuntar a la Oferta la “Constancia de Visita Obligatoria”, siendo la misma la que permita al Oferente determinar el sistema/equipamiento y todo aquello que resulte necesario para cumplir con las especificaciones descriptas en el presente ANEXO, no pudiendo alegar con posterioridad desconocimiento alguno que impida su implementación.

- CONSIDERACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La arquitectura básica prevé vincular ambos nodos de los Destinos detallados en el Punto 1. del presente ANEXO. Para ello se considerará una distancia inferior a VEINTE (20) km aproximadamente (medidos en línea recta), en todos los casos, por medio de un radioenlace IP con una tasa de transmisión real (throughput) no menor de 20 Mbps, operando en frecuencia no licenciada. Para este fin se deberán instalar sendos Sistemas Irradiantes para cada emplazamiento, unidades outdoor, antenas, alimentadores coaxiales, conectores, descargadores y protecciones, como así también, unidades indoor y todo aquello que fuere necesario para cumplir con el objeto de la presente contratación. También deberá proveerse la tramitación de corresponder ante los organismos de competencia, como el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) y/o cualquier otro, para habilitar los nuevos enlaces más toda la documentación conforme a obra.

NOTA: se considerará la presentación de ofertas variantes de radioenlaces IP en banda licenciada, con una tasa de transmisión real (throughput) no menor de 20 Mbps, para este caso, la ARMADA considerará la ponderación del mismo, siempre y cuando la diferencia presupuestaria, con respecto al de banda no licenciada, se encuentre dentro del QUINCE PORCIENTO (15%). La ARMADA se reserva el derecho de evaluación inherente a su Aptitud y Aceptabilidad de esta Oferta Variante y que al sólo juicio de la ARMADA podrá desestimar. Además, el Oferente deberá indicar en su Oferta la velocidad de transporte licenciada, que puede no coincidir con la velocidad de transporte de datos máxima del radioenlace, este parámetro también será considerado en el momento de la ponderación. Asimismo, el Adjudicatario deberá proveer la tramitación que corresponda ante los organismos de competencia, como el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) y/o cualquier otro de corresponder, para habilitar los nuevos enlaces más toda la documentación conforme a obra. Es conveniente acotar que, el equipamiento Ofertado deberá cumplir con las exigencias descritas en el presente Anexo, incluidas las características indicadas en el Punto4., con las excepciones propias que son particulares para este tipo de equipamiento y las descriptas en el presente Punto.

  - ALCANCES:

    - El alcance incluye el suministro, transporte, instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento en garantía, del enlace y equipos componentes del Sistema provisto, así como todo lo necesario para que el correcto funcionamiento y cumplimento de las especificaciones del presente Pliego. El suministro se encuadrará bajo la figura de contratación Llave en Mano.

    - El adjudicatario debe suministrar un juego de manuales que contengan los datos de instalación, gestión, operación y mantenimiento de los equipos y sus partes asociadas, que fueran provista por él para cumplir del transporte de voz y datos objeto del presente.

    - La infraestructura donde se realizará la instalación de las antenas (Ej.: torre/mástil) será provista por la ARMADA, como así también el respaldo de energía.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS (BANDA NO LICENCIADA):

  - Condiciones Básica:  Enlace Punto a Punto.

  - Banda de Frecuencia:  entre 5.15 Ghz a 5.875 Ghz.

  - Capacidad de transporte: No inferior a 125 Mbps

  - Velocidad de transmisión de datos Asegurada: no menor a 20 Mbps.

  - Tamaño del canal: No inferior a 10 MHz.

  - Latencia: No mayor a 3 ms en cada dirección.

  - Selección de canal: Selección de frecuencia dinámica y manual con selección automática durante el encendido y adaptación continúa para evitar interferencias.

  - Potencia de transmisión: con valores no inferiores al rango de 18 dBm y 23 dBm.

  - Modulación:  Adaptativa

  - Corrección de Errores: al menos con codificación FEC desde BPSK a 64QAM.

  - Antena: Preferentemente integrada a la unidad exterior (ODU) de características acordes al cálculo de enlace.

  - Interface de salida a la LAN: Ethernet 10/100/1000 Base T sobre RJ-45.

  - Temperatura de funcionamiento: -35°C a +60°C.

  - Protección y seguridad: al menos UL60950-1; IEC60950-1; EN60950-1; CSA-C22.2 Nº 60950-1.

  - Protocolos: al menos SNMP v1, SNMP v2 y Acceso WEB vía Browser.

- CONSULTAS TECNICAS:

Las consultas técnicas que los oferentes consideren pertinentes realizar, deberán ser efectuadas exclusivamente por nota o Fax, hasta CUATRO (4) días hábiles previos a fecha fijada para la presentación de ofertas. Se fija como domicilio de recepción de consultas la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA (DGCI) sita en COMODORO PY 2055 Piso 2° Ciudad Autónoma de Buenos Aires ó al Fax (4311-6437). Las respuestas serán comunicadas a todos los oferentes que hubieran cumplido con la adquisición/retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en forma previa a la fecha de apertura de la Licitación.

- GARANTÍA.

El Adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción definitiva y por un período no inferior a los DOCE (12) meses, un servicio de garantía integral del equipamiento provisto. El adjudicatario deberá acreditar, con documentación respaldatoria, ser: “fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado del fabricante”; en cualquiera de los casos la garantía del equipamiento deberá ser ejecutada en el país.

La relación para el cumplimiento de la Garantía será directamente entre el Adjudicatario y el/los responsables que designe la ARMADA ARGENTINA.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE