ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PISO:

Piso en melamina, densidad 1,57 gr/cm3 por 18 mm de espesor. Superficie total de 12 m2 en paneles desarmables de 1 m2 a 3 m2

ESTRUCTURA:

Caños de aluminio tubulares de 2,5 cm x 2,5 cm de diámetro por 2 mts. de altura.

VOLUMEN INSTITUCIONAL:

Estructura realizada en lona vinílica tensada tipo serigráfica color blanco, con caños tubulares de 2,5 cm x 2.5 cm.

Pared lateral y pared trasera de 3 x 3 mts. Realizadas en lona tensada con caños tubulares de 2,5 x 2,5 cm de diámetro.

Columna realizada en estructura tubular de 30 cm x 30 cm x 2,20 mts. de altura.

Cenefa de 50 cm de alto en lona tensada con caño tubular de 2,5 cm por 2,5 cm.

Espacio y conexiones para LED de 40”

EQUIPAMIENTO:

Mostrador de atención de 70 cm de ancho x 1,60 mts. de largo x 1,20 mts de altura con dos puertas, herrajes y estante de guardado realizado en MDF.

Tres (3) banquetas individuales de material plástico tipo bar.

Logo Institucional con nombre y escudo de la ARMADA ARGENTINA provisto por el Departamento Incorporación.

Pared con gigantografía sobre actividades de la Armada provista por el Departamento Incorporación.

ILUMINACIÓN

Incluye iluminación mediante LED con enchufes en mostrador de atención para consumo eléctrico, tablero, térmica y disyuntor.

Dos (2) spot iluminando gigantografía de pared interior