CONTRATACIÓN DIRECTA POR TRAMITE SIMPLIFICADO N°      18 /16

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL  DE LA ARMADA”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Provisión de Equipos Acondicionadores Frío / Calor:

El ADJUDICATARIO deberá proveer los equipos acondicionadores de aire Frío / Calor de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones técnicas.

DOS  (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO “SPLIT” de 3.000 frigorías / hs (Frío / Calor, de primera calidad y marca reconocida en el mercado. Tipo CARRIER, SURREY, LG, BGH o similar calidad).

- CARACTERISTICAS:

- CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: De Tres Mil (3.000) frigorías/hora, en funcionamiento constante.

- CONSUMO: Eficiencia Energética “A”

- NIVEL SONORO: Bajo Nivel de Ruido.

- CONSOLA EXTERIOR: Para piso / techo.

- CONTROL REMOTO: Completo para todas las funciones del equipo.

- FUNCIONES MÍNIMAS: Apagado automático del equipo.

- FILTRO DE PURIFICACION.

- ALIMENTACIÓN: 220 voltios, con puesta a tierra

- COLOR: Blanco, marfil o gris claro.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los equipos provistos contaran de una sección evaporadora y unidad condensadora exterior, vinculadas por las líneas de aspiración y de líquido construidas en tubos de cobre o tecnología posteriormente adaptada de rendimiento energético similar o superior, cuyo diseño y montaje deben efectuarse siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante de los equipos. El sistema de calefacción será con bomba de calor.

Deberá tenerse especial cuidado en el procedimiento de conexión de los caños, carga de refrigerante, limpieza y purga de aire así como la ejecución de una adecuada aislación térmica.

El gabinete de la unidad condensadora debe ser aprobado por su fabricante  para instalar en la intemperie, de fácil acceso a las partes constitutivas, deberá contar con válvula reversible para bomba de calor, con ventilador que podrá ser helicoidal con muy bajo nivel de ruidos, compresor hermético, presostato de baja presión y protección térmica tanto para el compresor como para el motor del ventilador.

La sección evaporadora podrá constar de ventilador centrífugo, balanceado estática y dinámicamente, de funcionamiento totalmente silencioso, con serpentines de cobre con aletas de aluminio y fácil acceso para mantenimiento o tecnología posteriormente adaptada de rendimiento energético similar o superior.

La unidad condensadora exterior debe cumplir con la reglamentación sobre ruidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NORMAS REGLAMENTARIAS

Deberán tener sello, certificación u homologación por el IRAM y cumplirán con la siguiente normativa:

RESOLUCIÓN Nº 92/98 EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA DE LA NACIÓN: Reglamenta los requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión para su comercialización.

RESOLUCIÓN EX S.I.C.M. Nº 319/99: Exige que los aparatos electrodomésticos se comercialicen con una etiqueta que informe el rendimiento energético, la emisión de ruido y demás características previstas por la Norma IRAM 62.406.

NORMAS IRAM 2174, 2251 Y 62406: Etiquetado de eficiencia energética (mínimo clase B) para acondicionadores de aire.

REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES: Reglamenta la realización de las instalaciones eléctricas en inmuebles debiendo ser su cumplimiento estricto y obligatorio.

GARANTIA, SERVICIO POST VENTA Y PROVISION DE REPUESTOS

La garantía contra vicios de materiales y/o defectos de fabricación no podrá ser inferior al término de: UN (1) año a contar de la fecha de la  instalación y puesta en funcionamiento definitiva del equipo correspondiente debiéndose efectuar, durante dicho término, las reparaciones sin cargo alguno en el lugar de instalación.-

La Armada a través de personal de su Organismo Técnico competente podrá someter el equipamiento a inspección y pruebas de suficiencia que considere necesarios a fin de precisar si se ajustan a lo requerido en el presente pliego y en caso que no se formulen observaciones se procederá a la recepción definitiva.

Toda reparación y/o servicio técnico que se efectúe en el período de garantía y/o finalizado el mismo, será supervisado obligatoriamente por el personal del Organismo Competente, el que certificará los procedimientos técnicos realizados, recambio parcial y/o total de componentes de los equipos, antes de receptar dichos trabajos.-

Se deja constancia que el plazo de mantenimiento de la garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la recepción definitiva del equipamiento.-

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE