COMPULSA ABREVIADA Y ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 19/16

“ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA EL SERVICIO DE AUDITORIA DE LA ARMADA”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Provisión de impresora:

El ADJUDICATARIO deberá proveer los equipos de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones técnicas.

UNA (1) IMPRESORA ELECTROFOTOGRÁFICA ESTÁNDAR (de primera calidad y marca reconocida en el mercado).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

Productividad de por lo menos:

5.000 impresiones mensuales.

Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

Lenguaje de impresión:

PCL5 o PCL6 o compatible superior.

Será de tecnología electrofotográfica.

Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| A4 | Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| 150 hojas cortadas de 80 gr/m2. |  |
| --- | --- |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

Tendrá una capacidad de memoria de (Seleccionar una alternativa):

8 MB (mínimo).

Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

Interfaz USB 2.0 o superior.

Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

SISTEMAS OPERATIVOS

Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

Otros (INDICAR)

INSUMOS

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

2. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS: SERVICIO DE AUDITORIA DE LA ARMADA, Av. Comodoro Py 2055 -Piso 2 – Oficinas 147 y 148 - CABA