##### ANEXO II

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas que se detallan en el presente Anexo y con la documentación requerida en la cláusula 11 Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares, serán desestimadas sin reclamo alguno.

La cotización incluirá en todos los casos la provisión de mano de obra calificada y materiales necesarios por parte del adjudicatario, para la óptima conclusión de las tareas.

Las empresas deberán presentar para su evaluación, certificado expedido por el Registro Nacional de Constructores de Tareas Públicas, que demuestre la capacidad Técnica Financiera para asumir con idoneidad la ejecución de las tareas licitadas.

OBJETO: Prestación del servicio de colocación de red de gas con suministro del material a fin de calefaccionar nueve (9) viviendas identificadas como Manzana 3 casa Nº 11, Manzana 4 casas  Nº 5, Nº 11 y Nº 12 y Manzana 5 casa Nº 13 de la, sitas en el Barrio SADOP - Ciudad Evita - Provincia de Buenos Aires, administrado por el Departamento Viviendas Fiscales que depende de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LA ARMADA.

1-SITUACIÓN:

Barrio S.A.D.O.P. Ciudad Evita (Pdo. de La Matanza) – Pcia. de Buenos Aires.

EXTENSIÓN DE LA RED EXISTENTE MÁS LA PROVISION Y COLOCACIÓN DE  CALEFACTORES

| MANZANA 3 | MANZANA 4 | MANZANA 5 |
| --- | --- | --- |
| Casa: 11: 2D Extensón de la red desde el living a dormitorios + provisión y colocación de 2 calefactores de 2500 Kcal | Casa 11: 2 D Extensión de la red desde el living a dormitorios + provisión y colocación de 2 calefactores. de 2500 Kcal Casa 5: 3 D Instalación nueva complerta + 3 calefactores de 2500Kcal Casa 12 ; 2D Colocar un calefactor de 2500 Kcal | Casa 13: 3 D Extensión de la red desde el living a dormitorios + provisión y colocación de 3 calefactores.de 2500 Kcal |

2-PRELIMINARES:

- MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Se señalizará debidamente la zona de trabajo, con un vallado doble con cinta de peligro a efectos de limitar los sectores a intervenir de excavaciones y movimientos de tierra, demarcando donde se requieran puntos de quiebre, por medio de mojones provisorios.

- CONSIDERACIONES  QUE DEBERÁN TENERSE EN CUENTA PARA LA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS Y ARTEFACTOS ALIMENTADOS POR GAS.

Se tendrá en consideración para una instalación de gas, la ubicación de los distintos artefactos y la posibilidad de que éstos puedan ser conectados o empalmados de manera tal que queden eliminados los peligros, tanto a la finca como a las personas que la habitan y además que permitan su fácil empleo y comodidad de uso.

Que no se encuentren expuestos a las corrientes de aire y que el ambiente resulte lo suficientemente amplio para que cuando éstos se hallen en pleno funcionamiento, no ofrezcan ningún peligro por enrarecimiento del aire, provocando en consecuencia cualquier inconveniente. La totalidad de los materiales a utilizarse en toda la instalación serán de 1ra. calidad homologados por ENARGAS.

En lo que respecta  a cañerías y accesorios, se prevé para una calidad tal que resistan una presión equivalente a 5 Kg/cm2. Todo cambio de dirección en las cañerías se hará por medio de curvas, no permitiéndose el curvado de los caños, salvo casos muy especiales que a juicio de la inspección de GAS FENOSA, considere que las mismas no  afectarán la eficiencia de los mismos. De autorizarse dichos trabajos, se efectuarán de acuerdo a las reglas del arte y la buena construcción.

La utilización de codos se hará únicamente en el empalme de la cañería con el medidor, en las tomas de los artefactos y en los sifones. El empleo de uniones dobles, sólo se permite en la unión con los artefactos y se colocarán in mediatamente después de las llaves de paso. La característica principal de las mencionadas uniones, será la de tener el asiento cónico. En ningún caso y bajo ningún concepto podrán emplearse pastas para dichas uniones, lográndose con ello en el momento necesario, la desvinculación de los artefactos con las cañerías. Se tomará en cuenta toda la prevención correspondiente, señalándose con cinta de peligro en todo el trayecto  de la obra. La Empresa adjudicataria deberá aportar antes del inicio de las obras, un croquis de situación por donde se ubicará el nuevo recorrido. Contará con un técnico matriculado y reconocido por GAS FENOSA.

3-EJECUCIÓN DE LAS TAREAS

- MOVIMIENTOS DE SUELO:

Se procederá a excavar el zanjeo de alojamiento de la tubería, desde el suelo  a 40 cm. de profundidad, en todo el trayecto planteado. Por tramos de aproximadamente 10 metros,  se procederá a efectuar la prueba de hermeticidad correspondiente, a comprobar por personal técnico de la Armada. Una vez terminadas las obras, se solicitará a la Empresa suministradora GAS FENOSA para una inspección de lo ejecutado, y con el visto bueno cumplimentadas las normas vigentes, se rellenará con tierra el zanjeo. Toda la instalación quedará bajo tierra y la tubería quedará  cubierta con la cinta de peligro de localización correspondiente. Se harán las distribuciones de cañerías de gas dentro de cada terreno a partir  de la acometida de la red general de la Empresa suministradora del servicio, luego de superado el tramo de cañería denominado de “prolongación domiciliaria”  de aproximadamente 20 cm. que sobresale de la línea municipal y concluye en el medidor instalado dentro de  la cabina reglamentaria según medidas obligatorias, a línea municipal. Las prolongaciones deben salir, en relación a la línea municipal a 90º, terminando para su futuro enlace con rosca macho y su correspondiente tapón.

Estarán convenientemente alejadas de las conexiones de agua, cloacas, electricidad y desagües de lluvia a efectos de evitar cualquier inconveniente en su aislación.

- GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE MEDIDOR:

El gabinete de gas de no existir en el frente de las viviendas, se construirá a línea municipal del frente a la calle con paredes de mampostería  en ladrillos huecos cerámicos portantes de 12 x18 x 33 cm., apoyado sobre una platea de fundación ejecutada en hormigón armado. Las paredes serán revocadas y pintadas con una terminación fina con una mezcla que incluirá  una aislación hidrófuga,  listas para pintar con dos manos de pintura para exteriores. Llevará a modo de cubierta protectora una losa de hormigón  premoldeado.El gabinete llevará una puerta de chapa BWG N° 18 reglamentaria de una hoja, con sus rejillas de ventilación según normas y exigencias de la Empresa suministradora GAS FENOSA, provista y colocada por el adjudicatario en coordinación con la dirección de obra, con un techo de losa de hormigón premoldeado,

Se distribuirá en forma perimetral de la vivienda bajo tierra donde se alojará la tubería (en todos los casos con una pendiente mínima igual al 1%), y con el propósito de taladrar las paredes para el pase de los caños correspondientes, hacia el interior de cada ambiente según el caso, hasta llegar a las estufas de tiro balanceado a instalar, en  cada uno de los dormitorios de la Unidad funcional,  y en el Salón-Comedor. La distribución  comprende también, la distribución de cañería para alimentación de los electrodomésticos cocina y termo.                                                                                                                                     Cuando hubiese tramos en los cuales las cañerías internas deban ser no embutidas, se tendrá muy en cuenta que las mismas queden perfectamente aseguradas, para evitar cualquier movimiento imprevisto descontrolado.

La distancia máxima que debe existir entre los soportes, grampas o clavos ganchos, no podrá ser mayor de 1,50 metros. Existen en el comercio una gran variedad de grampas, por lo que en todos los casos podrá elegirse el tipo que resulte o se considere más adecuado para poder realizar los trabajos de acuerdo a las verdaderas reglas del arte. Se exigirá a tal fin para evitar la generación de corrosión, que todas las grampas de sujeción, vayan con protección plástica o envoltura de goma, tanto en tramos rectos como en codos, para evitando el contacto directo de metal con metal, perjudicial para la vida útil de los materiales.

Todas las conexiones que se hagan a los artefactos, llevarán sus respectivas válvulas de seguridad.

Su instalación se hará bajo tierra donde se alojará el caño, cubierto con la cinta de localización correspondiente. Al ejecutarse por afuera se evita la rotura de las paredes y del piso interno de la vivienda. Las cañerías  serán de 3 y 2 pulgadas del tipo EPOXI.

Las ventilaciones estarán sujetas a la normalización y exigencia de GAS FENOSA.

A demás de todas las consideraciones anteriormente mencionadas, deberá tenerse muy en cuenta y poner especial cuidado en la protección que corresponde efectuar en las cañerías de acuerdo con su ubicación.

La Empresa adjudicataria deberá aportar una carpeta técnica, que incluya el plano de distribución del circuito de gas, firmados por técnico matriculado con el trámite de habilitación debidamente aprobado  por GAS FENOSA.

4-RESTITUCIÓN Y REPARACIONES DE PAREDES

- REVOQUES:

La posible intervención tiene por objeto, restituir y recomponer la continuidad de las revoques de las paredes que hayan sido afectadas por los trabajos de instalación de las cañerías a su través, de forma de dejar perfectamente selladas las fisuras que pudieran haberse producido. Previo a cualquier tarea de reparación, será imprescindible  determinar el origen y gravedad de las grietas.                                                                                                                                                                                      El material flojo lindante  a la fisura o grieta deberá retirarse, cuidando de no arrastrar material firme, para después  limpiar la zona con soplete o brocha, y lavar el interior con agua limpia, rellenando las juntas vacías o  la grieta con mortero. Es aconsejable, la utilización de algún promotor de adherencia, a fin de lograr una perfecta cohesión de los revoques nuevos con los existentes, siendo la composición del revoque nuevo, similar a la del anterior, para asegurar que la compatibilidad entre ambos y que garantice un larga vida del material adoptado.                                                                                                                                                                                                                                                     En algunos casos pueden utilizarse consolidantes, que deberán aplicarse antes de remover las superficies flojas, a fin de reducir los sectores de revoque a rehacer.                                                                                                                                     Recién una vez realizado esto, deberá reponerse el mortero, realizando un nuevo azotado con hidrófugo, revoque grueso y fino.

Una vez sustituido el revoque se lo debe proteger de los agentes climáticos, incorporando una capa hidrorepelente. Esto puede logarse a través de la pintura aplicada sobre el mismo.

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS:

Los oferentes adjuntarán a su oferta, un Plan de  Trabajo (Tipo diagrama de GANTT), el cual podrá ser modificado por la Dirección Técnica del Departamento de Viviendas Fiscales de la D.I.B.N. de la Armada, una vez que se adjudique (Agregado Nº 2 del Anexo I).

LIBRO DE TAREAS:

El Adjudicatario deberá disponer de un cuaderno y/o Libro con hojas numeradas, que conste de original, duplicado y triplicado, en el cual la Inspección Técnica del Departamento de Viviendas Fiscales asentará las observaciones emergentes del recorrido de la obra, emitirá directivas y efectuará coordinaciones. A tal efecto la inspección Técnica, firmará el original y las copias, quedándose con el duplicado. El Adjudicatario al tomar conocimiento firmará el original, retirando el triplicado. El original deberá permanecer en la obra en perfecto estado de conservación (sin manchas, enmiendas, tachaduras), para verificación de las partes intervinientes.

Finalizada la tarea este registro quedará en poder de la ARMADA

LIMPIEZA Y PREVENCIONES:

Diariamente se deberán retirar del edificio todas los escombros y desechos ocasionados por los trabajos.