| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 439 | 06595 | 0010 | BOMBAS NEUMATICAS; TIPO DOBLE DIAFRAGMA - CAUDAL 0 A 2,4m3/h - TEMPERATURA AMBIENTE - DIAFRAGMA ADMITE TEMPERATURA 80ºC - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 6 |

1.	Detalle de la prestación: Provisión de Bomba Neumática a doble diafragma para el Replacado de Baterías del Submarino A.R.A. “SANTA CRUZ”.-

2.	Calidad: Nuevo sin uso y con sus respectivos empaques de fábrica.

3.	Tolerancia: Si, ± 20%.

4.	Muestra: No es de aplicación.

5.	Visita: No es de aplicación.

6.	Muestras patrón: No es de aplicación.

7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

7.1.	RENGLÓN 1: BOMBA NEUMÁTICA TIPO DOBLE DIAFRAGMA - CAUDAL 0 A 2,5m3/h - TEMPERATURA -30 A 150°C - DIAFRAGMA TEFLON - MATERIAL PLASTICO.-

- Cantidad: SEIS (6).

- Características Técnicas

- Caudal: 0 a 2.5 m3/4 (0 a 41 litros/min.)

- Conexiones: Succión/Impulsión: ½” BSPh

Entrada de Aire: ¼” BSPh

Escape de Aire: ¼” BSPh

Silenciador incluido.

- Accionamiento: Aire comprimido de 0,5 a 8 Kg/cm3.

- Capacidad de succión: 5 m.c.a. (2).

- Máxima temperatura admitida:	Buna N R (NBR) 80º C.

Viton R (FPM) 80º C	.

Teflon R (PTFE) 80º C.

Santoprene R 80º C.

Hytrel R 80º C.

Geolast R 80º C.

- Máximo tamaño de sólidos: 1,5 mm.

- Terminación exterior: Polipropileno.

8.	OBSERVACIONES GENERALES

8.1.	El ADJUDICATARIO deberá adjuntar folletería de las características técnicas y detalles descriptivos de los equipos y elementos ofertados o la constancia escrita del cumplimiento de lo especificado en este Anexo – Especificaciones Técnicas.

8.2.	Servicios post venta y Provisión de repuestos.

9.	CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN DE BIENES DE USO:

Para el caso particular de bienes de uso (inciso 4) y a fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa, el oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los materiales objeto de la contratación:

1.	Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce el producto.

2.	Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los producto/s ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barra) en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el número.

3.	Marca y/o modelo del producto ofertado.

4.	Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

5.	Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales, deberá indicar las mismas.

10.	GARANTÍA TÉCNICA

Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la correspondiente garantía técnica –debidamente rubricada–, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a SEIS (6) meses, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro se recepcionó en forma definitiva. Durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán –a su exclusiva costa–, las deficiencias, que le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontrantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimidación, subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. (Anexo IV).