ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N° 1: REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y REFACCIÓN DE REPOSTERÍA DE LA DGAF 2° PISO (EDIFICIO LIBERTAD) PUERTA N° 54.

Incluye provisión de equipamientos, materiales y ejecución de tareas por parte de El Adjudicatario, situados en el Piso 2° puerta N° 54 de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Armada.

Las tareas a desarrollar comprenderán la totalidad de los trabajos necesarios y provisión de materiales acordes, adecuados a las necesidades requeridas, considerando para ello y en cada rubro, todas las normas municipales e internas del Edificio en materia de Seguridad, calidad del Material, habilitación del personal operarios, seguros de ART y otros. Asimismo, se considerarán horarios y lugares de circulación de operarios, materiales y la normativa que se desprenda del código de edificación del GCBA, normas de instalaciones domiciliarias de EDESUR y METROGAS.

DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR:

- De acuerdo a las funciones que se realizan en el local se analiza como correcta la ubicación de las actividades fijas sobre el muro longitudinal, se aprovechará la longitud de dicho espacio y el sector frente a la ventana para sectorizar más el espacio.

- Para sectorizar el espacio serán necesaria la incorporación de gabinetes fijos y cambio de mesada de trabajo para reubicar el horno eléctrico, de igual calidad o superior.

- Zonificación acorde al uso: 1) Sector repostería, II) Sector desayunador y III) Sector lavado-planchado con la incorporación de dos (“) gabinetes fijos, la ampliación de la mesada de granito y un equipo de aire acondicionado tipo “Split” frio/calor de 2600 w o superior (ver Plano Nº 2)

TRABAJOS A REALIZAR:

Trabajos preliminares – Demolición:

- Retiro de alacenas, bajo mesada, artefactos eléctricos (aire acondicionado, heladera, termo tanque, etc), electrodomésticos (televisor, microondas, etc) y todo tipo de muebles ajenos a la obra.

- Retiro del revestimiento cerámico en paredes.

- Retiro del piso granítico existente

Tareas de albañilería y afines:

- Replanteo y prolongación de 5ml de desagües pluviales y alimentación de agua para la nueva ubicación del lavarropas (recorrido por bajo mesada).

- Replanteo-construcción de 5m2 de tabiques de ladrillo cerámico hueco (espesor 8cm) para gabinetes y bajo mesadas. Las mismas llevarán un (1) fe Ø 6 cada dos (2) hiladas, el mortero a utilizar será de proporción 1:3 + aditivo hidrófugo, su terminación interior - exterior será de cerámico blanco 20*20 similares a los existentes, la superficie aproximada a revestir es de 10m2.

- Ejecución de 4m2 de banquinas de 10cm de espesor en gabinetes y bajo mesadas, la terminación interior será llaneado y el exterior serán zócalos de granito reconstituido color gris similares a los existentes.

- Reparación completa de la ventana de acero existente (1.00*1.80), se limpiarán todas las superficies y se cambiarán todos los herrajes y vidrios.

- Amurado de muebles (nuevos) de frente de bajo mesada 4.80ml x 0.80m y alacena 4.00ml x 0.40m (ver Plano N° 3).

- Amurado de dos (2) puertas placas para gabinetes de 0.60m*2.00m, las mismas serán revestidas con melanina de iguales características al mobiliario de alacena y bajo mesada, los compartimentos interiores de los gabinetes tendrán barral para perchero y dos estantes, uno inferior y uno superior.

- 7. Realización de revoque en paredes intervenidas.

- 8. Realización de tabique de ladrillo hueco del 8 según plano para gabinete. El mismo tendrá en su interior y exterior el mismo revestimiento que se fije para paredes.

- 9.Realización de banquinas de 10 cm de alto perfectamente niveladas según plano

Plomería:

- Realización de cañería de agua fría para lavarropas en su nueva ubicación. La misma debe estar embutida.

- Realización de desagüe para lavarropas en su nueva ubicación.

- Incorporación a la cañería de desagote el desagüe del nuevo Split frio calor que deberá proveerse e instalarse a fin de evitar su goteo sobre la fachada del edificio.

- Provisión e instalación de nueva grifería de pared de primera marca.

- Modificación de la atura de la cañería existente para el termo tanque a fin de elevar su ubicación y despejar la mesada.

Electricidad:

- Se instalaran los tomas corrientes necesarios según nueva distribución de artefactos, como mínimo deberán alimentar independientemente el dispenser de agua, plancha, lavarropas, heladera, horno, anafe extractor de aire y microhondas. Los mismos deberán contar con  cañería embutida.

- Se proveerá e instalara tres luminarias colgantes de techo tipo sombrero de chapa de 450mm x 16mm de espesor, con lámpara tipo “led e27”.

Herrería:

Deberán realizarse los trabajos necesarios para que la carpintería metálica existente recupere su diseño original, También deberán reemplazarse vidrios rotos o rajados.

Revestimientos:

Se colocará como revestimiento en piso y pared porcelanato de 45 cm x 45 cm de primera calidad (de color designado por la inspección) hasta la altura de las puertas (aprox 2,5 mts). Utilizando para su colocación adhesivos especiales de primera calidad, sujetos a la aprobación de la INSPECCIÓN TÉCNICA.

Para el sellado de las juntas se utilizará pastinas de primera calidad, impermeable y antihongo; de color similar al del revestimiento.

Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:

- La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

- En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc., los recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza de revestimiento rajada, partida, así como diferencia o defectos debidos al corte.

- Se tomarán todas precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco, puede producirse este inconveniente como asimismo cualquier defecto de colocación la Inspección ordenará la demolición de las partes defectuosas.

Los ángulos salientes de los parámetros revestidos deberán incorporar en su encuentro, guardacanto de PVC color al tono de revestimiento.

Terminaciones de las paredes:

La superficie interior a pintar es de 41m2 incluida las superficies del cielorraso. Los trabajos se realizarán de la siguiente manera:

- Limpiar las paredes desde nivel de revestimiento hasta el cielorraso y dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate.

- Aplicar enduido plástico al agua para interiores en sucesivas capas delgadas en las superficies con imperfecciones.

- Después de 8hs lijar con lija fina en seco hasta eliminar imperfecciones.

- Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

- Aplicar TRES (3) manos como mínimo de pintura para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajará, según absorción de las superficies.

- Material: pintura látex tipo “LOXON DE SHERWIM WILLIAMS CALIDAD PREMIUM ó similar para interiores”.

Terminaciones del cielorraso:

Al látex.

Se deberá:

1. Limpiar y dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria, para que una vez  que seque quede mate.

2. Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

3. Después de 8 horas lijar con lija fina en seco.

4. Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

5. Aplicar TRES (3) manos como mínimo de pintura al látex para su correcto acabado.

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán según absorción de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijador dos manos de enduído plástico al agua, luego de lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente.

Material: pintura látex marca “LOXON DE SHERWIN WILLIANS CALIDAD PREMIUM” ó similar.

Mobiliario:

- Se deberá proveer una mesa de 0.75*0.75 de caño con tapa revestida de melanina y 4 sillas de caño revestida con tapa revestida con tapa revestida de melanina modelo “equis”.

- Deberá proveerse e instalarse alacenas y bajos mesadas según plano adjunto. Los mismos serán revestidos en melanina blancos con herrajes y correderas metálicas.

- Se deberá proveer dos puertas de 0.60 x 2 m de alto de similares características para el área de guardado.

- Se proveerá una mesada de granito natural similar al existente para el nuevo sector de lavado y planchado.

Carpintería metálica:

Al esmalte sintético.

Se deberá:

- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el anti óxido de obra.

- Quitar el óxido mediante lijado o solución desoxidante.

- Aplicar una mano de convertidor de óxido, cubriendo perfectamente las superficies.

- Masillar.

- Lijar convenientemente.

- Aplicar una  segunda mano de convertidor de óxido, cubriendo perfectamente las superficies.

- Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético y dos mano de esmalte sintético puro.

Material: Esmalte marca tipo “LOXON DE SHERWIN WILLIANS” ó similar, color a designar por la Inspección de Obra.

Vidrios, cristales y espejos:

Deberán cambiarse todos aquellos vidrios que se encuentren rotos o con rajaduras por nuevos de similares características a los existentes.

Los mismos, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

Artefactos y materiales a remplazar: Teniendo en cuenta la antigüedad y desgaste de los materiales y equipamiento necesario para la correcta prestación del servicio, serán necesario el remplazo de los siguientes:

- Bacha pileta de cocina de encastre para poner de arriba de acero inoxidable tipo JOHNSON o superior – medidas mínimas a cumplir de 77,5 mm de largo x 48,5 mm de profundidad, con DOS (2) divisiones y canilla monocomando de acero inoxidable de primera calidad.

- Equipo aire acondicionado tipo “Split” frio/calor de 2600 w o superior, CONSUMO EFICIENCIA CLASE A Y 12 MESES DE GARANTÍA ESCRITA.

- Artefactos de Luz.

- Microondas digital potencia 820 w o superior – capacidad mayor a 30 lts CONSUMO EFICIENCIA CLASE A Y 12 MESES DE GARANTÍA ESCRITA.

- Horno eléctrico de embutir de acero inoxidable tipo SANGSUNG o superior de 75 Lts (ancho 595 x alto 595 x prof 566 mm) – temperatura de cocción 30-250 C° - control digital - triple aislación térmica - interior de cerámico - grill amplio CONSUMO EFICIENCIA CLASE A Y 12 MESES DE GARANTÍA ESCRITA.

- Anafe eléctrico vitrocerámico Inducción magnética Touch con 2 quemadores de 1600 w y 2 de 2000 w de potencia máxima – ancho 580 mm, profundidad 510 mm, altura 63 mm – 10 niveles de potencia - CONSUMO EFICIENCIA CLASE A Y 12 MESES DE GARANTÍA ESCRITA.

- Purificador extractor encastrable en mueble de acero inoxidable – color marrón – 3 velocidades – potencia motor 125 w con 2 turbinas – capacidad de absorción 520 m3/h – 2 filtros – dimensión 438 mm de profundidad x 900mm de ancho.

NOTA: Todas las medidas son aproximadas, deberán ser verificadas en obra por el ADJUDICATARIO, quien será responsable por el replanteo de la misma, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, sin derecho adicional alguno.

Los trabajos realizados contarán con una garantía de un año a partir de la fecha de su recepción definitiva por la ARMADA.

TRABAJOS: El Adjudicatario deberá efectuar el trabajo en cada uno de los servicios solicitados, situado en las instalaciones del local, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección de los trabajos de la ARMADA, y a las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales (incluidos la totalidad de los artefactos, etc., a instalar), herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento de todos los servicios requeridos, en un todo de acuerdo a su fin.

LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta y la exclusiva costa del Adjudicatario fuera del ámbito del Edificio Libertad. Asimismo, el adjudicatario estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

LIMPIEZA GENERAL:

Al completar la jornada se retirarán por el adjudicatario todos los desperdicios y desechos del lugar de los trabajos y el entorno de aquel. Asimismo, se retirará todo el material sobrante dejando la obra limpia “a escoba” o su equivalente.

LIMPIEZA FINAL:

- Se deberá entregar el local de ejecución de los trabajos en perfectas condiciones de habitabilidad.

- Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes, hasta el destino que la ARMADA disponga.

- El Adjudicatario será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produzca durante la realización de los trabajos como por toda falta y/o negligencia que a juicio de la ARMADA.

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también, de todo deterioro, que daño, causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes de la ARMADA en el Edificio Libertad.

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional.

Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

El Adjudicatario deberá efectuar la remodelación, en un todo de acuerdo a las presentes específicamente Técnicas, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad y del Arte del buen Construir.

El adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales (incluidos la totalidad de los artefactos, cerámicos, etc., a instalar), herramientas, útiles, equipos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican en cada servicio, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento del taller de motores fuera de borda y de los demás locales que se mencionan en los trabajos en un todo de acuerdo a su fin.

En caso que al momento de realizar el servicio, se detecte algún material averiado o con un desgaste excesivo y el cual no se encuentre dentro de lo solicitado en cada servicios precedentes y que amerite el cambio del mismo, o de alguno de sus componentes, se remitirá un informe que incluirá la cotización de materiales y mano de obra, dejando asentado la información correspondiente al mismo.

“2017 – AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

ARMADA ARGENTINA

Plano Nº 1 (Planta de sectorización)

“2017 – AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

ARMADA ARGENTINA

Plano Nº 2 (Planta de remodelac

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE