| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 02528 | 0003 | SERVICIO DE PULIDO DE PISO; SERVICIO DE PULIDO DE PISO – CRITERIO SOCIAL SIN | SERVICIO | 1 |

- Detalle de la prestación: Contratación para la prestación de un servicio para el pulido y plastificado de 210 m² de piso de parquet del despacho, secretaria, salón de entrada y privados del señor DIRECTOR GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA (piso 6º hall central puerta 6-187) y el Salón de Acuerdo de la DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA (piso 6º puerta 6-04).

2.	Calidad de los materiales a utlizar: Nuevos sin uso.

3.	Tolerancia: No es de aplicación.

4.	Muestra: No es de aplicación.

5.	Visita: Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten en lugar de ejecución de dicha prestación. La visita mencionada se deberá realizar en la JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA “EDIFICIO LIBERTAD” - DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA – Av. Comodoro Luis Py 2055 Piso 6º oficina 6-72 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 horas a 14:00 horas, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la fecha de apertura, coordinándose su efectiva concreción con el Departamento Planes, Programas y Presupuesto de la DIRECCIÓN EJECUTIVA - División Finanzas, en Av. Comodoro Luis Py 2055 Piso 6º oficina 6-72 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -teléfono: 4317-2000 interno 2988. Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo VII. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego. La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnicas (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16)”.

6.	Muestras patrón: No es de aplicación.

7.	Características Técnicas del servicio a contratar:

  - RENGLON 1:	PULIDO Y PLASTIFICADO DE DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (210 m²) DE PISO DE PARQUET.

    - Trabajos:

- Verificar, antes de comenzar el servicio, que la madera a pulir y plastificar no se encuentre rota o halla algún faltante.

- Lijado con lija Nº 36 para desgrosar y emparejar el piso a plastificar.

- Pulido con maquina circular de las orillas.

- Lijado con lija Nº 60 para el borrado de las rayas dejadas por la lija Nº 36.

- Lijado con lija Nº 120 o 150, según el tipo de madera, para cerrar los poros de la madera.

- Limpieza de todo vestigio de polvo para comenzar el laqueado correspondiente.

- Aplicar la primera mano con pincel o esponja. Dejar secar. Luego lijar suavemente con lija súper fina.

- Volver a limpiar.

- Dar la segunda mano dejando nuevamente secar.

- Volver a lijar con la misma lija suavemente.

- Preparado de piso para la última mano de trabajo.

- El secado final deberá ser de aproximadamente 12 hs.

- La preparación de laca semi mate se prepara con un producto mateante.

- Provisión y colocación, en caso de ser necesario, de todos los zócalos de madera en despacho, recibidor, secretaria y privados de la Dirección General según siguiente tareas:

- Aplicación de DOS (2) manos de impregnante.

- Aplicación de DOS (2) manos de barniz en color igual al plastificado del piso.

- Antes del pintado se deberán tapar los tornillos con masilla y lijarlo.

- Características del zócalo:

- En madera maciza de cedro de 9 cm de alto con relieves sin nudos.

    - Limpieza:

- General:

- Al completar la jornada, se retirarán todos los desperdicios y desechos del lugar de las tareas y el entorno de la misma. Asimismo se retirará el material sobrante, dejando el local limpio “a escoba” o su equivalente.

- Limpieza final:

- Se deberá entregar el local en perfectas condiciones de habitabilidad.

- Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante el desarrollo de las tareas y el acarreo de los sobrantes de las tareas hasta el destino que el personal de esta Dirección General disponga.

- El adjudicatario será responsable por las roturas de vidrio, suciedad en paredes o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajo como por toda falta y/o negligencia en que a juicio de esta Dirección General se hubiera incurrido.