##### ANEXO I

##### ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION Y ALCANCE DE LAS TAREAS

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 04277 | 0001 | PRESERVACIÓN DE SEIS (6) MOTORES CATERPILLAR C7 ACERT A SER INSTALADOS EN VEHÍCULOS ANFIBIOS | UN | 1 |

Detalle de la prestación: LA PRESENTE TIENE POR OBJETO CONTRATAR UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO (PRESERVACIÓN/ HIBERNACIÓN) DE SEIS (6) MOTORES CATERPILLAR C7 ACERT NUEVOS, QUE INCLUYA LA PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ÚTILES, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN. EL SERVICIO DEBERÁ CONTEMPLAR ADEMÁS, EL TRANSPORTE DESDE EL LUGAR DE DEPÓSITO ACTUAL HACIA EL TALLER DONDE SE REALICE EL MENCIONADO SERVICIO Y, FINALIZADO EL MISMO, EL TRANSPORTE AL DEPÓSITO DE LA ARMADA DEL CUAL FUE RETIRADO. TAL PRESERVACIÓN ES NECESARIA PARA ASEGURAR QUE LOS MOTORES SE CONSERVEN EN LAS MISMAS CONDICIONES DE SALIDA DE FÁBRICA, MANTENIENDO LA GARANTÍA DE UN (1) AÑO OTORGADA POR LA EMPRESA FINNING ARGENTINA S.A. A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA Y “ENTREGA TÉCNICA” DEL VEHÍCULO ANFIBIO AL COMANDANTE DE LA UNIDAD. EL SERVICIO SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO POR LA EMPRESA Y QUE NO SUPERARÁ LOS CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DIRECTA POR ESPECIALIDAD, QUE SE FORMALIZARÁ CON LA EMPRESA FINNING ARGENTINA S.A. POR LAS RAZONES QUE SURGEN DEL INFORME TÉCNICO Nº 03/16 DE LA DIRECCIÓN DE CASCOS, ELECTRICIDAD Y MÁQUINAS NAVALES.

CARACTERÍSITICAS GENERALES:

En términos generales y de acuerdo a lo indicado en la cotización de la mencionada empresa, las tareas consisten en:

- Traslado desde y hacia el lugar de depósito.

- Inspección visual de los equipos.

- Desmontaje de tapones de sellado.

- Drenaje del aceite de motor.

- Pre lubricación del sistema de inyección con aceite VCI (inhibidores de corrosión volátiles).

- Pre lubricación del sistema de aceite VCI.

- Completamiento sistema de lubricación con VCI.

- Sellado de compartimento de acceso a sistema de aire.

- Sellado de compartimentos de acceso al sistema de refrigeración.

- Sellar compartimentos de acceso al sistema de combustible.

- Estrichado del equipo.

- Confección del informe de servicio.

A continuación se agrega el detalle de las tareas a ser llevadas a cabo durante la preservación de los motores, las cuales fueron informadas por FINNING ARGENTINA S.A. y se pueden visualizar a través de la página web de la mencionada empresa. Todas ellas, junto a los servicios complementarios de transporte y documentación se desarrollan a continuación en un renglón con TRES (3) tapas:

- RENGLON Nº 1:

  - Etapa 1: Traslado de los motores hacia la Empresa Adjudicataria

Los SEIS (6) motores CAT C7 ACERT (que se encuentran en las condiciones de embalaje originales desde su salida de fábrica), serán entregados a la EMPRESA en el lugar de depósito actual, INTENDENCIA DE BUENOS AIRES (IBBA) sito en la calle Benjamín Lavisee, para ser transportados hacia el taller de dicha empresa -Camino Bancalari 2955, San Fernando (1646), Provincia de Buenos Aires.

  - Etapa 2: Trabajos de PRESERVACIÓN/ HIBERNACIÓN de los motores

- Limpiar los motores de cualquier suciedad, polvo, grasa y aceite. Inspeccionar el exterior. Pintar áreas que contengan pintura dañada con la pintura correspondiente y de buena calidad.

- Remover cualquier suciedad de los filtros de aire. Verificar los sellos, juntas y elementos filtrantes en busca de daños. En caso de daños, intercambiar por originales para volver a la normalidad los mismos.

- Aplicar lubricantes en todos los puntos correspondientes según “Manual de Mantenimiento y Operación” y “Tabla de Lubricación y Mantenimiento” del equipo.

- Drenar y reemplazar el aceite del cárter y cambiar los filtros de aceite. El  procedimiento deberá realizarse de acuerdo a  lo establecido en el Manual de Mantenimiento y Operación” del equipo.

- Agregar aceite VCI en el cárter en una medida de 3,57 % en volumen. Si el cárter de motor está lleno, drenar la cantidad de aceite de motor suficiente para que la mezcla pueda ser agregada.

- Remover los filtros de aire. En caso de necesidad encender el motor a velocidad de arranque con el control de acelerador en posición de “COMBUSTIBLE APAGADO”. Utilizar un pulverizador para agregar una mezcla al 50 % de aceite VCI y 50 % de aceite de motor dentro de la entrada de aire o entrada al turbo.

- La mezcla de aceite VCI puede también ser agregada a la entrada removiendo el tapón para el control de la presión de sobrealimentación del turbo. La medida mínima de aplicación es de 5,5 ml por litro (3 onzas cada 1000 pulgadas cúbicas de desplazamiento/ cilindrada de motor).

- Utilizar un pulverizador para aplicar una mezcla de 50% de aceite VCI y 50% de aceite de motor dentro de las aberturas de escape. La medida mínima de aplicación es de 5,5 ml por litro (3 onzas cada 1000 pulgadas cúbicas de desplazamiento/ cilindrada de motor). Sellar la cañería de escape, incluyendo cualquier agujero de drenaje del silenciador.

- Retirar los inyectores de combustible y aplicar 30 ml (1 onza) de mezcla de aceite VCI (50% aceite VCI y 50% aceite de motor) en cada cilindro.

- Utilizar una barra o herramienta de giro del motor para mover lentamente los pistones y que se cubran las paredes de los cilindros con la mezcla de aceite. Instalar todos los inyectores de combustibles y ajustar al torque correcto.

- Pulverizar una fina capa o cantidad de mezcla de aceite VCI en el volante, dientes de la corona y el piñón de arranque. Instalar el cobertor para mantener los vapores del aceite VCI.

- Aplicar una gran cantidad de grasa multipropósito (MPGM) a todas las partes externas en movimiento, como ser rótulas, vinculación de varillas, etc.

- Instalar cobertores y asegurar tapas con cinta sobre toda abertura, entrada de aire, aberturas de escape, carcasa de volante, respiraderos de cárter, varillas de medición de aceites y otros fluidos, etc. Asegurarse que todos los cobertores o tapas sean ajustadas y a prueba de agua y aire. Utilizar un tipo de cinta aislante a prueba de agua y resistente a las condiciones del clima tal como “Kendall Nº 231” o equivalente. NO utilizar cinta común o aisladora tipo “Duck type” que solo aislará las partes por un período corto de tiempo.

- Aflojar todas las correas (ventilador, alternador, etc).

- Cubrir el motor con cobertor plástico a prueba de agua. Asegurarse que el cobertor esté bien colocado y relativamente flojo para que permita la circulación de aire alrededor del motor, para evitar daños en conectores, cables, etc y para evitar condensación.

- Adjuntar tarjeta plastificada al motor con la notificación de fecha en que la Unidad fue preservada y los detalles de las tareas efectuadas.

  - Etapa 3: Traslado y entrega de los motores hacia el depósito de la Armada (IBBA)

Una vez finalizados los trabajos de PRESERVACIÓN/ HIBERNACIÓN de los SEIS (6) motores CAT C7 ACERT, la Empresa adjudicataria deberá trasladarlos hacia el lugar de depósito original, ubicado en la dirección indicada en Etapa 1, lugar en el que entregará al Funcionario competente del PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ANFIBIOS DE INFANTERÍA DE MARINA, el informe de servicio y certificado de garantía por los trabajos realizados.

- CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

  - El ADJUDICATARIO se hará cargo de la custodia patrimonial de los motores CAT C7 ACERT desde que los reciba en las instalaciones de depósito de la Armada (IBBA), hasta que sean entregados a la Armada formalmente, luego de los trabajos de PRESERVACIÓN/ HIBERNACIÓN.

  - El personal de la Armada perteneciente al PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ANFIBIOS DE INFANTERÍA DE MARINA podrá concurrir al taller en cualquier momento, con o sin aviso previo, a verificar la ejecución de los trabajos.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

J                               EFE