DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  1021/16

“ADQUISICION DE DOS (2) SERVIDORES (COMPUTE NODES) PARA CHASIS IBM FLEX SYSTEM ENTERPRISE (MACHINE TYPE 8721HC1 – Nº DE SERIE 06CAVTB) – AMPLIACION DE CAPACIDAD EXISTENTE”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO.

Las presentes especificaciones tienen por objeto la “ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVIDORES (COMPUTE NODES) PARA CHASIS IBM FLEX SYSTEM ENTERPRISE (MACHINE TYPE 8721HC1 – Nº DE SERIE 06CAVTB) – AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EXISTENTE”, para permitir la ampliación de las capacidades existentes en el Centro de Datos del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (EMGA).

- CONDICIONES GENERALES.

Las ofertas deberán cumplir con los Puntos indicados a continuación:

| RENGLON | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIDOR (COMPUTE NODES) PARA CHASIS IBM FLEX SYSTEM ENTERPRISE (MACHINE TYPE 8721HC1 – Nº DE SERIE 06CAVTB), INCLUYENDO GARANTIA POR 3 AÑOS - SEGÚN ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CU | 02 |

- ALCANCES:

  - El equipamiento a suministrar deberá ser nuevo, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada al momento de la apertura de la presente contratación (nuevo y sin uso significa que la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA será el primer usuario de los equipos/elementos desde que estos salieron de fábrica), debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características.

  - Los DOS (2) Servidores (Compute Nodes) deberán ser instalados en el chasis IBM Flex System Enterprise (Machine Type 8721HC1 – Nº de Serie 06CAVTB), ubicado en las en el Edificio “LIBERTAD”, sito en Comodoro Py Nº 2055 – CABA.

  - En caso que el equipo instalado deba ser retirado por el Adjudicatario, deberá ser reemplazado provisoriamente por un equipo completo que esté en perfecto estado de funcionamiento, en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante y, a costa del Adjudicatario, sí previamente la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA autoriza en forma explícita su retiro, durante el período que dure la garantía establecida en el Punto 5. del presente Anexo.

  - Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía detallada en el Punto 5. del presente Anexo, éstos y éstas deberán estar detalladas en forma clara y explícita en la oferta. No se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del servicio y elementos componentes instalados”. No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE DOS (2) SERVIDORES (COMPUTE NODES) A SER INSTALADO EN CHASIS IBM FLEX SYSTEM ENTERPRISE (MACHINE TYPE 8721HC1 – Nº DE SERIE 06CAVTB):

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup y booteo residente en ROM.

- Conexión redundante (por doble camino) al midplane del chasis.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

- “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

- De al menos 8 (ocho) núcleos.

- Cada blade incorporará mínimamente la cantidad de CPU y sockets para CPU que se indican a continuación:

| Sockets por blade | Cantidad mínima de CPU’s instaladas por blade |
| --- | --- |
| 2 ó mas | 2 ó mas |

- Cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado.

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: DDR3-1066 (PC3-8500) con una frecuencia de reloj interna de 533Mhz o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en cada blade.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

| Capacidad inicial | Máxima instalable |
| --- | --- |
| 128 GB | Al menos 50% adicional a la inicial |

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- En la tabla “Tabla de Conectividad” incluida más adelante se indican los elementos de red y/o comunicaciones con que deberá contar cada blade.

- Los elementos solicitados podrán proveerse embebidos en la placa principal del blade, o bien mediante módulos instalables (tipo mezzanine o similar), sobre slots PCI-E de expansión montados en la placa principal de cada servidor blade.

- Cada servidor blade deberá soportar al menos 2 slots de expansión PCI-E (del tipo mezzanine o similar) para conexión con el midplane.

- La conexión de los elementos de red y/o comunicación con el midplane deberá ser redundante. Esto es, la conexión de los mismos contra el midplane deberá realizarse mediante circuitos eléctricamente disjuntos de modo que ante la falla de uno de los circuitos de conexionado, el(los) otro(s) permita(n) mantener la conexión existente.

- Se deberán proveer todas las placas PCI-E de expansión necesarias (mezzanine o similar) para conectar cada servidor blade con el midplane, mediante los tipos de conectividad indicados en la tabla “Tabla de Conectividad” incluida más adelante.

- Los elementos de red y/o comunicación embebidos en el servidor blade deberán asegurar un ancho de banda con el midplane no inferior a los 2 Gbps.

- Los módulos de expansión PCI-E (tipo mezzanine o similar) deberán asegurar un ancho de banda con el midplane no inferior a 20 Gbps para controladoras del tipo “10 Gigabit Ethernet” o “Infiniband DDR”, y no inferior a 40 Gbps para controladoras del tipo “Infiniband QDR”.

| Tabla de Conectividad |
| --- |
| Tipo de Interfaz | Puertos (mínimo) |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT | 2 |
| FC (Fibre Channel) de 8 Gbps | 2 |

ADAPTADOR DE VIDEO

- Controlador VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Cantidad de discos: Deberán proveerse al menos dos discos duros instalados por blade.

- Tipo de disco:

- Será del tipo SAS (6 Gbps) o superior.

- Los discos a proveer deberán transferir datos a una tasa mínima de 6 Gbps en ráfaga y su velocidad de rotación será no inferior a 10000 RPM.

- Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware.

- Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

- RAID 1 (Mirroring)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 250 GB. En caso de no solicitar configuración RAID, cada disco provisto debe contar con una capacidad no inferior a 250 GB.

- GARANTÍA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

El Adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción definitiva y por un período no menor a TREINTA Y SEIS (36) meses, un servicio de garantía y mantenimiento integral (partes, mano de obra y reemplazo de las partes dañadas) para todo el hardware ofertado con atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.

El servicio de mantenimiento deberá cumplir igual o mejor a la modalidad 7x24x4.

El proveedor debe ser el representante o distribuidor autorizado del equipo y la garantía debe comprender al equipo con todas sus partes como un todo.

La relación para el cumplimiento de la Garantía será directamente entre el representante del Adjudicatario y la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA.