DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA

CONTRATACION DIRECTA POR EXCLUSIVIDAD Nº 1025/16

“ADQUISICIÓN POR EXLUSIVIDAD DE SIETE (7) CENTRALES TELEFÓNICAS MARCA MATRIX”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO.

El presente llamado a licitación tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CENTRALES TELEFÓNICAS MARCA MATRIX”, que permitan vincular el APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES (ADBA), la FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA AUSTRAL (FAIA), la BASE AERONAVAL RIO GRANDE PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR (BARD), el BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº 4 (BIM4), el CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, la ESCUELA NACIONA FLUVIAL (ESNF) y el COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES (COTN) a la red de voz y datos de la ARMADA ARGENTINA. Dicha adquisición deberá ser realizada a través de la Empresa ERICNET S.A., en función de lo asesorado en “ACTA DE ASESORAMIENTO TECNICO Nº  08/16” y sus Agregados (Acta de Compatibilidad y Exclusividad Tecnológica), correspondiente a la COMISION TECNICA ASESORA de la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA (DGCI). Las Centrales Telefónicas ubicadas en el área CABA, se integrarán a la red Institucional, mediante el empleo de un Gateway a través de la Central Telefónica AASTRA MX ONE TSE, ambos existentes e instalados en el ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (EMGA), mientras que las correspondientes FAIA, BIM4 y BARD se enlazarán a través de troncales SIP.

- CONDICIONES GENERALES.

Las ofertas deberán cumplir con los Puntos indicados a continuación:

| RENGLON | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX – MODELO NE6. | CU | 01 |
| 2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO POR DOCE (12) MESES CON REPUESTOS DEL ITEM 1. | CU | 01 |
| 3 | CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX – MODELO GE12. | CU | 06 |
| 4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO POR DOCE (12) MESES CON REPUESTOS DEL ITEM 3. | CU | 06 |

- ALCANCES:

  - El equipamiento a suministrar deberá ser nuevo, sin uso, originales de fábrica (nuevo y sin uso significa que la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA será el primer usuario de los equipos/elementos desde que estos salieron de fábrica), debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características.

  - En caso de inconvenientes del equipamiento adquirido, la DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA DE LA ARMADA informará por Nota u otro medio, previamente coordinado con el Adjudicatario, para su verificación, reparación y/o reemplazo.

  - Sólo se aceptará que el equipamiento sea retirado de la ADBA, FAIA, BARD, CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, ESNF y/o de COTN, para su reparación y/o reemplazo, sí previamente la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA autoriza en forma explícita su retiro, durante el período que dure la garantía establecida en Punto 6. del presente Anexo.

  - Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía detallada en el Punto 6. del presente Anexo, éstos y éstas deberán estar detalladas en forma clara y explícita en la oferta. No se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del servicio y elementos componentes instalados”. No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

- DISTRIBUCIÓN Y CAPACIDADES DEL EQUIPAMIENTO:

  - CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX NE6 A SER INSTALADA EN EL APOSTADERO NAVAL BUENOS AIRES (ADBA) – AV. ANTARTIDA ARGENTINA Nº 1489 – CABA, EQUIPADA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

    - Extensiones Digitales (Cant.: 2).

    - Extensiones Analógicas (Cant.: 14).

    - Líneas urbanas analógicas (Cant.: 6).

    - Placa IP SIP de 16 canales y troncales (Cant.: 1).

    - Pre atención básica 4 canales.

    - UPS y baterías necesarias para CUATRO (4) horas de autonomía.

NOTA: debe incluir su instalación, mantenimiento por DOCE (12) meses con repuestos, según Punto 6. del presente Anexo.

  - CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX GE12 A SER INSTALADA EN LA FUERZA DE INFANTERIA DE MARINA AUSTRAL (FAIA) - SITO EN AV. SAN MARTÍN 327 – RÍO GRANDE – PROV. TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, EQUIPADA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

    - Extensiones Analógicas (Cant.: 36).

    - Líneas urbanas analógicas (Cant.: 4).

    - Placa IP SIP de 16 canales con 5 licencias usuarios y troncales (Cant.: 1).

    - Pre atención básica 4 canales.

    - UPS y baterías necesarias para CUATRO (4) horas de autonomía.

NOTA: debe incluir su instalación, mantenimiento por DOCE (12) meses con repuestos, según Punto 6. del presente Anexo.

  - CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX GE12 A SER INSTALADA EN LA BASE AERONAVAL RIO GRANDE PIONEROS AERONAVALES EN EL POLO SUR (BARD), RÍO GRANDE – PROV. TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, EQUIPADA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

    - Extensiones Analógicas (Cant.: 44)

    - Líneas urbanas analógicas (Cant.: 4).

    - Placa IP SIP de 16 canales con 5 licencias usuarios y troncales (Cant.: 1).

    - Pre atención básica 4 canales.

    - UPS y baterías necesarias para CUATRO (4) horas de autonomía.

NOTA: debe incluir su instalación, mantenimiento por DOCE (12) meses con repuestos, según Punto 6. del presente Anexo.

  - CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX GE12 A SER INSTALADA EN EL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº 4 (BIM4) - CAPITÁN MUTTO S/N – USHUAIA – PROV. TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, EQUIPADA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

    - Extensiones Analógicas (Cant.: 36)

    - Líneas urbanas analógicas (Cant.: 4).

    - Placa IP SIP de 16 canales con 5 licencias usuarios y troncales (Cant.: 1).

    - Pre atención básica 4 canales.

    - UPS y baterías necesarias para CUATRO (4) horas de autonomía.

NOTA: debe incluir su instalación, mantenimiento por DOCE (12) meses con repuestos, según Punto 6. del presente Anexo.

  - CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX GE12 A SER INSTALADA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS – RECONQUISTA Nº 385 – CABA, EQUIPADA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

    - Extensiones Analógicas (Cant.: 36).

    - Líneas urbanas analógicas (Cant.: 4).

    - Placa IP SIP de 16 canales con 5 licencias usuarios y troncales (Cant.: 1).

    - Pre atención básica 4 canales.

    - UPS y baterías necesarias para CUATRO (4) horas de autonomía.

NOTA: debe incluir su instalación, mantenimiento por DOCE (12) meses con repuestos, según Punto 6. del presente Anexo.

  - CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX GE12 A SER INSTALADA EN LA ESCUELA NACIONAL FLUVIAL (ESNF) – AV. BENJAMÍN LAVAISSE Nº 1107 – CABA, EQUIPADA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

    - Extensiones Analógicas (Cant.: 36).

    - Líneas urbanas analógicas (Cant.: 4).

    - Placa IP SIP de 16 canales con 5 licencias usuarios y troncales (Cant.: 1).

    - Pre atención básica 4 canales.

    - UPS y baterías necesarias para CUATRO (4) horas de autonomía.

NOTA: debe incluir su instalación, mantenimiento por DOCE (12) meses con repuestos, según Punto 6. del presente Anexo.

  - CENTRAL TELEFONICA MARCA MATRIX GE12 A SER INSTALADA EN EL COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES (COTN) – AV. DON PEDRO DE MENDOZA Nº 550 – CABA, EQUIPADA CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

    - Extensiones Analógicas (Cant.: 60).

    - Líneas urbanas analógicas (Cant.: 8).

    - Placa IP SIP de 16 canales con 5 licencias usuarios y troncales (Cant.: 1).

    - Pre atención básica 4 canales.

    - UPS y baterías necesarias para CUATRO (4) horas de autonomía.

NOTA: debe incluir su instalación, mantenimiento por DOCE (12) meses con repuestos, según Punto 6. del presente Anexo.

- OBRAS COMPLEMENTARIAS

Deberá efectuarse el armado del repartidor telefónico, del lado central en el ADBA, la FAIA, BARD, BIM4, CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS, ESNF Y COTN incluida la provisión de los correspondientes bloques o paneles de inserción, protectores gaseosos contra descargas atmosféricas sobre líneas analógicas públicas, cruzadas al lado internos, instalación del sistema de respaldo de energía y todo material y mano de obra que resulte necesario para el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto, verificándose la correcta integración con la red Institucional, mediante la instalación y programación del GATEWAY GE12, existente e instalado, que permita enlazar las Centrales Telefónicas del área CABA con la red de telefonía de la ARMADA a través de la Central Telefónica Marca AASTRA MX ONE TSE, estos últimos dispuestos en el EMGA, las Centrales destinas en la FAIA y BARD serán enlazadas a través de troncales SIP dispuestas en la Central existente del DESTACAMENTO NAVAL RIO GRANDE (DNRD), mientras que la correspondiente al BIM4 será a través de una troncal SIP dispuesta en la Central existente de la BASE NAVAL USHUAIA (BNUS).

- GARANTÍA

El Adjudicatario deberá extender una garantía por el equipamiento e instalaciones por DOCE (12) meses por fallas inherentes al fabricante y/o vicios de instalación. No obstante y durante todo el período de la duración de la presente contratación, la Adjudicataria tendrá total responsabilidad sobre el mantenimiento del equipamiento electrónico (hardware) y software provisto, incluido los repuestos que sean necesarios a tal fin.