ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA  CONTRATACIONES DENTRO DEL REGIMEN DEL DECRETO DELEGADO Nº 1023/01 Y CONCORDANTES.

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

DENOMINACIÓN DE LA UOC: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO. Número de identificación 38001.

DOMICILIO: DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

CORREO ELECTRÓNICO: compras.arpb@ara.mil.ar

FAX: 02932- 486973

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA

Nº:   36                EJERCICIO: 2016

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE: BNPB, IJ9 N°   01/16                                    EJERCICIO: 2016

RUBRO: (45) MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA

1. OBJETO

Provisión de materiales y mano de obra para el reemplazo de la cañería de agua potable en el tramo comprendido entre el polígono de tiro y el barrio Luiggi, de la Base Naval Puerto Belgrano, en una longitud aproximada de 1.100 metros.

2. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El Adjudicatario deberá concluir su servicio en el plazo de SESENTA (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación fehaciente de la Orden de Compra.

3. NOTIFICACIONES

Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012 y la Disposición ONC Nº 58/14.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO II, serán desestimadas sin reclamo alguno.

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-05117-0001 | Provisión de materiales y mano de obra para el reemplazo de la cañería de agua potable en el tramo comprendido entre el polígono de tiro y el barrio Luiggi, de la Base Naval Puerto Belgrano, en una longitud aproximada de 1.100 metros. | SV | 1 |

4.1. Detalle de la prestación: Según anexo II

4.2. Calidad: Según anexo II

4.3. Tolerancia: No es de aplicación.-

4.4. Muestra: No es de aplicación.-

4.5. Visita: Teniendo en cuenta que todos los materiales y mano de obra estarán a cargo del adjudicatario, se deja constancia que las cantidades indicadas en las Especificaciones Técnicas y el Plano son de carácter referencial debiendo los OFERENTES durante la visita efectuar sus propias mediciones y cálculos.

De esta forma, la visita del lugar donde se ejecutarán los trabajos resulta esencial a los fines de que in situ los oferentes reciban todas las instrucciones y pautas por parte del Personal Técnico que controlará los trabajos, posibilitando que el oferente cuente con un acabado conocimiento de todos los aspectos inherentes a las tareas a realizar así como, las cantidades aproximadas de elementos, accesorios, herramientas y materiales a ser utilizados, y toda circunstancia que pueda influir en el desarrollo, costo, ejecución y terminación del correcto cumplimiento del objeto de la contratación.

La visita deberá efectuarse de lunes a viernes en el horario de 08.00 hs a 13.00 hs, hasta un día hábil de antelación a la fecha de apertura. A tales fines los oferentes deberán contactarse con el Departamento INSTALACIONES FIJAS - División Técnica, al teléfono 02932-486648 para coordinar la visita y visualización del lugar donde se realizarán los trabajos. El Departamento Requirente del trámite otorgará un certificado que deberá ser rubricado por funcionario competente y presentado por el oferente junto a su oferta (Anexo IV).

La omisión de realizar la visita, ocasionará la desestimación de la oferta, artículo 84 inciso k) del Decreto 893/12.

El oferente deberá solicitar copia de los planos al momento de la visita o en su defecto podrán solicitarlos a la dirección de correo electrónico: instalacionesfijas@yahoo.com.ar

5. MONEDA DE COTIZACIÓN

En Pesos.-

6. OFERTAS ALTERNATIVAS

No es de aplicación.

7. OFERTA VARIANTE

No es de aplicación.

8. OFERTAS PARCIALES

No es de aplicación

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

9.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

9.2. Formulario de cotización según Anexo III,   indicando precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 70 del Anexo al Decreto N° 893/12.

Asimismo, el oferente deberá indicar como parte de su oferta: el plazo de garantía de fabricación de los materiales a utilizar en la realización de los trabajos y las marcas de los elementos, bienes, herramientas, etc. que en el Anexo III se describen y que serán empleados para la ejecución de las tareas.

La omisión generará la desestimación de la oferta, artículo 84 inciso k) del Decreto N° 893/12.

9.3 Las muestras: no es de aplicación

9.4. La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia).

9.5. La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/1 (sólo en los casos en que se trate de bienes a importar).

9.6. La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o en la bases del llamado a saber:

9.6.1. Certificado de Visita: según el pto. 4.5 del presente anexo (Anexo IV).

9.6.2. Antecedentes: A efectos de evaluar la capacidad técnica y experiencia del oferente, deberá presentar junto con la oferta antecedentes en trabajos realizados de similares características a los que motivan esta contratación. Los antecedentes requeridos deberán acreditarse mediante fotocopia de Órdenes de Compra, factura conformada y/o Actas de recepción de trabajos finalizados.

Como el punto a evaluar es de carácter estrictamente técnico será la Comisión Técnica Asesora la que evaluará la capacidad de la empresa en base a los antecedentes que se presenten.

9.7. Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción.

9.8. Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado desde la última actualización.

Asimismo, deberán acompañar constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

9.8.1. Si el OFERENTE es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

9.8.2. Si el OFERENTE es Persona Jurídica: copia del estatuto social del acta de la sociedad,  certificada por autoridad competente  o escribano público, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla.

9.8.3. Si el firmante es Apoderado: copia certificada ante autoridad competente o Escribano Público del poder que lo habilita como tal.

9.9. En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el artículo 11 de la Disposición ONC Nº 58/2014.

10. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA

Los oferentes deberán presentar un solo ejemplar de la cotización económica.

11. GARANTÍAS

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

11.1. DE MANTENIMIENTO: Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización.

La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (artículo 101 inciso g) del Decreto citado y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63).

En caso de utilizar como forma de garantía el pagaré, se deberá tener en cuenta que el mismo no podrá superar el monto de pesos quince mil ($15.000,00) y que el mismo no resulta combinable con otras formas de garantía.

11.2. DE ADJUDICACIÓN: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. En caso de incumplimiento, vencido el plazo, será intimado para que la presente en un nuevo plazo igual que el original. En caso de que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se intimará al pago del importe equivalente al valor de dicha garantía.

El Adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes.

En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

No será necesaria  la presentación de la garantía que prevé esta cláusula cuando el monto de la misma no fuere superior a PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), conforme lo establecido por el Artículo 103 inc. e) del anexo al Decreto N° 893/12.

Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (Art. 102 del Anexo que integra el Decreto N° 893/12) (INDICAR LO QUE CORRESPONDA).

11.3. DE IMPUGNACIÓN: En el caso que un OFERENTE hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en UN (1) año calendario, deberá presentar una garantía del TRES POR CIENTO (3%) que se calculará de acuerdo a lo indicado en el artículo 100 acápite d) del Anexo que integra el Decreto 893/12 para presentar subsiguientes impugnaciones. Será de aplicación el art. 16 y 17 del Pliego Único de Bases  y Condiciones Generales.

Si el impugnante no reviste la calidad de oferente o fuera oferente y la impugnación sea por cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación o impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos el valor  de la garantía será la equivalente al 3% del monto total de la Solicitud de gastos correspondiente.

12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Se aplicará el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

13. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

13.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares especificadas en el Anexo II, que integra el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

13.2. Los Oferentes deberán indicar en el renglón cotizado - en  forma expresa - el precio unitario y total del mismo. Si el total cotizado para  no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

13.3. La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

14. ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES

No es de aplicación.

15. DATOS DE LA EJECUCIÓN

15.1. Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato conforme lo establecido por el artículo 98 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

15.2. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

SESENTA (60) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato. El cual estará  dividido en 2 etapas sucesivas:

- PRIMER ETAPA: Desde el empalme de la cañería existente de 350 mm Ø en un sector próximo al Polígono de tiro hasta los 600 metros de longitud. DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 30 DÍAS HÁBILES.

- SEGUNDA ETAPA: Desde los 600 metros de longitud hasta el empalme con la cañería existente de 250 mm Ø un sector próximo al acceso a la Planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada frente al Barrio Luiggi (aproximadamente 500 metros). Pruebas finales correspondientes y de funcionamiento. DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 30 DÍAS HÁBILES.

15.3. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

1. Cantidades máximas / mínimas de unidades: De acuerdo a lo indicado en Pto. 15.2 del presente anexo.-

2. Frecuencia: De acuerdo a lo indicado en Pto. 15.2 del presente anexo.-

3. Lugar: TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL POLÍGONO DE TIRO Y EL BARRIO LUIGGI, DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – PARTIDO CORONEL DE MARINA CORONEL ROSALES.

15.4. Régimen de penalidades: Teniendo en cuenta la necesidad del servicio de ejecución sucesiva, en caso de producirse demoras en la ejecución del cronograma de trabajos que deberá presentar el adjudicatario (de acuerdo al Pto. 3 de las Clausulas Especiales del Anexo II),  y siempre que las mismas no sean por caso fortuito o fuerza mayor, la Armada Argentina aplicarán las multas correspondientes a los siguientes porcentajes:

Multa por retraso de los trabajos programados para ser realizados los primeros TREINTA (30) días hábiles: uno por ciento (1%) del monto total adjudicado.

Multa por retraso de los trabajos programados para ser realizados en el intervalo de los TREINTA Y UNO (31) a los SESENTA (60) días hábiles: Uno y medio por ciento (1,5%) del monto total adjudicado.

Para corroborar el progreso de obra se realizarán inspecciones periódicas a fin de verificar el cumplimiento de los plazos pactados.

Las penalidades indicadas precedentemente se aplicarán conforme lo dispuesto en el artículo 126 a 129 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y art. 21 inc 37 disposición 58 de la ONC.

Dicha mora se producirá automáticamente y de pleno derecho conforme lo establecido en el Código Civil y Comercial. Queda convenido entre las partes que toda suma líquida y exigible que debiera reclamar la ARMADA, tramitará como cobro ejecutivo de pesos en los términos del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, bastando como título ejecutivo suficiente un ejemplar autenticado del presente pliego como así también copia autenticada de la garantía de adjudicación correspondiente.

16. RECEPCIÓN PROVISORIA

Dentro del plazo de SESENTA (60) días hábiles, contados a partir de la recepción fehaciente de la respectiva orden de compra.

17. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Vencido el plazo de SESENTA (60) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra y efectuadas las entregas provisorias, a los fines de otorgar la conformidad definitiva del servicio, se procederán a efectuar los ensayos y pruebas de funcionamiento que fueran necesarios durante el plazo de DIEZ (10) días corridos conforme lo establecido en el artículo 115 del Anexo al Decreto Nº 893/12, momento en el cual verificado que la prestación cumple con las condiciones establecidas  en el pliego se procederá a otorgar la conformidad de recepción.

18. FACTURACIÓN

Las facturas y la orden de compra original deberán ser presentadas por el adjudicatario, una vez recibida la conformidad de la recepción, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas en el Departamento INSTALACIONES FJAS de la Base Naval Puerto Belgrano de 07:00 A 13:00 Hs.

1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

2.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

-        Factura tipo “B”,  emitida por Controladores Fiscales o entregada por proveedores en formularios confeccionados en imprentas o por autoimpresores. En todos los casos llevarán la denominación del comprobante (Factura) y cuando sean emitidas por controladores fiscales, el logotipo que lo identifica, en la misma ubicación que para los comprobantes ya descriptos.

-         Tique Factura: podrá ser “B”, “C” o “E”. Su formato es similar a un Tique, con un ancho mínimo del papel de 7 cm., contiene los datos de la operación, datos del comprador, denominación del comprobante (Tique Factura). Se identificará con el mismo logotipo fiscal y en la misma ubicación que para el Tique.

-     Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP 1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La  ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

-           Factura tipo “C”,   será entregada cuando el emisor sea un responsable no inscripto o exento frente al IVA o responsable monotributo. Podrá ser emitida por Controladores Fiscales o entregada por proveedores en formularios confeccionados en imprentas y tendrán las mismas características que las facturas Tipo “B”, excepto que la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA deberá consignar “Responsable Monotributo” o “Responsable IVA Exento”.

Los monotributistas que emitan nuevas facturas, en todos los casos tienen que tener Código de Autorización de Impresión (CAI).

-     Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP 1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La  ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

4. Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo (INDICAR LO QUE CORRESPONDA) receptor en el remito.

6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

7. Con la facturación se adjuntará:

- El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

- Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

8. Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

8.1. Una descripción completa del servicio prestado y marca de los caños instalados.

8.2. Número de remito o constancia de entrega.

8.3.  Origen de la mercadería.

19. PAGO

Se aplicará el artículo 117 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

Se realizarán pagos parciales conforme se entreguen/finalicen los trabajos/entregas por etapas, (Pto. 15.2) y se conformen las correspondientes Actas de Recepción Definitivas parciales.

Se deberá tener especialmente en cuenta que la Armada solamente considerará las siguientes certificaciones parciales de la obra.

CERTIFICACIONES ESPECIALES:

De lo expresado en el Pto. 15.2. se considera que la trascendencia de la ejecución total de la tarea y la consecuente prueba final de todo el sistema de provisión de agua reviste un carácter prioritario para el normal abastecimiento del vital líquido, por ello las recepciones parciales que habilitaran a facturar las distintas etapas serán las siguientes.

- 40% del monto de la obra al finalizar la primer etapa.-

- 60% del monto de la obra al finalizar la segunda etapa.-

20. JURISDICCIÓN APLICABLE

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Bahía Blanca, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA En la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indica en su oferta –a la apertura-.

21. RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

- El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por  la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del Adjudicatario.

El Adjudicatario estará obligado a cumplimentar –a su costa– las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

- El Adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

- CLAUSULAS PARA CONTRATOS DE SERVICIOS

El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las  siguientes obligaciones:

3.1.1 Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables.

Una copia de las pólizas correspondientes, deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de su requerimiento. Los montos de dichas pólizas deberán ser los indicados por la ARMADA ARGENTINA.

3.1.2 Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

3.1.3 Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA-,  determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA.

El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de resolución contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA ARGENTINA comunique su voluntad resolutoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha resolución no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso de ninguna especie.

3.1.4 Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos  deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

3.1.5 Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el Adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

3.1.6 Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento-  su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

3.2.  Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de  aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

3.3.  El Adjudicatario deberá, en caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos adjudicados, solicitar previamente autorización a la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la presente contratación.

De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno.

3.4.  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

3.4.1 El Adjudicatario quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas (si las hubiese), el Adjudicatario solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

3.4.2 Las observaciones o fallas que se detecten durante el control de los trabajos, serán subsanadas por el Adjudicatario dentro de los TRES (3) días corridos. Ello, a su costa.

3.4.3 Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a satisfacción de la ARMADA ARGENTINA.

3.4.4 Se obliga a iniciar las tareas contratadas en la fecha indicada en el acta de inicio de trabajos. De no ocurrir así, el contratante queda en libertad para actuar de acuerdo a sus intereses, pudiendo resolver el presente contrato.

3.4.5. El adjudicatario deberá presentar un Cronograma de trabajos y los certificados de garantía de los materiales, según Pto. 1 y 3 de Cláusulas Especiales de Anexo II.

3.4.6 Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con el contratante, reuniones de coordinación a efectos de actualizar el plan de trabajo y aclarar superposiciones con otras tareas ajenas a su cometido. De cada reunión / informes de problemas para el desarrollo de su tarea, se labrarán actas diarias a efectos del seguimiento refrendado por el contratante.

3.4.7 Representante/Supervisor: a los efectos de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de consulta que produjera la ARMADA ARGENTINA, deberá encontrarse en los lugares de trabajo durante todo el tiempo que dure la misma el Adjudicatario o un Representante/Supervisor directo permanente, debidamente habilitado que ejercerá su misma responsabilidad y autoridad en caso de ausencia del adjudicatario. Asimismo, con respecto a las normas de calidad y a las especificaciones exigidas por la ARMADA ARGENTINA.

3.4.8 Los datos personales de dicho representante/supervisor serán informados SETENTA Y DOS  (72) horas antes de la iniciación de las tareas objeto del contrato a la División Higiene y Seguridad del Trabajo de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, indicando las facultades delegadas.

El incumplimiento de lo antedicho determinará el no inicio de las tareas o la suspensión momentánea de las mismas hasta su presentación, no computándose dicha demora como tiempos a favor del adjudicatario para extender los plazos de entrega. El referido representante será designado a costa del Adjudicatario.

3.4.9 Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la orden de compra deberá solicitar en la División Higiene y Seguridad del Trabajo de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO,  copias de las disposiciones de seguridad para empresas contratistas. Asimismo, será su responsabilidad el hacer tomar conocimiento de las mismas a la totalidad de su personal, como así también el exigir su cumplimiento.

3.4.10 Normas de seguridad e higiene:

3.4.10.1 El ADJUDICATARIO deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo: LEY Nº 19.587, DECRETO Nº 351/79 y LEY DE RIESGO DEL TRABAJO Nº 24.557; DECRETO Nº 911/96 y todas las Resoluciones y Decretos surgidos de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

3.4.10.2 La empresa adjudicataria y su A.R.T. estarán obligados en forma expresa y escrita a renunciar a toda acción de repetición o de regreso contra la ARMADA  ARGENTINA, sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el artículo 39 apartado 5 de la Ley Nº 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vean obligadas a abonar, contratar u otorgar a su personal dependiente o ex - dependiente, asegurado.

3.4.10.3 La División Higiene y Seguridad del Trabajo de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, se encontrará autorizada a ejercer el control / verificación de todos los aspectos relativos a la norma señalada.

3.4.11 Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la orden de compra el adjudicatario deberá presentar en la División Higiene y Seguridad del Trabajo de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

- Lista de personas que, integrando o no la empresa (subcontratistas), intervendrán en el desarrollo y ejecución de lo contratado en todos sus aspectos, con el compromiso de informar inmediatamente cualquier posible cambio y/o ingreso de dichas personas. A dicho listado se agregarán sendos formularios (“ficha para personal de empresas”/“ficha personal”), completados con los datos y fotografías de los causantes.

- Lista de materiales: con la debida anticipación, el listado de los elementos a ingresar o retirar perfectamente identificados con el nombre de la empresa y numeración a los fines de su control y verificación. De no cumplimentarse este trámite, el Jefe del Departamento Mantenimiento, responsable de autorizar el ingreso o egreso de cualquier material, herramientas y/ o maquinarias al Departamento Servicios Eléctricos de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, no autorizará el ingreso o retiro de los mismos.

3.4.12 Fotocopia del Certificado o constancia de inscripción en el INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Ley N° 22250 y Decreto N° 1309/06), debiendo encontrarse vigente a la fecha de apertura, o en su defecto, una nota en la que el interesado manifieste que dicho certificado se encuentra en trámite, comprometiéndose a presentarlo una vez que se lo hayan otorgado como condición para ser adjudicatario.

3.4.13 Fotocopia con fecha vigente del CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA LICITACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS.

3.4.14 La documentación a presentar de los puntos 3.1.4 y 3.1.5 debe ser una fotocopia autenticada del original, para el caso podrán solicitar a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos, quien los certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, el cual será devuelto.

22. CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL - DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes  los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

En el supuesto que el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional no estuviera vigente al momento de la adjudicación o perfeccionamiento del contrato por causas imputables exclusivamente a la Administración, la autoridad competente podrá continuar con el procedimiento y en el caso que con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales será causa para aplicar una sanción de apercibimiento (artículo 83, inciso “b”, apartado 2º del Anexo al Decreto Nº 893/12).

23. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Capítulo I – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Título VIII del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Todos los oferentes que -a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados al SIPRO, deberán solicitar a la ARMADA ARGENTINA en dicha fecha que efectivice su inscripción, agregando a tal fin en su oferta -a la apertura-  la información y documentación establecida por el artículo 234 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Asimismo, los cotizantes que -a la fecha de apertura- se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, sólo deberán suministrar a la ARMADA ARGENTINA con su oferta -a la apertura- los datos, información y documentación, que hubiera variado desde la fecha de su última presentación en procedimientos de selección de ofertas tramitados por la ARMADA ARGENTINA u otros organismos del Estado Nacional.

24. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA

Por aplicación del artículo 12 del decreto Nº 1023/01 (Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional), en caso de ser necesario, la ARMADA ARGENTINA podrá aumentar o disminuir en un 20% el monto total adjudicado en las condiciones y precios pactados.

En caso de ser necesario, la ARMADA ARGENTINA hará uso del aumento o disminución del VEINTE (20%) al TREINTA Y CINCO por ciento (35%), con la debida conformidad del ADJUDICATARIO, según lo establecido en el artículo 124 inciso a) apartado 1º (párrafo 2º) del Anexo al Decreto Nº 893/12.

25. COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551.

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551.htm

BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

DEPARTAMENTO INSTALACIONES FIJAS

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  Nº  04 / 15

TRABAJO:

El Adjudicatario realizará el reemplazo de la cañería de agua potable en el tramo comprendido entre el Polígono de Tiro y el Barrio Luiggi, de la Base Naval Puerto Belgrano, en una longitud aproximada de 1.100 metros (a verificar en obra), en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, al plano C:1, P:325, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del buen Construir.

Asimismo proveerá todos los materiales, la mano de obra, herramientas, útiles, equipos, la Dirección Técnica necesaria para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, y todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Relevamiento de Interferencias:

En toda la trayectoria de la tubería se encuentran innumerables interferencias, ya sean instalaciones  de electricidad, de telefonía o comunicaciones, de gas, desagües cloacales y pluviales, etcétera, razón por la cual el Adjudicatario deberá obtener, previo al inicio de los trabajos, la suficiente información respecto de los tendidos mencionados, realizando todas las consultas que correspondan a efectos de no perjudicar ninguno de ellos.

De todas formas, si así ocurriera, deberá reparar inmediatamente y a su entera costa, las averías provocadas, para no interrumpir el servicio que corresponda.

Movimiento de Suelos y Preparación de la Zanja:

El Adjudicatario deberá ejecutar en forma manual y sumo cuidado, todas las zanjas en las cuales se tenderá la nueva cañería, que en todos los casos se instalará según lo indique la Inspección de la Obra, previendo una tapada mínima de 1 metro respecto del actual nivel de terreno natural.

En zonas cercanas o adyacentes a edificios, caminos, y/o cualquier otro tipo de construcción, tomará y ejecutará medidas precautorias (tablestacados, entibamientos, apuntalamientos, etcétera), de modo de asegurar la inexistencia de desmoronamientos, a los efectos de que no se produzcan deterioros en dichas construcciones.

Todo perjuicio ocasionado a construcciones y/o elementos existentes, deberá ser reparado totalmente y a su exclusiva costa por el Adjudicatario.

Deberán además preservarse todos y cada uno de los ejemplares del arbolado existentes, (a excepción de los chañares que sí podrán retirarse de resultar conveniente), realizando toda tarea que resulte necesaria y/o suficiente para tal fin, y cortando solo aquellas raíces que resulten imprescindibles para la ejecución de la obra y no comprometan la estabilidad de la planta. Solo podrá retirarse aquel árbol que puntualmente autorice la Inspección de la Obra, y se realizará íntegramente, incluso sus raíces, y tomando todos los recaudos para no causar deterioros en ningún elemento existente.

Previo a la colocación de la cañería procederá a colocar en la zanja, a modo de cama, 10 centímetros de arena seleccionada, la que no deberá contener restos de piedras, escombros, raíces, ni de ningún otro elemento que, al compactar, pudieran perjudicar la protección de la cañería. A continuación instalará la misma, con todos sus accesorios y sus actuales conexiones, probándola en presencia de la Inspección, y sobre ésta colocará otros 20 centímetros de la arena seleccionada mencionada anteriormente, y sobre ésta una malla de PVC de advertencia, del doble del ancho de la cañería. Finalmente, volcará en la zanja el mismo terreno natural extraído de ella, (perfectamente limpio y libre de residuos, escombros, restos de vegetales, etcétera), hasta lograr los niveles de piso correspondientes. La compactación se efectuará en capas no mayores de 20 centímetros de altura, de tal manera de asegurar el no asentamiento futuro del sistema.

En los tramos en que se atraviesen pavimentos, ya sean de hormigón o asfálticos, el Adjudicatario deberá cortarlos prolijamente con máquinas especiales para tal fin, debiendo compactar adecuadamente el relleno colocado de la forma ya indicada, para posteriormente efectuar una base de suelo cemento de por lo menos 20 cm de espesor.

* * *  En ningún caso se autorizará la utilización de tuneleras.  * * *

Posteriormente reconstruirá los pavimentos con iguales características y espesores a los existentes. En caso de pavimentos de hormigón  utilizará mezclas con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y una tensión característica mínima de 300 kg/cm2. En caso de pavimentos asfálticos, serán trabajados en caliente, y el espesor mínimo de carpeta será de 10 cm.

En los casos que debieran efectuarse juntas, las mismas se realizarán de idénticas características que las existentes y utilizando productos especiales de primera calidad y marca reconocida.

Instalación de la Cañería:

El tendido de la nueva cañería se hará entre la línea de arbolado y los montes de chañares existentes, y siempre respetando las indicaciones que imparta la Inspección de la Obra.

En los sectores en los que la planialtimetría del terreno obligue a variaciones de dirección en el sentido vertical, o bien se produzcan cambios en sentido horizontal, se colocará la cañería con cambios muy suaves de dirección.

Los nuevos caños y piezas especiales a proveer y colocar serán de las siguientes características:

- Material: Tubo PBA Clase 6, de PVC.

- Diámetro: 300 mm.

- Espesor: 9.2 mm.

- Longitud: 6.00 m.

- Con JEI (Junta Elástica Integrada).

- Apto para conducción de agua potable hasta 45ºC de temperatura.

- Debe cumplir Normas IRAM. (IRAM N° 13326 - 13351)

Pruebas

Una vez colocada la cañería en la zanja, antes de ejecutar las derivaciones de alimentación a otras tuberías y previo a su conexión definitiva, se deberá coordinar con la Inspección la realización de una prueba de hermeticidad para su aprobación, la que se realizará con aire sometido a 4 kg/cm2 de presión, durante un período a determinar por ésta. Posteriormente y luego de realizar las derivaciones se efectuará nuevamente la prueba de presión.

Conexiones y Derivaciones

En virtud del tipo de caño, en la instalación se deberán utilizar piezas de transición especiales para resolver perfectamente todas las conexiones, tanto de la cañería propiamente dicha en los lugares de empalme, como las existentes de alimentación a los distintos destinos.

Los puntos de inicio (empalme con la cañería existente de ( 350 mm en un sector próximo al Polígono de Tiro), y final (empalme con la cañería existente de ( 250 mm en un sector próximo al acceso a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales ubicada frente al Barrio Luiggi), serán los que indique la Inspección de la Obra.

El Adjudicatario ejecutará las conexiones de las cañerías existentes a la nueva, mediante piezas especiales y/o bridas, y además tomará todos los recaudos que sean necesarios a fin de lograr la perfecta unión entre los tramos.

Los puntos de conexión (inicio y fin) se deberán materializar en cámaras de mampostería de ladrillos comunes. Se construirán  de 1,00 m de lado, 0,15 m de espesor, y la altura que corresponda, revocadas en ambas caras con grueso y fino impermeables, y losas de piso (entera) y tapa (en dos partes) de hormigón armado, de 0,08 m de espesor, malla de hierro de Ø 8 mm, y con asas que permitan su fácil remoción.

Todas las derivaciones se deberán realizar en cámaras similares a las anteriores y/o en prefabricadas, con caja y loseta (tapa) de poliamida, (tipo gabinetes para medición de agua), de dimensiones 40 cm x 20 cm x 18 cm, en las que se instalarán las respectivas llaves de paso.

Las Conexiones y derivaciones a realizar, serán las siguientes:

* Una conexión de Ø 3” al Polígono de Tiro. (En esta posición se anulará la conexión existente al Puesto Nº 11 que se ejecutará en una nueva posición más próxima al mismo).

* Una conexión de Ø 1” al Puesto Nº 11.

* Una conexión de Ø 2 1/2” al Departamento Taller Central de Mísiles (en un sector próximo al Puesto Nº 11).

* Una conexión de Ø 4” al Departamento Taller Central de Mísiles (en un sector próximo a la Casa nº 1000).

* Una conexión de Ø 4” a los Barrios Dufourq y Quiroga (en un sector próximo a la Casa nº 1000).

* Una conexión de Ø 2” al Barrio Luiggi (en sector de Caseta de Bombas).

NOTA:

Todos los materiales (caños, accesorios, piezas especiales, válvulas, etcétera) a proveer e instalar por el Adjudicatario, deberán ser de primeras marca y calidad dentro de su tipo, nuevos, sin uso, y en perfecto estado de conservación y utilización.

# Señalización de la tubería y protección de las derivaciones

A lo largo de todo el tendido de la nueva tubería y en forma continua, la empresa Adjudicataria deberá señalizar las canalizaciones con mallas de advertencia de polietileno de alta densidad, de color azul y 0,30 m de ancho como mínimo.

Válvulas:

Todas las válvulas y llaves de paso a instalar deberán ser nuevas, esféricas, y cumplirán además con las siguientes características:

- Para conducción de agua potable a 60 ºC.

- Paso total.

- Rosca NPT.

- Extremos roscados NPT DIN 2999.

- Juntas y asientos PTFE mas 15% FV.

- Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

La Empresa Adjudicataria será la única responsable de precisar las posiciones de las instalaciones existentes, y será la Inspección de la Obra la que determine el lugar exacto de su conexión, e instalación de las correspondientes válvulas.

OBSERVACIÓNES:

- El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir el servicio de provisión  de agua durante la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las conexiones de las cañerías en plazos que no superen las ocho (8) horas y programadamente, siendo estos los máximos admisibles por la Inspección para que queden cortados los servicios de alimentación de agua a los destinos y viviendas respectivos.

CLAUSULAS  ESPECIALES

- – PLAZOS DE GARANTÍAS: El Oferente indicará en su propuesta el plazo de garantía de fabricación de los materiales a utilizar en la realización de los trabajos, junto con las garantías de fabricación de esos materiales.

La firma que resulte adjudicataria, previo a la recepción definitiva, deberá entregar el/los certificado/s de fabricación de los materiales utilizados.

- –PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de los trabajos no podrá superar los SESENTA (60) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato. El cual estará dividido en 2 etapas sucesivas:

- PRIMER ETAPA: Desde el empalme de la cañería existente de 350 mm Ø en un sector próximo al Polígono de tiro hasta los 600 metros de longitud. DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 30 DIAS HÁBILES.

- SEGUNDA ETAPA: desde los 600 metros de longitud hasta el empalme con la cañería existente de 250 mm Ø en un sector próximo al acceso a la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada frente al Barrio Luiggi (aproximadamente 500 metros) DURACIÓN DE LA ETAPA: HASTA 30 DIAS HÁBILES.

- – CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El adjudicatario presentará previo al inicio de la obra un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal.

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra. Este requisito no es excluyente pero su presentación será considerada positivamente a la hora de comparar ofertas.

| CRONOGRAMA DE TRABAJOS |
| --- |
| TAREAS | % de AVANCE |
| N° | Descripción | Monto $ | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana …. | Semana …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

- – VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con La Repartición, y podrá efectuarse hasta UN (1) día hábil antes de la fecha de apertura de la licitación. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desechadas.

- – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

## – PRESENTACIÓN DE PLANOS: Una vez finalizados, el Adjudicatario deberá presentar en forma obligatoria los planos conforme a los trabajos ejecutados, plantas y cortes (originales en papel vegetal), los que quedarán en poder de la Inspección, siendo esta condición indispensable para la firma del Acta de Recepción Provisional.

- – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

- DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES: El Adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

- Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

- Un capataz o supervisor, que deberá poseer la capacidad técnica necesaria que le permita llevar adelante satisfactoriamente todos los trabajos, para lo cual poseerá la experiencia e idoneidad necesarias, y/o el título habilitante.

- Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.

Tanto el capataz como el técnico en seguridad e higiene deberán estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, para recibir todas las indicaciones que fueran necesarias de parte de la Inspección.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.

- – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- – OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- – PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

- – MARCAS DE LOS MATERIALES: El oferente deberá consignar la marca de los materiales detallados en el Anexo III.

- – INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- – RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

- – LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- – RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

- – LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- – PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

- – COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

- – LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar a copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.
La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

###### ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Domicilio constituido: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax |  |
| Correo Electrónico |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Se deberá cotizar por precio unitario y total en el siguiente cuadro:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL POLÍGONO DE TIRO Y EL BARRIO LUIGGI, DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.100 METROS | SV | 1 |  |  |

| DESCRIPCIÓN | MARCA |
| --- | --- |
| Caño Ø 300 mm PVC |  |
| Válvulas esféricas |  |
| Curva 45º - Ø 300 mm PVC |  |
| Gabinete de poliamida p/válvula |  |

FORMA DE PAGO: Según Resolución 262/95

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números): ....................................................

………………………………………………………………………………………………...

Firma del oferente:.............................................Fecha:......../......../........

###### ANEXO IV

###### ARMADA ARGENTINA

###### CERTIFICADO DE VISITA

-------------------- Por la presente certifico que la Empresa................................................................ representada por el Señor ......................................................................................................, DNI ....................... se hizo presente en................................................................................, a fin de inspeccionar los trabajos solicitados en la .............................................N°………. /……, a efectos de su cotización.

PUERTO BELGRANO,

# POR LA EMPRESA     	POR LA ARMADA

ANEXO V

CONTROL DOCUMENTACIÓN - EMPRESAS CONTRATISTAS

| N° | APLICABLE PARA: | DOCUMENTACIÓN | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa Contratista | Listado completo del personal que ingresará a la obra o actividad en papel membretado y firmado por un responsable de la contratista, indicando datos personales, especialidad, número de documento y de CUIT. | Al momento de la entrega de la documentación |  |  |
| 2 | Empresa Contratista | Designación mediante nota del profesional Responsable en Higiene y Seguridad indicando el cronograma de vistas a realizar a obra. Fotocopia de matrícula vigente y habilitante para el ejercicio de la actividad. | 5 días antes del IT |  |  |
| 3 | Empresa Contratista | Aviso de Inicio de Obra (51/97). | 5 días antes del IT |  |  |
| 4 | Empresa Contratista | Programa de Seguridad “Aprobado” (51/97). | 5 días antes del IT |  |  |
| 5 | Empresa Contratista | Certificado de Cobertura Nominativo de A.R.T. | 5 días antes del IT |  |  |
| 6 | Empresa Contratista | Constancia escrita por parte de la ART, por medio de la cual se obliga a comunicar al COMANDO/ORGANISMO, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los 5 días hábiles a partir del momento que la ART tome conocimiento efectivo de la existencia de dichos incumplimientos. Igualmente el contrato de afiliación no podrá ser anulado, modificado o enmendado sin previa notificación fehaciente al COMANDO/ORGANISMO, en un plazo no inferior a quince días corridos. | 5 días antes del IT |  |  |
| 7 | Dueño Empresa y / o Apoderados | Certificados de cobertura de Seguros de Accidentes Personales (Si correspondiera) por un monto de $ 230.000. | 5 días antes del IT |  |  |
| 8 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Cláusula de NO REPETICION de la Cía. De Seguro (A.R.T.) y/o cláusula de subrogación para Seguro de Accidentes Personales a favor de la Base Naval Puerto Belgrano. | 5 días antes del IT |  |  |
| 9 | Empresa Contratista y Cooperativas | Seguro de vida obligatorio para todo trabajador (Ley Nacional). | 5 días antes del IT |  |  |
| 10 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancias de Altas y Bajas de empleados en la AFIP. | 5 días antes del IT y luego Mensualmente |  |  |
| N° | APLICABLE PARA: | DOCUMENTACIÓN | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| 11 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Certificados de cobertura de Seguros de maquinarias y/o vehículos y Constancia de Pago del Seguro. | 5 días antes del IT y luego Mensualmente |  |  |
| 12 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia de Capacitación por parte del responsable de Higiene y Seguridad de la contratista (Registro Capacitación Básica (231/96)). | 5 días antes del IT |  |  |
| 13 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Procedimiento seguro para trabajos o tareas específicas con el registro de capacitación. | 5 días antes del IT |  |  |
| 14 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia escrita, rubricada por cada persona contratada, de la recepción de los Elementos de Protección Personal. (Registro de entrega de E.P.P. (231/96)). | 5 días antes del IT |  |  |
| 15 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Exámenes Preocupacionales (43/97). | 5 días antes del IT y luego verificar caducidad |  |  |
| 16 | Empresa Contratista | Rol de Emergencia ante accidente e incendio. | 5 días antes del IT |  |  |
| 17 | Empresa Contratista | Habilitación y Revisión Técnica Obligatoria de Grúas. | Día anterior de IT y luego verificar caducidad |  |  |
| 18 | Empresa Contratista y Cooperativas | Entregar Constancia de Pago de las remuneraciones y copia firmada de los comprobantes mensuales al Sistema de la Seguridad Social. | 5 días antes del IT y luego Mensualmente |  |  |
| 19 | Autónomos | Listado completo del PERSONAL SUBCONTRATATADO, QUE SE DESEMPEÑE DE MANERA INDEPENDIENTE O AUTONOMA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, que ingresará a la obra o actividad, en papel membreteado y firmado por un responsable. | Al momento de la entrega de la documentación |  |  |
| 20 | Autónomos | Certificado de CUIT correspondiente al personal indicado en el Pto. 19. | 5 días antes del IT |  |  |
| 21 | Autónomos | PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO: Póliza de Seguro de accidentes personales con cobertura de incapacidad permanente, parcial y total hasta $ 230.000, endosada a favor del ARPB, más un monto igual al tope indemnizatorio vigente según la ley aplicable. | 5 días antes del IT |  |  |
| N° | APLICABLE PARA: | DOCUMENTACIÓN | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| 22 | Autónomos | Constancia de Pago del seguro indicado en el Pto. 21. |  |  |  |
| 23 | Autónomos | Entregar copia autenticada de las facturas de pago extendidas por el PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO, en relación con los servicios prestados. |  |  |  |

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 70, inciso g, apartado 3 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia ( Ley Nº 25.551 - COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 ). |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y / o uso de bienes y / o materiales importados: |
| Características generales de productos / materiales importados: |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Ultimo ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |
|  |  | FIRMA: |  |
|  |  | ACLARACION: |  |
|  |  | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO: |  |
|  |  | CARÁCTER: |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA |  |

# Text boxes

JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES





JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES





JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES





JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES





JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES



