BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

DEPARTAMENTO INSTALACIONES FIJAS

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  Nº 37 / 17

Trabajos:

El Adjudicatario deberá efectuar el recambio de chapas en toda la cubierta, y la normalización de cargas, en el edificio del Taller correspondiente a la Policía de Establecimientos Navales de la Base Naval Puerto Belgrano, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, al croquis C4, P5: 157 a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, y a las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario proveerá la totalidad de la mano de obra, materiales, herramientas, y equipos, como así también la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

Cubierta de chapa:

El Adjudicatario efectuará el retiro de todas las chapas existentes de la cubierta, de todos los componentes de madera de la misma (tirantería, cabriadas, clavaderas, frentines, etcétera), como así también del cielorraso.

Posteriormente, sobre la pared lindante con el local recientemente remodelado, deberá ejecutar las hiladas de ladrillo cerámico necesarias para incrementar su altura, para lograr la pendiente deseada, según se indica en el croquis que se adjunta, empleando la mezcla usual para estos trabajos de albañilería, debiendo quedar este, con revoque grueso y fino en ambas caras, y a plomo con el muro existente, logrando un perfecto acabado del mismo.

Luego colocará una nueva tirantería de madera, de pino Paraná, no cepillada, de 3¨ x 6¨, y sobre esta colocará  un machimbre de madera a la vista de 3/4¨ de espesor. De este modo, la cubierta existente a dos aguas, será modificada por una pendiente a un solo agua, con sentido hacia la canaleta embutida existente.

Posteriormente procederá a colocar nuevas chapas en la totalidad de la cubierta, las que deberán ser  onduladas, galvanizadas, Nº 25, y de 1,10 m de ancho. En todos los casos serán superpuestas lateralmente, por lo menos 1 ½ onda, y en sentido longitudinal se colocarán chapas enteras y en ningún caso se aceptarán empalmes. Fijará las chapas a la estructura empleando clavos cabeza de plomo de 3”.

Bajo la cubierta de chapas, sobre el machimbre de madera, y en toda la superficie del mismo,  colocará una aislación térmica de lana de vidrio de 50 mm de espesor como mínimo, con papel aluminizado en su cara superior.

Efectuará el retiro de la canaleta embutida existente en la cubierta, y deberá reemplazarla por una nueva canaleta de chapa galvanizada, de 0.25 m x 0.15 m, incrementando la pendiente que actualmente posee, según indique la inspección técnica. Con el fin de mejorar el sistema de desagote instalará dos nuevas bajadas de Ø 110 mm , las cuales serán ubicadas en los sectores indicados por la inspección de obra.

Reparará integralmente todas las cargas de la cubierta, debiendo estas quedar en perfecto estado, revocadas y pintadas con tres manos de pintura látex impermeable especial para exteriores,  en todas sus caras. En caso de ser necesario, según criterio de la inspección, se ejecutarán nuevas cargas, en reemplazo de las existentes.

Portones:

El Adjudicatario efectuará el retiro de los dos portones existentes, y los reemplazará por dos nuevos portones de idénticas características, dimensiones, materiales y sistema constructivo a los actuales.

Posteriormente normalizará los muros y revoques que se vieran afectados en la ejecución de dicha tarea.

Pintura:

Pintura al látex especial para Exteriores: (Normas IRAM N° 1077)

Primera Calidad

Homogeneidad y dilución: Satisfactorias.

Condiciones de Trabajo, Aspecto, y Poder Cubritivo: Buenos.

Cantidad mínima de Bióxido de Titanio: 14%

Color: a definir.

Tiempo de Secado Duro máximo: 1 hora.

Ensayo de resistencia al tizado: Satisfactorio

CLAUSULAS  ESPECIALES

- – PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, no inferior a CINCO (5) años contado desde la recepción definitiva de los mismos.

- – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

- – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

- DESIGNACIÓN DE PROFESIONALES: El Adjudicatario deberá obligatoriamente designar:

- Un profesional, arquitecto o ingeniero, matriculado y con la debida incumbencia, para cumplir con la Dirección Técnica de la obra.

- Un capataz o supervisor, que deberá poseer la capacidad técnica necesaria que le permita llevar adelante satisfactoriamente todos los trabajos, para lo cual poseerá la experiencia e idoneidad necesarias, y/o el título habilitante.

- Un ingeniero o técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.

Tanto el capataz como el técnico en seguridad e higiene deberán estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos, para recibir todas las indicaciones que fueran necesarias de parte de la Inspección.

Previo a la confección del acta de inicio de los trabajos, deberá presentar toda la documentación que identifique perfectamente a las personas designadas.

- – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- – OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

- – PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

- – INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- – RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes por triplicado, las que presentará a la Inspección, y ésta a su vez a la firma del Jefe de Departamento. El original formará parte del Legajo, y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

- – LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- – RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

- – LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- – PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

- – COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

- – LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.
La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.