ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Nº RENGLÓN | Nº CATÁLOGO IPP-CLASE- ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-3-7-00027- 0017 | TERMOTANQUE DE PIE O APOYAR CAPACIDAD 80 LTS SISTEMA DERMOPROTECTOR TANQUE DE ACERO ENLOZADO VILTROPLUS II. | UN | 20 |
| 2 | 4-3-7-00018-0016 | COCINAS A GAS, CANTIDAD DE HORNALLAS 4 LARGO X ANCHO 50 X 56 CM. | UN | 20 |
| 3 | 4-3-7-02096-0007 | CALEFÓN DE CAPACIDAD 14 LTS /MIN (TIRO BALANCEADO). | UN | 10 |
| 4 | 4-3-7-02096-0007 | CALEFÓN DE CAPACIDAD 14 LTS /MIN (TIRO NATURAL ). | UN | 10 |
| 5 | 4-3-7-00022-0023 | CALEFACTOR (TIRO NATURAL) CON SALIDA POSTERIOR. POTENCIA 4000 KCAL./H. | UN | 10 |
| 6 | 4-3-7-00022-0023 | CALEFACTOR (TIRO NATURAL)CON SALIDA POSTERIOR.POTENCIA 6000. KCAL.H. | UN | 10 |
| 7 | 4-3-7-00022-0024 | CALEFACTOR (TIRO BALANCEADO) CON SALIDA POSTERIOR .POTENCIA 4000.KCAL/H. | UN | 12 |
| 8 | 4-3-7-00022-0024 | CALEFACTOR (TIRO BALANCEADO) CON SALIDA PÓSTERIO. POTENCIA 6000.KCAL/H. | UN | 10 |
| 9 | 4-3-6-06160-0097 | CPU COMPLETA/CON MOUSE/TECLADO Y MONITOR DE 19” | UN | 2 |
| 10 | 4-3-6-07263-0034 | IMPRESORA LASER . | UN | 2 |
| 11 | 4-3-8-02320-0003 | MAQUINA DESTAPADORA DE CAÑERIA Y TUBERIAS ELECTRICAS HASTA 6”. | UN | 1 |
| 12 | 4-3-7-01367-0394 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3200 FRIGORIAS -FRIO-CALOR. | UN | 2 |
| 13 | 4-3-8-00110-0074 | TALADRO CON PERCUTOR. DIAMETRO PERFORACION ACERO 12/13 MM. POTENCIA 1000 W. VELOCIDAD GIRO 2400 RPM. PERCUSION CON. VELOCIDAD 2. TENSION 220 V | UN | 1 |
| 14 | 4-3-8-02917-0005 | ROTO MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO SDS 1100/1500W. | UN | 1 |
| 15 | 4-3-9-03989-0002 | EQUIPO DE PINTAR ADIABATIC. MOTOR DE TIPO UNIVERSAL 3 ETAPAS. POTENCIA 1000W RPM 25.000. TEMPERATURA SALIDA 55°C. | UN | 1 |
| 16 | 4-3-8-00121-0033 | AMOLADORA ANGULAR. | UN | 1 |
| 17 | 4-3-9-06777-0003 | TELURIMETRO DIGITAL. | UN | 1 |
| 18 | 4-3-9-02317-0011 | PINZA AMPEROMETRICA | UN | 1 |
| 19 | 4-3-8-00235-0042 | SIERRA INGLETEADORA | UN | 1 |
| 20 | 4-3-8-08347-0001 | CEPILLO ELECTRICO | UN | 2 |
| 21 | 4-3-8-00235-0071 | SIERRA CIRCULAR | UN | 2 |
| 22 | 4-3-8-00640-0079 | MORSA DE TORNILLO | UN | 2 |
| 23 | 4-3-9-02644-0006 | ANDAMIO TUBULARES | UN | 6 |
| 24 | 4-3-9-08734-0002 | DETECTOR DE METALES | UN | 1 |
| 25 | 4-3-9-07649-0003 | MAQUINA MEZCLADORA | UN | 2 |
| 26 | 4-3-7-00023-0025 | RADIADORES DE ALUMINIO DE 50CM DE 10 ELEMENTOS. | UN | 10 |
| 27 | 4-3-7-00023-0033 | RADIADORES DE ALUMINIO DE 50CM DE 8 ELEMENTOS. | UN | 10 |
| 28 | 4-3-7-00023-0022 | RADIADORES DE ALUMINIO DE 50CM DE 8 ELEMENTOS. | UN | 30 |
| 29 | 4-3-7-00023-0012 | RADIADORES DE ALUMINIO DE 50CM DE 4 ELEMENTOS. | UN | 10 |
| 30 | 4-3-1-00128-0004 | CALDERAS DUALES A GAS 32.000 KCAL. | UN | 10 |
| 31 | 4-3-9-01296-0166 | MATAFUEGOS ABC PQS 5 KG CON TARJETA SOPORTE Y BALIZA. NORMAS Y SELLOS IRAAM | UN | 660 |

RENGLON Nº 1.

TERMOTANQUES DE PIE O COLGAR:

Códigos de catálogos  4-3-7-00027/0017.

Cantidad: VEINTE (20) de 80 Litros.

Características:

Los termotanques deberán tener alimentación superior de agua.

| Característica | GAS NATURAL | TOLERANCIA |
| --- | --- | --- |
| Capacidad del tanque lts. | 80 | - | + / - 10% |
| Consumo Kcal/h | 6000 | - | + / - 10% |
| Recuperación lts/h | 80 | - | + / - 10% |
| Diámetro exterior mm | 450 | - | + / - 10% |
| Altura total mm | 1050 | - | + / - 10% |
| Peso vacío aprox. Kg. | 38 | - | + / - 10% |
| Potencia eléctrica | - | - | - |
| Color blanco | - | - | - |
| Aislación | Poliuretano Ecológico | - | - |
| Válvula seguridad |  | - | - |
| Garantía de fábrica mayor a 8 años | De fábrica mayor a 8 años | - | - |

RENGLON N° 2.

COCINAS:

Código de catálogo 4-3-7-00018/0016.

Cantidad: VEINTE (20) para gas natural.

Características:

4 quemadores de máxima potencia, plancha enlozadas de fácil limpieza.

Perillas ergonómicas.

3 Niveles de cocción.

Puerta del horno desmontable, con vidrio visor y auto- limpiante.

Válvula de seguridad en hornallas y horno.

Bandejas: De acero estampado y enlozadas: 1 para horno y 1 para parrilla.

Medidas: Ancho: 50cm.  x 56cm.

Color: Blanca.

Manual de instrucciones.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLÓN Nº  3.

CALEFONES 14 LTS.   GAS NATURAL  (SALIDA SUPERIOR  TIRO BALANCEADO):

Código de Catalogo  4-3-7-02096-0007.

Cantidad: DIEZ (10) (según lo especificado a continuación).

Características:

Los calefones deberán ser DIEZ (10) (tiro balanceado).

Alto rendimiento y máxima seguridad.
Mínimo nivel de mantenimiento.
Válvula de graduación progresiva para una exacta regulación de temperatura.
Funciona con mínimo caudal y baja presión de agua.
Tiraje natural.
Modelos para gas natural y gas envasado.
Sensor de salida de gases.

Dimensiones: Ancho 37,0 cm  -  Alto 72,7 cm  - Prof. 23,5 cm Diam. Tiraje 10,0 cm.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLÓN Nº 4.

CALEFONES 14 LTS.GAS NATURAL (SALIDA SUPERIOR TIRO NATURAL):

Código de catálogo 4-3-7-02096-0007.

Cantidad: DIEZ (10) (según los especificado a continuación)

Características:

Los calefones deberán ser DIEZ (10) (tiro natural)

Alto rendimiento y máxima seguridad.

Minino nivel de mantenimiento.

Válvula de graduación progresiva para una exacta regulación de temperatura.

Funciona con mínimo caudal y baja presión de agua.

Tiraje natural.

Modelos para gas natural y gas envasado.

Sensor de salida de gases.

Dimensiones: Ancho 37,0 cm – Alto 72,7 cm – Prof. 23,5 Diam. Tiraje 10,0 cm.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLÓN Nº 5.

CALEFACTORES TIRO NATURAL 4000 KCAL/H.:

Código de catálogo: 4-3-7-00022-0023. 
Cantidad: DIEZ (10) DE 4000 Kcal.

Características:

Salida de aire caliente frontal y superior.

Comando de gas y encendidos superiores.

Quemador: alto rendimiento.

Válvula de seguridad de corte total.

Cámara de combustión: enlozada de gran resistencia a la corrosión.

Conducto de Tiraje: balanceado compatible con el estándar del mercado.

Encendido: Piezoeléctrico de alto rendimiento y bujía de ignición con electrodo indeformable.

Temperatura: regulable de la temperatura entre rango mínimo y máximo. Aprobado por ENARGAS. Poseer sello IRAM.

Dimensiones 4000 KCAL/H: Alto 63,5 cm  -  Ancho     50  cm  -   prof. 17,7 cm.

Regulación de la temperatura entre el rango mínimo y máximo de acuerdo a la necesidad del cliente.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLÓN Nº 6.

CALEFACTORES TIRO NATURAL  6000  KCAL/H.:

Códigos de catálogos: 4-3-7-00022-0023.

Cantidad: DIEZ (10) de 6000 Kcal/h.

Salida de aire caliente frontal y superior.

Comando de gas y encendidos superiores.

Quemador: alto rendimiento.

Válvula de seguridad de corte total.

Cámara de combustión: enlozada de gran resistencia a la corrosión.

Conducto de Tiraje: balanceado compatible con el estándar del mercado.

Encendido: Piezoeléctrico de alto rendimiento y bujía de ignición con electrodo indeformable.

Temperatura: regulable de la temperatura entre rango mínimo y máximo. Aprobado por ENARGAS. Poseer sello IRAM.

Dimensiones 6000 KCAL/H: Alto 63,5 cm  -  Ancho     70  cm  -   prof. 22,5 cm.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 7.

CALEFACTORES TIRO BALANCEADO  4000 KCAL/H.:

Códigos de catálogos: 4-3-7-00022-0024.

Cantidad: DOCE (12) de 4000 Kcal/h.

Salida de aire caliente frontal y superior.

Comando de gas y encendidos superiores.

Quemador: alto rendimiento.

Válvula de seguridad de corte total.

Cámara de combustión: enlozada de gran resistencia a la corrosión.

Conducto de Tiraje: balanceado compatible con el estándar del mercado.

Encendido: Piezoeléctrico de alto rendimiento y bujía de ignición con electrodo indeformable.

Temperatura: regulable de la temperatura entre rango mínimo y máximo. Aprobado por ENARGAS. Poseer sello IRAM.

Dimensiones 4000 KCAL/H: Alto 63,5 cm  -  Ancho     50  cm  -   prof. 17,7 cm.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 8.

CALEFACTORES TIRO BALANCEADO 6000- KCAL/H.:

Código de catálogo: 4-3-7-00022-0024.
Cantidad: DIEZ (10)  de 6000 Kcal/h.

Características:

Salida de aire caliente frontal y superior.

Comando de gas y encendidos superiores.

Quemador: alto rendimiento.

Válvula de seguridad de corte total.

Cámara de combustión: enlozada de gran resistencia a la corrosión.

Conducto de Tiraje: balanceado compatible con el estándar del mercado.

Encendido: Piezoeléctrico de alto rendimiento y bujía de ignición con electrodo indeformable.

Temperatura: regulable de la temperatura entre rango mínimo y máximo. Aprobado por ENARGAS. Poseer sello IRAM.

Dimensiones 6000 KCAL/H: Alto 63,5 cm  -  Ancho     70  cm  -   prof. 22,5 cm.

Regulación de la temperatura entre el rango mínimo y máximo de acuerdo a la necesidad del cliente.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 9.

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR: PC-002 (ETAP V.21.0)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

CPU:

Código de catálogo 4-3-6-06160-0097.

Cantidad: DOS (2).

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

AMD: Rendimiento No inferior a  4” GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

NOTA: La indicación de marca (AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

MEMORIA: Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO:

Capacidad mínima: 500 GB.

Con almacenamiento extraíble.

Unidad de lectura / escritura de DVD-RW.

Video: Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16 x libre.

AUDIO:

Plaqueta de sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKIG Y COMUNICACIONES:

Placa de red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

VIDEO:

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

MONITOR: Código de catálogo. 4-3-5- 01940-0038 410.

Cantidad: Cuatro (4).

MONITOR: LCD 18.5 “P. MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

SISTEMA OPERATIVO

Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

RENGLÓN Nº10. PR-020 (ETAP V.21.0)

### IMPRESORA ELECTROFOTOGRÁFICA COLOR ESTÁNDAR:

Código de catálogo. 4-3-6-07263-0034.

Cantidad: DOS (2).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 16 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad en impresión blanco y negro y 12 ppm en impresión a todo color, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias, Impresión a doble cara.

Productividad de por lo menos 50.000 impresiones mensuales.

Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

Lenguaje de impresión: PostScript Level 3 o superior.

Será de tecnología electrofotográfica láser de tipo seco de cuatro tóners.

Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:  A4

de papel de entrada de no menos de:  	500 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo).

CONECTIVIDAD

Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

INSUMOS

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura y para cada color de tóner que use la impresora.

##### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N°11.

MAQUINA DESTAPADORA DE CAÑERIAS Y TUBERIAS ELECTRICAS HASTA 6”:

Código de Catálogo  4-3-8-02320-0003.

Cantidad: UNA (1).

Montada en carro auto portante sobre 2 ruedas macizas.

Cuerpo y carcazas en fundición de aluminio al silicio de alta resistencia.

Montada sobre bujes y rodamientos axiales.

Mordazas de acero tratadas térmicamente.

Motor eléctrico monofásico de ¾ HP 1500 RPM.

Leva accionamiento de bronce y llanta de fundición Alemites de engrase.

Transmisión mediante 2 correas sección y V estándar A 32.

Conexión a tierra.

Marcha y contramarcha.

Es apto para tuberías de 1 ½ a 6 pulgadas.

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 12.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3200 FRIGORIAS FRIO-CALOR.

Código de catálogo.4-3-7-01367-0394.

Cantidad: DOS (2).

Aire Acondicionado Split calor-frio capacidad 3200 frigorias/capacidad calor 2950 Kcal/h.

Eficiencia energética Frio: Clase A. Capacidad energética Calor: clase C. refrigerante ecológico

Muy bajo nivel sonoro. Hiding display modos: Turbo, Sleep, Autorestart, Timer y Autoswing. Función de detención de pérdida de refrigerante. Dimensiones Unidad interior An x Al x Pr (cm):

80 x 27,5 x 18,8. Dimensiones unidad exterior An x Al x pr (cm): 78 x 54 x 25. Peso Unidad Exterior: 30,5 Kg. Origen: Argentina

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N°13.

TALADRO CON PERCUTOR:

Código de Catálogo  4-3-8-00110-0074.

Cantidad: UNA (1).

Diámetro perforación acero 12/13 mm.

Potencia 1000 w.

Velocidad giro 2400 rpm.

Percusión con velocidad 2.

Tensión 220 v.

Garantía de fábrica: tres años.

RENGLON N° 14.

ROTO MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO:

Código de catálogo 4-3-8-02917-0005.

Cantidad: UNA (1).

SDS 1100/1500W.

Impacto por minuto 140/280

Energía de impacto 2-13 joules

Taladro en hormigón 45 mm

Garantía de fábrica: tres años.

RENGLON N°15.

EQUIPO DE PINTAR TIPO ADIABATIC:

Código de catálogo 4-3-9-03989-0002.

Cantidad: UNA (1).

Motor tipo universal con 3 etapas de turbinas compresoras.

Potencia 1000 W / 25.000 RPM

Temperatura de elevación del aire de salida 55°

Garantía de fábrica: dos años.

RENGLON N° 16.

AMOLADORA ANGULAR:

Código de catálogo 4-3-8-00121-0033.

Cantidad: UNA (1).

Potencia 1000 W / 11.000 RPM

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 17.

TELURIMETRO DIGITAL:

Código de catálogo. 4-3-9-06777-0003.

Cantidad: UNA (1).

4 en 1 Telurimetro Megometro Medidor de fase

Medidor de voltaje autorrango 2000 omhs 2000m

1000 v

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 18.

PINZA AMPEROMETRICA:

Código de catálogo. 4-3-9-02317-0011.

Cantidad: UNA (1).

Tensión: 15v/100v/300v/750v/1000v

Corriente: 40ª/100ª/400ª/1000ª

Angulo de fase: 0° a 90°

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 19.

SIERRA INGLETEADORA:

Código de catálogo. 4-3-8-00235-0042

Cantidad: UNA (1).

Tamaño  de disco: 10” (254mm)

Potencia: 1800w

4500 RPM

Inclinacion para iglete 0 – 45°

Tamaño del eje 1”

Garantía de fábrica: 36 meses.

RENGLON N° 20.

CEPILLO ELECTRICO:

Código de catálogo. 4-3-8-08347-0001.

Cantidad: DOS (2).

Potencia: 550w

16.000 RPM

Ancho de corte 82 mm

Profundidad de rebaje: 0-8mm

Profundidad de nivelación 0-1,5 mm

Garantía de fábrica: dos años.

RENGLON N° 21.

SIERRA CIRCULAR:

Código de catálogo. 4-3-8-00235-0071.

Potencia: 1.800w

5000RPM

Disco: 7 ¼” (184mm)

Eje: 5/8”

Cantidad: DOS (2).

Garantía de fábrica: dos años.

RENGLON N° 22.

MORSA DE TORNILLO:

Código de catálogo. 4-3-8-00640-0079.

Morza de acero templado fija de 5 pulgada

Mordazas reforzadas

Cantidad: DOS (2).

Garantía de fábrica: dos años.

RENGLON N° 23.

ANDAMIO TUBULARES:

Código de catálogo. 4-3-9-02644-0006.

Cantidad: SEIS (6).

Construido con caño estructural de acero 2” por 2 mm

Riendas o largueros de caño estructural de acero de 1”

Pintura antioxido

Bulones y tuercas ½”

Medidas: 1,30mt ancho – 2,50mt largo – 1,95mt alto

2 bastidores o laterales

2 riendas o largueros cortos

1 juego de riendas o largueros diagonales remachados en el medio

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 24.

DETECTOR DE METALES:

Código de catálogo. 4-3-9-08734-0002.

Cantidad: UNA (1).

Profundida max. de alcance: cables eléctricos 30mm

Metales ferrosos 50mm

Metales no ferrosos (cobre) 50mm

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 25.

MAQUINA MEZCLADORA:

Código de catálogo. 4-3-9-07649-0003.

Cantidad: DOS (2).

Capacidad: 130lts

Motor: ¾ hp

Corona y piñón: fundación de acero

Garantía de fábrica: mayor a un año.

RENGLON N° 26.

RADIADORES DE ALUMINIO DE 10 ELEMENTOS:

Código de catálogo. 4-3-7-00023-0025.

Cantidad: DIEZ (10).

Cantidad de elementos: 10 elementos

50 CM

Garantía de fábrica: diez años.

RENGLON N° 27.

RADIADORES DE ALUMINIO DE 8 ELEMENTOS:

Código de catálogo. 4-3-7-00023-0033.

Cantidad: DIEZ (10).

Cantidad de elementos: 8 elementos

50 cm

Garantía de fábrica: diez años.

RENGLON N° 28.

RADIADORES DE ALUMINIO DE 6 ELEMENTOS:

Código de catálogo. 4-3-7-00023-0022.

Cantidad: TREINTA (30).

50 cm

Cantidad de elementos: 6 elementos

Garantía de fábrica: diez años.

RENGLON N° 29.

RADIADORES DE ALUMINIO DE 4 ELEMENTOS:

Código de catálogo. 4-3-7-00023-0012.

Cantidad: DIEZ (10).

Cantidad de elementos: 4/6/8/10 elementos

50CM

Garantía de fábrica: diez años.

RENGLON N° 30.

CALDERAS DUALES A GAS:

Código de catálogo. 4-3-1-00128-0004.

Cantidad: diez (10).

Tiro natural

32.000 KCAL/H

Garantía de fábrica: dos años.

RENGLON N° 31.

MATAFUEGOS ABC PQS 5 kgs:

Código de catálogo. 4-3-9-01296-0166.

Cantidad: SEISCIENTOS SESENTA (660).

Con soporte y chapa baliza

Cargado con una vigencia de un año

Normas  y sellos IRAAM

Garantía de fábrica: cinco años.

CLAUSULAS ESPECIALES:

- El adjudicatario deberá indicar marca, presentar junto con los artefactos la garantía de fábrica y folletos en el que se indiquen características del bien que permitan su evaluación.

# Text boxes

NESTOR ENRIQUE CREMONA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE

JEFE