ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente, serán desestimadas sin reclamo alguno.

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en especificaciones técnicas.

- Estado del material a utilizar para la provisión y colocación: el material debe ser nuevo de fábrica, sin uso, de primera calidad y marca reconocida, en perfecto estado de mantenimiento y conservación, y sus características deberán cumplir con lo especificado y observado en las visitas de obra.

- El adjudicatario tendrá a su cargo las tareas que se detallan a continuación y aquellas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de las puertas.

- Las incertidumbres a las interpretaciones de las presentes especificaciones técnicas por parte de los oferentes, serán consultados y dilucidadas, durante el cumplimiento del Anexo IV.

El Adjudicatario proveerá la mano de obra, todos los materiales, las herramientas, equipos, y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

1: Proveer, desmontar y colocar 2 (DOS) puertas placas en alojamiento de suboficiales planta alta, de acuerdo a los siguientes detalles:

- En alojamiento de suboficiales planta alta (ex femenino); 2 (DOS) puertas placa laminadas en cedro con panel de abeja interno, los marcos serán de madera dura. Las bisagras a colocar por puerta como mínimo serán 3 (TRES). Las cerraduras, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves por cada puerta. Las medidas de la puerta serán 0,70 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberán tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

- El adjudicatario deberá colocar/empotrar el marco, para lo cual será responsable de dejar en condiciones el sector de trabajo debiendo retirar todo residuos que conlleven a las tareas de albañilería, carpintería, pintura, etc. Las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad y tipo de pintura.

2: Proveer, desmontar y colocar 2 (DOS) puertas placas, de acuerdo a los siguientes detalles En la cocina general:

- En la cocina general, en locales de depósitos; 2 (DOS) puertas placa laminadas en cedro con panel de abeja interno, los marcos serán de madera dura. Las bisagras a colocar por puerta como mínimo serán 3 (TRES). Las cerraduras, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves por cada puerta. Las medidas de la puerta serán 0,70 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberán tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

- El adjudicatario deberá colocar/empotrar el marco, para lo cual será responsable de dejar en condiciones el sector de trabajo debiendo retirar todo residuos que conlleven a las tareas de albañilería, carpintería, pintura, etc. Las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad y tipo de pintura.

3: Proveer, desmontar y colocar 3 (TRES) puertas placas en anexo N° 6, de acuerdo a los siguientes detalles:

- En anexo N° 6;  3 (TRES) puertas placa laminadas en cedro con panel de abeja interno, los marcos serán de madera de dura. Las bisagras a colocar por puerta como mínimo serán 3 (TRES). Las cerraduras, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves por cada puerta. Las medidas de la puerta serán 0,80 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberán tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

- El adjudicatario deberá colocar/empotrar el marco, para lo cual será responsable de dejar en condiciones el sector de trabajo debiendo retirar todo residuos que conlleven a las tareas de albañilería, carpintería, pintura, etc. Las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad y tipo de pintura.

4: Proveer, desmontar y colocar 1 (UNA) puerta placa en anexo N° 11-12, de acuerdo a los siguientes detalles:

- En anexo N° 11-12; 1 (UNA) puerta placa laminada en cedro con panel de abeja interno, el marco será de madera dura. Las bisagras a colocar en la puerta como mínimo serán 3 (tres). La cerradura, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves. La medida de la puerta será 0,80 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberá tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

- El adjudicatario deberá colocar/empotrar el marco, para lo cual será responsable de dejar en condiciones el sector de trabajo debiendo retirar todo residuos que conlleven a las tareas de albañilería, carpintería, pintura, etc. Las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad y tipo de pintura.

5: Proveer, desmontar y colocar 1 (UNA) puerta placa en baño de la guardia militar, de acuerdo a los siguientes detalles:

- En baño de la guardia militar; 1 (UNA) puerta placa laminada en cedro con panel de abeja interno, el marco será de madera dura. Las bisagras a colocar en la puerta como mínimo serán 3 (TRES). La cerradura, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves. La medida de la puerta será 0,62 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberá tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

- El adjudicatario deberá colocar/empotrar el marco, para lo cual será responsable de dejar en condiciones el sector de trabajo debiendo retirar todo residuos que conlleven a las tareas de albañilería, carpintería, pintura, etc. Las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad, tipo de pintura como así mismo completar el revestimiento interno.

6: Proveer, desmontar y colocar 2 (DOS) puertas placas doble hoja en la cocina general, de acuerdo a los siguientes detalles:

- En la cocina general acceso por sector de víveres 1 (UNA) puerta doble hoja, acceso por sector comedor de tropa 1 (UNA) puerta doble hoja; 2 (DOS) puertas doble hoja placa laminadas en cedro con panel de abeja interno, tendrá en cada hoja un ojo de buey de 30 (TREINTA) cm de diámetro con un acrílico transparente de 12 mm de espesor. Los marcos serán de madera dura. Las bisagras a colocar por hoja como mínimo serán 3 (tres). Las cerraduras, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves por cada puerta. Las medidas de las hojas serán 0,70 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberán tener como mínimo 3 (tres) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

- El adjudicatario deberá colocar/empotrar los marco, para lo cual será responsable de dejar en condiciones el sector de trabajo debiendo retirar todo residuos que conlleven a las tareas de albañilería, carpintería, pintura, etc. Las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad y tipo de pintura.

7: Proveer, desmontar y colocar 1 (UNA) “puerta en ingreso principal al alojamiento de suboficiales planta alta, doble chapa inyectada”, de acuerdo a los siguientes detalles:

- En ingreso principal al alojamiento de suboficiales planta alta (ex femenino); 1 (UNA) puertas  doble chapa inyectada compuesta por dos paneles de chapa estampada rellenas con poliuretano expandido, para exterior, marco y hoja en chapa calibre 18. Las bisagras a colocar en puerta como mínimo serán 4 (CUATRO). Las cerraduras, llaves y picaportes a colocar serán totalmente  de bronce o bronce platil, con dos llaves por cada puerta. Las medidas de la puerta serán 0,80 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberán tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

- El adjudicatario deberá colocar/empotrar el marco, para lo cual será responsable de dejar en condiciones el sector de trabajo debiendo retirar todo residuos que conlleven a las tareas de albañilería, carpintería, pintura, etc. Las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad y tipo de pintura.

8: Proveer 1 (UNA) puerta placa, de acuerdo a los siguientes detalles:

- Puerta placa laminada en cedro con panel de abeja interno, el marco será de madera dura. Las bisagras a colocar en la puerta como mínimo serán 3 (TRES). La cerradura, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves. La medida de la puerta será 0,70 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberá tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

9: Proveer 1 (UNA) puerta placa, de acuerdo a los siguientes detalles:

- Puerta placa laminada en cedro con panel de abeja interno, el marco será de madera dura. Las bisagras a colocar en la puerta como mínimo serán 3 (TRES). La cerradura, llaves y picaportes a colocar serán totalmente de bronce o bronce platil, con dos llaves. La medida de la puerta será 0,80 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberá tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

10: Proveer 1 (UNA) “puerta, doble chapa inyectada”, de acuerdo a los siguientes detalles:

- Puerta, doble chapa inyectada compuesta por dos paneles de chapa estampada rellenas con poliuretano expandido, para exterior, marco y hoja en chapa calibre 18. Las bisagras a colocar en puerta como mínimo serán 4 (CUATRO). Las cerraduras, llaves y picaportes a colocar serán totalmente  de bronce o bronce platil, con dos llaves por cada puerta. Las medidas de la puerta serán 0,80 metros de ancho por 2,00 metros de alto. Deberán tener como mínimo 3 (TRES) manos de pintura de esmalte sintético blanco mate.

Todas las puertas y sus respectivos marcos deberán quedar a perfecta escuadra y alineadas con las paredes adyacentes.

En las puertas de placa, las laminas de cedro, como mínimo deberán ser de 5 (CINCO) milímetros de espesor. Las puertas y sus respectivos marcos deberán ser tratados previo a su colocación/pintado con aceite de linaza.

El total de las puertas a colocar/proveer no deberán tener un espesor inferior al de 2 (DOS) pulgadas, serán ciegas, exceptuando a las de doble hoja.

Todas las muchetas serán perfectamente alisadas para luego ser pintadas como mínimo en tres manos de pintura a los fines de normalizar con los colores de las paredes adyacentes de acuerdo a la tonalidad, tipo de pintura como así mismo completar/normalizar el revestimiento interno (cerámicos, azulejos) de acuerdo al arte del buen construir.

CLÁUSULAS  ESPECIALES

– PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a 1 (UN) Año contados desde la recepción definitiva.

– CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Adjudicatario adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos. Las Ofertas que no cumplan con este requisito, serán desechadas.

– VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

– FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

– PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad y marca reconocida, dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los principales productos y pinturas ofrecidos, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

– INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

– RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval.

– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

– LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

# Text boxes

ADRIAN GONZALO CAMPILLO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

DIVISIÓN

CUARTEL BASE