ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULAS ESPECIALES:

- – Se solicitará la cantidad de DOS (02) Renglones los cuales se detallan a continuación:

Renglón N° 1:

Proveer, instalar y poner en servicio a bordo del Remolcador A.R.A. “TEHUELCHE”, un indicador de ángulo de timón (Axiómetro) marca tipo MARINE DATA O JIMBO MARINE con las siguientes características:

- Un sensor de timón con transmisión con señal digital RS-485 (Esto permite la transmisión a largas distancias con rechazo a interferencias).

- Un indicador panorámico de TRES (03) caras con representación analógica y digital.

- Indicador para montaje en panel o pared con indicación digital luminosa, el mismo se colocará en la sala de máquinas de dicha Unidad.

Y proveerá un sistema de protección de alimentación para proteger al equipo de variaciones de tensión, con una apertura por sobre tensión de 252V y una apertura por baja tensión de 168V, con rearme automático.

Renglón N° 2:

Proveer, instalar y poner en servicio a bordo del Remolcador A.R.A. “QUERANDÍ”, un indicador de ángulo de timón (Axiómetro) marca tipo MARINE DATA O JIMBO MARINE con las siguientes características:

- Un sensor de timón con transmisión con señal digital RS-485 (Esto permite la transmisión a largas distancias con rechazo a interferencias).

- Un indicador panorámico de TRES (03) caras con representación analógica y digital.

- Indicador para montaje en panel o pared con indicación digital luminosa, el mismo se colocará en la sala de máquinas de dicha Unidad.

Y proveerá un sistema de protección de alimentación para proteger al equipo de variaciones de tensión, con una apertura por sobre tensión de 252V y una apertura por baja tensión de 168V, con rearme automático.

- -LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

- Todos los materiales para llevar a cabo la instalación completa del equipo, correrán a cargo del adjudicatario (cable naval, sujeciones y terminales, etc.)

- Cable: El mismo deberá ser blindado, ignífugo, flexible y resistente a rayos UV, apto para ser usado a bordo y en bajas temperaturas. Cumplirá con las Normas IEC 60332-1-2 y VDE 0812 IRAM 2399.

- Documentación técnica: el adjudicatario proveerá un juego de cada uno de los manuales de la operación e instalación, así también como de los planos con los diagramas de instalación, tanto impresos como en soporte magnético (formato PDF).

- Instalación: El adjudicatario contará con un equipo mínimos de DOS (2) personas calificadas para instalar dichos instrumentos, siendo los mismos supervisados por personal del Departamento Técnica.

- Una vez terminado el trabajo, se hará una prueba del equipo en navegación con el adjudicatario y personal del cargo electricidad de la Unidad.

- Garantías: Tanto el equipo, como el trabajo realizado, deberán contar con una garantía mínima de DOCE (12) meses.

- En la cotización se indicará el precio expresado en letras y números y de acuerdo al punto 5 del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

# Text boxes

DARÍO ANDRÉS BUSCAROLO

CAPITAN DE FRAGATA

COMANDANTE

ARIEL RAMÓN VARGAS

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE