ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES:

El Adjudicatario deberá proveer los siguientes productos para reparaciones, que según cantidades y características técnicas seguidamente se indican:

RENGLON Nº 1: 150 mts de cable para distribución de energía, apto para exposición a la intemperie, apto de tensión 1,1 kv, corriente MAX de 300amp, material: cobre recocido, aislante de material pvc, de tres conductores con puesta atierra con la medida de 3x50 x 25mm2, de sección nominal de   50/25 mm2, diámetro de conductor de 8mm, espesor de aislación nominal de  1,4/1,2, espesor envoltura nominal de 1,9mm, diámetro exterior aproximado de 32mm,  con una masa aproximada de 2345 Kg./km. Debe cumplir con las siguientes normas: IRAM 2178, IRAM NM 280, IRAM 2307, IRAM 2399.

RENGLÓN Nº 2: 30 terminales bimetálicos de 50 mm2 de 11,5mm de diámetro externo y 10mm de diámetro interno al igual que el ojal.

RENGLÓN Nº 3: 1 pinza hidráulica para indentar terminales y uniones de cobre-aluminio de terminales en un rango de medida de 10mm2 hasta 120mm2 inclusive, de compresión tipo hexagonal, que ejerza 10 ton de presión, con peso de 5 Kg. y que contenga los conformadores de 10, 16, 25. 35. 50, 70, 95, 120mm2 respectivamente, la misma debe estar contenida en una valija para su fácil portación junto con los conformadores.

RENGLÓN Nº 4: 20 mts de tubo termo contraíble de poliolefina, tipo radiform scg pf 76,  diámetro externo de 12 a 14 mm, de sección 50 mm2, diámetro interior contraído de 38mm2 y un espesor de pared contraído de 1,27mm. Debe ser resistente a la abrasión y a los solventes, con un rango operativo de temperatura de -75°c hasta 135°c, debe presentar una gran flexibilidad una vez contraído permitiendo ser adaptado a formas irregulares, como así también, deben contener retardantes de llama.

RENGLON Nº 5: 4 voltímetros de tablero analógico de 500 v corriente alterna de 72mm de acho x 72mm de alto y 70mm de profundidad. Instrumento de bobina móvil con puente rectificador para medir corrientes alternas únicamente. Debe disponer de tapa de protección de terminales en su parte posterior, debe incluir un kit de sujeción para poder montar en el calado de un panel.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Los elementos a proveer por el adjudicatario deben ser nuevos, sin uso previo.

# Text boxes

#### NORMAN GUILLERMO GONZALEZ

#### CAPITÁN DE CORBETA

#### COMANDANTE