# BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

DIVISIÓN CUARTEL BASE

# ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Reparar y poner en servicio los hornos y marmitas de acero inoxidable.

RENGLÓN  1: TRABAJOS A REALIZAR:

El Adjudicatario ejecutará todos los trabajos que se indican a continuación como así también cualquier otro que, aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la tarea y el pleno funcionamiento de acuerdo su fin.

ARTÍCULO Nº 1: Recorrido General, limpieza y Reparación/Recambio de elementos faltantes/ defectuosos/deteriorados, componentes integrales de 3 (tres) hornos pizzeros, marca “GIGA Grandi Cucine, Modelo GM20GX”. Verificar el funcionamiento de todo el sistema automático de cada horno. Conectar a la red eléctrica, red de agua y red de gas existente para cada uno de los hornos. Colocar en 2 (dos)  de los hornos (uno por puerta), vidrio térmico de alta temperatura idem características y cantidad al colocado en la puerta del horno restante. Reparación/Recambio a nuevo de timer, quemadores, piloto automático, termostatos, control de temperatura manual, sensores de temperatura, sistema vapor, luces internas, burletes, selectores de cocción, sistema de cierre de puertas, contactoras, sistema eléctrico,  forzador de aire, sistema de vapor. Certificación por escrito, de tareas por parte de personal debidamente capacitado y registrado por entes afines a las tareas efectuadas.

ARTÍCULO Nº 2: Recorrido General, limpieza y Reparación/Recambio de elementos faltantes/ defectuosos/deteriorados, componentes integrales de 3 (tres) marmitas de 150 (ciento cincuenta) litros cada una. Conectar a la red de agua (fría y caliente) y red de gas existente para cada uno de las marmitas. Reparar sistema de apertura y cierre de tapas, colocar asas de maniobra tubular en tapa. Reparación/Recambio a nuevo de termostatos, quemadores, piloto automático, sistema de encendido, perillas, cámara de combustión, chimenea y grifo de entrada de agua fría y caliente. Recambio total del sistema de aislamiento térmico de vidrio ignifugo con revestimiento de aluminio. Reparar sistema frontal de descarga de agua o en su defecto adaptar un sistema de similares características. Certificación por escrito, de tareas por parte de personal debidamente capacitado y registrado por entes afines a las tareas efectuadas.

CLAUSULAS  PARTICULARES

1 - PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: EL OFERENTE deberá indicar en su oferta la garantía que ofrece por el servicio que en ningún caso podrá ser inferior a Seis (6) meses contados desde la recepción definitiva.

2 - CRONOGRAMA DE TRABAJO: El adjudicatario adjuntará obligatoriamente un cronograma de tareas (Plan de Trabajos), en el cual indicará detalladamente cada uno de los trabajos a realizar, con sus correspondientes porcentajes semanales, a los efectos de poder realizar un control periódico del avance de tarea. Las Ofertas que no presenten el cronograma o lo presenten de modo deficiente serán desestimadas.

3 - VERIFICACIÓN DEL TRABAJO: El inspector de tarea supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el ADJUDICATARIO ejecutarlas a su costa en el momento en que se le soliciten.

4 – FINALIZACIÓN DEL TRABAJO: El ADJUDICATARIO deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminada la tarea del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

5 - OBRADOR: El ADJUDICATARIO deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita a la tarea según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zona de trabajo.

La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

6- REPUESTOS: EL ADJUDICATARIO, deberá proveer repuestos nuevos conforme a las normas de fabricación y seguridad vigentes.

# Text boxes

ADRIAN GONZALO CAMPILLO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

DIVISIÓN

CUARTEL BASE