ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULAS ESPECIALES:

- – Se solicitará la cantidad de UN (01) Renglón, el cual se detalla a continuación:

Renglón N° 1: Cadena galvanizada, de eslabón macizo de 120 mm.

- Longitud Interna: 7 cm.

- Ancho Externo: 4,5 cm.

- Espesor: 15 mm.

- Carga Útil: 4.000 kg.

- Cantidad: 230 kg.

- -LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

- Todos los elementos, deben ser nuevos, sin uso y de primera calidad dentro de su tipo, deberán estar acompañados por sus respectivas especificaciones técnicas en donde se especifique virtudes, normas aprobatorias y cualquier otra información que permita evaluar su calidad.

- En el renglón a cotizar, se deberá presentar la correspondiente constancia que dé cuenta que se da cumplimiento con la Norma ISO N° 9001.

- Se aceptarán tolerancias de más/menos 20%.

- La cotización deberá realizarse por cantidades neta, libre de envases y gastos de embalaje.

- Se deberá presentar UNA (01) muestra, la cual deberá ser de UN (01) metro de largo como mínimo del renglón a cotizar

- Garantías: El elemento, deberá contar con una garantía mínima de DOS (02) años.

- Se solicitará Recibo Presentación de Muestra, los oferentes deberán adjuntar con su oferta una constancia emitida por el Departamento Material Naval, según modelo agregado como “ANEXO IV”, donde conste que se tomó vista de la muestra oficial de la CADENA solicitada.

- En la cotización se indicará el precio expresado en letras y números y de acuerdo al punto 5 del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

# Text boxes

DARÍO ANDRÉS BUSCAROLO

CAPITAN DE FRAGATA

COMANDANTE

GERMÁN EDILBERTO LEIVA

TENIENTE DE NAVÍO

JEFE DEPARTAMENTO MATERIAL NAVAL