ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON  LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| Nº DE RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATAFUEGOS CO2 X 7 KGS | UN | 3 |
| 2 | MATAFUEGOS CO2 X 5KGS | UN | 2 |
| 3 | MATAFUEGO ABC X 2.5 KGS | UN | 1 |
| 4 | MATAFUEGOS ABC X 1 KG | UN | 2 |
| 5 | CARROS AFFF X 100 LTS | UN | 4 |

CARACTERISTICAS MATAFUEGOS CO2

• Recipiente de tubo de acero sin costura conformado en sus extremos.
• Ensayado hidrostáticamente 100%
• Tratamiento superficial pintado con pintura vitrica.
• Válvula cromada de latón forjado con sistema de accionamiento a robinete y/o gatillo, manija sosten, dispositivo de seguridad.
• Manga de caucho sintético con malla de acero y tobera dieléctrica.
• Sellos IRAM 3509 y 3565.

MATAFUEGOS CO2 X 7 KGS

PESO CARGADO (kg) 29

ALTURA (mm) 1000

ANCHO (mm) 335

PROFUNDIDAD (mm) 270

TIEMPO DE DESCARGA (s) 30

LARGO DE MANGA (mm) 900

PRESION DE SERVICIO (Mpa) 15

PRESION DE ENSAYO (Mpa) 25

CON SOPORTE PARED

MATAFUEGOS CO2 X 5KGS

PESO CARGADO (kg) 20

ALTURA (mm) 790

ANCHO (mm) 310

PROFUNDIDAD (mm) 140

TIEMPO DE DESCARGA (s) 14

LARGO DE MANGA (mm) 900

PRESION DE SERVICIO (Mpa) 15

PRESION DE ENSAYO (Mpa) 25

CON SOPORTE PARED

CARACTERISTICAS MATAFUEGOS ABC

• Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
• Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
• Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
• Manga de caucho sintético.

MATAFUEGO ABC X 2.5 KGS

CAPACIDAD NOMINAL (Kg) 2,5 Kg

PESO CARGADO (Kg) 4,60

ALTURA (mm) 415

ANCHO (mm) 220

PROFUNDIDAD (mm) 125

TIEMPO DE DESCARGA (s) 9/12

ALCANCE (m) ¾

RANGO TEMPERATURA (ºC) -20 a 50

PRESION DE SERVICIO (Mpa) 1,4

PRESION DE ENSAYO (Mpa) 3,5

NORMA IRAM AGENTE EXTINTOR 3596

NORMA IRAM EXTINTOR 3523

CON SOPORTE VEHICULAR

MATAFUEGOS ABC X 1 KG

CAPACIDAD NOMINAL (Kg) 1 Kg

PESO CARGADO (Kg) 1,90

ALTURA (mm) 340

ANCHO (mm) 92

PROFUNDIDAD (mm) 76

TIEMPO DE DESCARGA (s) 8/9

ALCANCE (m) 2/3

RANGO TEMPERATURA (ºC) -20 a 50

PRESION DE SERVICIO (Mpa) 1,4

PRESION DE ENSAYO (Mpa) 3,5

NORMA IRAM AGENTE EXTINTOR 3596

NORMA IRAM EXTINTOR 3523

CON SOPORTE VEHICULAR

CARACTERISTICAS CARROS AFFF X 100 LTS

• Recipiente de chapa de acero inoxidable soldado y ensayado hidrostáticamente 100%.
• Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
• Manga de caucho sintético con pico de salida. Lanza Venturi.

CARROS AFFF X 100 LTS

CAPACIDAD NOMINAL (kg) 10 dm2

PESO CARGADO (kg) 12,60

ALTURA (mm) 620/650

ANCHO (mm) 240

PROFUNDIDAD (mm) 190

TIEMPO DE DESCARGA (s) 55

ALCANCE (m) 5/6

RANGO TEMPERATURA (ºC) -10 A 50

PRESION DE SERVICIO (Mpa) 0,8

PRESION DE ENSAYO (Mpa) 2,0

CON SOPORTE PARED

NORMA IRAM AGENTE EXTINTOR 3515

NORMA IRAM EXTINTOR 3527

#### OBSERVACIONES GENERALES

#### Todos los productos serán nuevos.

#### ENTREGA:

#### Fecha de entrega: A partir de la recepción de la orden de compra y hasta 15 días hábiles a solicitud de la intendencia Naval Mar del Plata.

#### Lugar: Intendencia Naval Mar del Plata

#### Flete: A cargo y costo del adjudicatario, para todas las provisiones desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección indicada en el lugar de entrega.

#### Coordinaciones: Capitán de Corbeta Pablo Fernando Paredes Jefe de Departamento Contraloría – Intendencia Naval Mar del Plata, teléfono 0223-4518500 Int. 5094