ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO DE LAS TAREAS – El objetivo de la siguiente especificación técnica es el reacondicionamiento general del local destinado al uso de baños y duchas del Departamento Polvorines.

- DISPOSICIONES GENERALES

  - Sera responsabilidad de los concursantes tener un pleno conocimiento del lugar y las instalaciones en donde deberá efectuarse la prestación solicitada. En este sentido, deberá realizar la visita de obra correspondiente y en la oportunidad se le entregará una CONSTANCIA DE VISITA A OBRA (ANEXO IV), la cual deberá ser adjuntada a la oferta ineludiblemente. Las visitas se realizarán de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 hs.

  - El ADJUDICATARIO deberá proveer mano de obra idónea y materiales, incluyendo insumos, herramientas, maquinarias, combustibles, lubricantes y todo otro consumible que se requiera para la realización de las tareas.

  - PLAN DE TRABAJO: El oferente deberá presentar con su oferta un cronograma detallando la secuencia de realización de cada una de las tareas y los tiempos requeridos. Además el oferente indicará el menor tiempo posible dentro del cual se concretará la obra. Este ítem será tenido en cuenta en el estudio técnico de la oferta (ANEXO V – CRONOGRAMA DE TRABAJO) DIAGRAMA DE GANTT.

  - EJECUCION DE LA TAREA: el adjudicatario basará la realización de los trabajos en el plan presentado en su oferta. Por lo tanto, deberá arbitrar los medios necesarios para recuperar los días perdidos por condiciones climáticas adversas u otras circunstancias, a los efectos de cumplir con el plazo de entrega estipulado (entendiéndose: incremento de personal, ampliación de la jornada de trabajo, trabajos en los días no laborales, etc.)

  - Los trabajos realizados deberán garantizarse por un lapso mínimo de dos (2) años a partir de la recepción de los mismos contra toda falla o vicio oculto.

  - Junto con la oferta el Oferente, deberá presentar constancias de trabajos similares al solicitado, realizados para este Arsenal Naval u otros entes contratantes, públicos o privados, en el que conste una breve descripción de los mismos.

  - CALIDAD DE LOS MATERIALES: El oferente deberá presentar en su oferta, el tipo y marca de los productos a utilizar en el servicio objeto de la presente contratación (cemento, cerámicos, grifería, luminarias, artefactos, etc.).

- LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.
La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

  - Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra solicitada es de SESENTA (60) días hábiles a partir de notificada la orden de compra.

DISPOSICIONES PARTICULARES

Los trabajos consistirán en lo siguiente:

RENGLON N° 1:

- REPARACION DE TECHO

Montar los equipos y elementos para realizar los trabajos en altura, utilizando elementos de seguridad (cables de acero para cabo de vida, riendas de aseguro, etc.) y de vallado de la zona de trabajo.

Reparar los techos de acceso parte interna sección ingreso a ambos baños (masculinos y femeninos), representando una superficie de aproximadamente 12,5 m2, como así también en las paredes del sector vestuario femenino. Hacer fino y pintado.

Controlar y localizar todas las filtraciones de agua en el techo. En caso de detectar grietas, se sellarán impidiendo la filtración de agua, normalizando la superficie para su posterior pintado. Controlar las nivelaciones, las secciones de los desagües y las rejas de filtrado. Ante la presencia de filtraciones, una vez detectadas, aplicar pintura asfáltica al solvente y colocar parches de membrana asfáltica pegada en su totalidad. Se podrá optar colocar membrana aplicada con soplete o membrana asfáltica autoadhesiva. Sobre las juntas de soldado se aplicará pintura de aluminio dando terminación y protección al asfalto.

Colocar sobre el agujero del techo un extractor de ventilación tipo industrial, el mismo debe tener dos bifurcaciones las cuales consistirán en dos caños lisos GALVANIZADOS DE 10”, uno para cada sector de duchas como se muestra en el Agregado N° 3. Uno de los caños baja en línea recta al sector masculino y el otro se dirige a la izquierda hacia el sector femenino. El extractor en su parte externa debe tener una protección o una chapa a dos aguas para evitar el ingreso de agua en caso de lluvias.

El techo debe bajarse a una altura de 3,00 m que es donde empieza la curvatura teniendo en cuenta la línea intermitente que aparece en el Agregado N° 3. La superficie del techo es de aproximadamente 35 m2 que representa el sombreado en “Papel periódico” de la figura del Agregado N° 2 y que a su vez coincide con la superficie del Agregado N° 4. Sobre el techo a construir deben quedar DOS (2) agujeros para las ventilaciones teniendo en cuenta lo enunciado en el párrafo precedente (ver Agregado N° 4).

Las tareas deberán quedar terminadas de acuerdo a sus fines y de acuerdo a las reglas del buen arte y la técnica. Será por cuenta del proveedor todo otro aspecto no especificado en este pliego para cumplimentar lo requerido.

Las medidas que se proporcionan son indicativas y deberán ser verificadas en obra por los Oferentes por lo que no se admitirán reclamos.

El oferente deberá prever en su presupuesto todos aquellos trabajos que se pudiesen haber omitido en las Especificaciones y que pudieran impedir la correcta terminación de las obras.

- REPARACION DE LOS LOCALES DE BAÑOS Y DUCHAS

  - REPARACION DE BAÑOS

En el sector donde se encuentran las “tasas turcas”, retirar las mismas. Dejar las paredes, excepto la segunda y quinta pared partiendo desde la izquierda según parte superior de la figura de referencia del Agregado N° 1. Derribar paredes mencionadas y el resultado de esta acción es el que se aprecia en el Agregado N° 2. Sacar los SEIS (6) mingitorios ya existentes sobre la línea de 4,10 m que figura en el Agregado N° 1. Remover las instalaciones de agua galvanizadas, colocando cañerías externas de termofusión.

Realizar cableado eléctrico nuevo. Todos los artefactos retirados deberán ser entregados al Departamento Apoyo de este Arsenal Naval.

En los sanitarios deben construirse TRES (3) paredes (referirse al Agregado N° 2):

- UNA (1) pared de 3,00 m de altura (altura del techo a bajar) y 1,80 m de largo para dividir sector masculino del femenino.

- DOS (2) paredes de 3,00 m de altura y 0,85 m de largo en frente del videt previsto a colocar.

Todas estas paredes deben construirse con ladrillos huecos de 6 agujeros de 12x18x33. Efectuar fino y pintado en dichas paredes.

Normalizar las superficies a pintar, lijar y pintar con 1 (una) mano de imprimación para látex y 2 (dos) manos de pintura látex antihongos para interior color blanco (Marcas aceptadas de todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave, Colorín o Sinteplast). Esta tarea deberá hacerse en el sector vestuario femenino, en el techo al ingreso de sector masculino y la pared remanente entre los 2,40 m y 3,00 m altura a lo largo de toda la instalación.

Proveer e instalar DOS (2) puertas de 0,65 x 2,00 m para el ingreso al vestuario femenino y otra para dividir el vestuario de las duchas femeninas.

    - INSTALACION SANITARIA

Remover la instalación de agua fría y caliente existente, reemplazándola por una nueva instalación con material de termofusión de primera calidad (accesorios, llaves de paso, etc.) de las mismas dimensiones que la preexistente. Remover la bacha existente en el sector de masculinos para posteriormente colocar una mesada de granito con TRES (3) lavamanos.

Proveer y colocar todos los materiales necesarios para realizar la provisión de agua.

Se colocarán válvulas para independizar el flujo de agua fría y caliente de sector duchas y sanitarios tanto en zona femenina como masculina, al igual que al ingreso de los vestuarios en general.

Los trabajos de obras sanitarias deberán ser realizados con toda prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes, observando especialmente las disposiciones de los planos, las indicaciones de la inspección de este Arsenal y estas especificaciones.

Serán a cargo exclusivo del ADJUDICATARIO los gastos relativos a cortes de muro; juntas de cemento o de cualquier material análogo, grapas, soportes especiales, soldaduras, clavos ganchos, etc.; como asimismo los importes relativos a piezas de cañerías tales como caños, curvas, codos, tes, cruces, reducciones, ramales, etc., y los de accesorios que al igual que las piezas no se mencionaron expresamente, pero que fueran necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones.

Se realizarán las instalaciones de agua con cañería tipo Acquasystem, Duratop (o técnicamente similar termofusionadas).

Se deberán realizar pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente como así también la limpieza y desinfección de la cañería terminada, para su puesta en servicio, estando personal técnico de este Arsenal al momento de realizar la misma.

Si el accesorio donde se empalma la cañería nueva se encuentra deteriorado, quedará a cargo del adjudicatario el cambio de la misma.

La colocación de los artefactos se efectuará de forma correcta y dentro de las reglas del buen arte. Los artefactos serán conectados a sus respectivas cañerías de agua mediante conexiones cromadas. Se prohíbe expresamente el uso de sellaroscas y/o siliconas para solucionar problemas de filtración y/o pérdidas.

Proveer e instalar toda la grifería necesaria. Para la pileta de lavado se utilizará grifería de latón cromado de alta calidad, con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.

Será por cuenta del proveedor todo otro aspecto no especificado en este pliego para cumplimentar lo requerido.

    - ARTEFACTOS SANITARIOS

Proveer e instalar UNA (1) mesada de granito con DOS (2) lavamanos para sector femenino; UNA (1) mesada de granito con TRES (3) lavamanos para sector masculino, CUATRO (4) inodoros completos, de losa tipo pedestal con tanque mochila también de losa y con tapas de asiento, color blanco, marca  tipo Ferrum, modelo Andina (o técnicamente similar); DOS (2) bidets de la misma línea/modelo que los inodoros; accesorios de baño (porta rollos, etc.) de la misma línea de grifería; UN (1) mingitorio color blanco, tipo Ferrum, modelo Oval (o técnicamente similar). Para la ubicación de estos artefactos, referirse al Agregado N° 2.

La grifería a proveer e instalar en mingitorio deberá ser válvula para mingitorio Pressmatic, tipo FV y con cierre automático. Se proveerá e instalará UN (1) dispenser para jabón líquido ubicados cada dos lavabo en sector femenino Y bien DOS (2) jaboneras externas sobre los lavabos tipo FV o similar en sector masculino.

Proveer e instalar TRES (3) espejos, ubicados sobre los lavamanos (UN (1) espejo para las femeninas y DOS (2) con longitud a determinar para los masculinos), con marco de madera pintado de sintético color blanco.

  - REPARACION DEL LOCAL DE DUCHAS

Se deberá proceder al desmantelamiento completo de instalación de agua, instalación eléctrica, etc. Todos los artefactos retirados deberán ser entregados al Departamento Apoyo de este Arsenal Naval.

Reparar todos los sectores de revoque que se encuentren flojos hasta llegar al techo. En estos casos, se deberá aplicar un revoque impermeable, un azotado Cementicio, con terminación de revoque fino.

En el sector de las duchas debe construirse una pared de 3,00 m de altura (altura del techo a bajar) 1,00 m de largo de tal forma de dividir las duchas en dos sectores, uno para personal masculino y el otro para femeninas (referirse al Agregado N° 2). Emplear ladrillos huecos de 6 agujeros de 12x18x33. Se colocara como revestimientos a la misma, azulejos y/o cerámicos de símil calidad y tipología al ya existente, previa coordinación con personal de este Arsenal.

Preparar las superficies a pintar, lijar y pintar con 1 (una) mano de imprimación para látex y 2 (dos) manos de pintura látex antihongos para interior color blanco (Marcas aceptadas de todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave, Colorín o Sinteplast).

    - INSTALACION SANITARIA

Remover la instalación de agua fría y caliente existente, ejecutando la nueva instalación con material de termofusión de primera calidad (accesorios, llaves de paso)  de las mismas dimensiones que la preexistente.

Se deberán proveer y colocar todos los materiales necesarios para realizar la provisión de agua dentro del local.

Los trabajos de obras sanitarias deberán ser realizados con toda prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes, observando especialmente las disposiciones de los planos, las indicaciones de la inspección de este Arsenal y estas especificaciones.

Serán a cargo exclusivo del ADJUDICATARIO los gastos relativos a cortes de muro; juntas de cemento o de cualquier material análogo, grapas, soportes especiales, soldaduras, clavos ganchos, etc.; como asimismo los importes relativos a piezas de cañerías tales como caños, curvas, codos, tes, cruces, reducciones, ramales, etc., y los de accesorios que al igual que las piezas no se mencionaron expresamente, pero que fueran necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones.

Se realizarán las instalaciones de agua tipo cañería Acquasystem, Duratop (o técnicamente similar termofusionadas).

Se deberán realizar pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente como así también la limpieza y desinfección de la cañería terminada, para su puesta en servicio, estando personal técnico de este Arsenal al momento de realizar la misma.

Si el accesorio donde se empalma la cañería nueva se encuentra deteriorado, quedará a cargo del adjudicatario el cambio de la misma.

La colocación de los artefactos se efectuará de forma correcta y dentro de las reglas del buen arte. Los artefactos serán conectados a sus respectivas cañerías de agua mediante conexiones cromadas. Se prohíbe expresamente el uso de sellaroscas y/o siliconas para solucionar problemas de filtración y/o pérdidas.

    - ARTEFACTOS SANITARIOS

Proveer e instalar para los box de las SEIS (6) duchas, juego monocomando exterior pared, con transferencia automática y ducha manual autolimpiante incluida, Marca FV, tipo Arizona (B1), color cromo y las respectivas jaboneras externas para las duchas y perchas de la misma línea de grifería, como así también en los lavamanos del sector femenino.

  - SISTEMA DE AGUA CALIENTE

Relevamiento integral de cada uno de los locales contemplados, realizar el recorrido de la cañería a montar, proveer materiales y mano de obra para la instalación de DOS (2) termotanques  (ver Agregado N° 2) en el exterior del edificio de acuerdo a las indicaciones del fabricante y a las reglamentaciones vigentes para este tipo de instalación ajustándose en un todo a las normas técnicas y de seguridad vigente. Construir una casilla como se muestra en la foto del Agregado N° 2 a fin de proteger a los DOS (2) termotanques  previamente instalados.

Se deberán instalar los equipos en los lugares que determine el relevamiento, acordados conjuntamente en obra con la Inspección Técnica del Arsenal Naval.

Los equipos deben estar certificados por el Instituto de Gas Argentino S.A.

Los equipos se instalarán acorde para tal fin según lo especificado por el fabricante de acuerdo a las reglas del buen arte y la técnica.

La red de gas deberá contar con elementos de primera calidad y homologados en los casos que corresponda como ser válvulas esféricas con vástago y esfera de acero inoxidable y cuerpo de acero al carbono, válvulas reguladoras de acero, válvulas de seguridad, válvulas globo para venteo y todos aquellos accesorios que permitan un adecuado y seguro funcionamiento. Además, se deberán hacer pruebas de hermeticidad y resistencia con la aprobación de la inspección técnica. La Instalación de gas se realizará con caños tipo Sigas termo fusión (producido en acero y polietileno con unión por termo fusión) o técnicamente similar.

Los materiales, aparatos, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marcas acreditadas, de óptima calidad. Se deberá realizar una prueba hidráulica, de fuga y hermeticidad, estando personal técnico de este Arsenal al momento de realizar la misma. Una vez inyectado el gas en la cañería nueva se deberá proceder al venteo de la misma convenientemente. Todos los equipos y accesorios necesarios para realizar este ensayo deberán ser provistos por la empresa Adjudicataria.

En toda la traza, se evitará el contacto de la cañería de gas con todo conductor o artefacto eléctrico.

Realizar los empalmes de los ramales en los lugares que corresponda a la red de gas existente por medio de una válvula según las normas de seguridad vigentes. El Adjudicatario deberá prever realizar las tareas necesarias como ser cerrar la llave de paso existente, desconectar los accesorios ubicados en los sectores según lo indicado por Inspección Técnica y hacer un venteo de gas de la cañería troncal con un gas inerte, haciendo las mediciones necesarias para su comprobación, con el fin de hacer el corte del suministro del gas en el menor tiempo posible, para no afectar los trabajos de los sectores involucrados. Estos trabajos pueden ser suspendidos si lo dispone la Inspección Técnica por razones de servicio.

El Adjudicatario deberá prever y realizar las tareas necesarias correspondientes a las pruebas de estanqueidad, según la reglamentación vigente, y que disponga la inspección técnica de este Arsenal Naval.

Deberá otorgar para los materiales e instalación, por término de un año de garantía, a partir de la fecha de puesta en servicio. A la nueva cañería se deberá realizar pruebas de presión para garantizar la estanqueidad de la misma.

Será a cargo exclusivo del Adjudicatario los gastos relativos a cortes de muro y formación de arcos para paso de cañerías; recorte y relleno o de cualquier material análogo, clavos ganchos, pintura etc. como asimismo los importes relativos a piezas de cañerías tales como caños, curvas, codos, tees, cruces, reducciones, ramales, etc., y los de accesorios que al igual que las piezas no se mencionaron expresamente, pero que fueran necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones.

Confeccionar planos de detalles y posteriormente planos conforme a obra, la empresa hará entrega a este Arsenal Naval de toda la documentación pertinente, presentando tres copias. Toda esta documentación estará confeccionada y aprobada por un gasista matriculado de primera, que además supervisará y controlará los trabajos a realizar. Deberá acreditar ante la Inspección de este Arsenal Naval su condición presentando el carnet y la matrícula al día.

    - CARACTERISTICAS DE LOS TERMOTANQUES:

Deben ser termotanques de alta recuperación (más de 500 litros por hora) con conexión a gas envasado. Capacidad 160 litros.

  - INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS

Realizar un nuevo tendido del cableado reemplazando el preexistente. El tendido se efectuará normalmente a mano, observándose estrictamente las especificaciones sobre esfuerzos de tracción, radios de curvatura, tratamiento del cable en general, protecciones, etc. El tendido se efectuará empleándose los elementos necesarios de adaptación del trabajo al terreno y a la seguridad. Se deberá prever todos los elementos necesarios para la correcta colocación de los cables.

El tendido se realizará con presencia de la inspección del supervisor de obra de este Arsenal Naval y/o a quien se designe a tal efecto, cuyas indicaciones deberán ser rigurosamente acatadas. Los cables deberán ser de 2,5 mm conforme normas IRAM.

En el tendido de cables se utilizará media de tiro adecuada al tipo de conductor a utilizarse, efectuándose un vendaje de cinta plástica en el extremo del cable para proteger la punta. No se admitirán empalmes de conductores.

La iluminación se realizará mediante tubos tipo Philips MASTER LEDtube. Se deberán colocar equipos dobles (N° 1, 4 y 8 todas colgadas en techo) y simples (N° 3 y 7 van sobre la pared y las restantes colgadas en techo). Los números representan las iluminarias según se indican en el Agregado N° 5. Los equipos se conectarán por medio de fichas macho/ hembra para su fácil desconexión. Los mismos se encenderán mediante llaves ubicadas de acuerdo al Agregado N° 5. Pueden apreciarse CUATRO (4) llaves de punto y toma distribuidas en los locales y UN (1) tomacorriente del lado izquierdo de la mesada de granito del baño masculino. A su vez, para independizar el flujo eléctrico de ambos sectores, a la entrada a la derecha de cada sector, colocar caja con llave termomagnética.

ILUMINACION DE EMERGENCIA: Se deberá proveer e instalar dos (2) equipos de iluminación autónomo de 60 leds, ubicados en ambos locales (ver Agregado N° 5), los cuales se alimentarán desde una línea específica para tal fin. Las luces de emergencia se colgarán de la pared con tornillos y tarugos, de modo que pueda desmontarse a mano. REFERENCIA: ATOMLUX (Mod. 2020LED).

A todas las luminarias y tomacorrientes se le atornillará el terminal con cable de descarga a tierra conectado a la línea.

Confeccionar planos de detalles del tendido eléctrico completo, y posteriormente planos conforme a obra, la empresa hará entrega a este Arsenal Naval de toda la documentación pertinente, presentando tres (3) copias.

  - PINTURA

Todas las superficies a pintarse, ya sean nuevas o existentes, se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, maderas o chapas, para lograr una superficie apta para la nueva pintura (marcos de ventanas sector sanitarios).

Las carpinterías metálicas deberán terminarse con DOS (2) manos de antióxido y al menos con dos (2) manos de esmalte sintético para chapa, de primera calidad, color blanco.

En las carpinterías de maderas se las terminará con al menos dos (2) manos de esmalte sintético, color blanco (vanitory,  muebles de vestuarios, espejos, etc.)

En todos los casos, los trabajos tendrán un acabado correcto, no admitiéndose señales de pinceladas, polvillo, etc. Se cuidará el recorte en los herrajes, zócalos, marcos, cielorrasos, etc.

En cuanto a las aberturas, los ventiluces se deberán limpiar y retirar vidrios rotos, para luego prepararlas para su acondicionamiento con antióxido y esmalte sintético final.

Reponer los vidrios rotos y/o faltantes por nuevos de características similares a los existentes. Estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. Los vidrios no deberán tener alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otra imperfección. La colocación deberá realizarse con personal capacitado. Deberán utilizar masilla de primera calidad que asegure su permanente elasticidad. Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga estables y permita pintarse.

Las tareas deberán quedar terminadas de acuerdo a sus fines y de acuerdo a las reglas del buen arte y la técnica. Será por cuenta del proveedor todo otro aspecto no especificado en este pliego para cumplimentar lo requerido.

Las medidas que se proporcionan son indicativas y deberán ser verificadas en obra por los Oferentes por lo que no se admitirán reclamos.

El oferente deberá prever en su presupuesto todos aquellos trabajos que se pudiesen haber omitido en las Especificaciones y que pudieran impedir la correcta terminación de las obras.

MARCAS ACEPTADAS:

GRIFERIA: Fv – Roca

SANITARIOS: Ferrum – Roca

PINTURAS: Alba, Sherwin Williams, Tersuave, Colorín o Sinteplast

CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE: Acquasystem

SISTEMA DE DESAGUES: Duratop

Conductores eléctricos: IMSA, FONSECA, PRYSMIAN

Luminarias: PHILIPS, LUMENAC, GEWISS, LUCCIOLA, BAEL

Balastos, arrancadores, tubos led, extractor industrial: PHILIPS, OSRAM, WANCO.

Toma corrientes e interruptores: Jeluz, Verona B.O.

- INSPECCION Y/O CONTROL

  - La ejecución de los trabajos será controlada por el personal de que oportunamente se designe, quienes entenderán en las cuestiones concernientes a la calidad, cumplimiento y / o avances de los trabajos programados.

  - El adjudicatario deberá facilitar por todos los medios el control de los trabajos y aceptar directivas y recomendaciones de la inspección.

  - El adjudicatario velará por el cumplimiento de las normas disciplinarias que hacen a la normal convivencia con todo el personal afectado. La falta de cumplimiento de parte del adjudicatario y su personal de las disposiciones y reglamentaciones de aplicación para el personal del ARSENAL NAVAL AZOPARDO, dará pleno derecho a exigir al adjudicatario el acatamiento de las mismas pudiendo ser sancionada hasta llegar al relevo en forma inmediata del personal cuestionado.

- OBLIGACIONES DEL ARSENAL NAVAL AZOPARDO

  - Provisión de un sector destinado al montaje de un obrador (si la tarea a realizar lo requiere) donde el contratista podrá guardar sus herramientas y maquinas como así también realizar reparaciones menores. Este tendrá además la superficie necesaria para sectorizar comedor y vestuario. Al respecto, se deja expresamente establecido que ARSENAL NAVAL AZOPARDO no se responsabilizará por los bienes que el adjudicatario deposite en dicho terreno o espacio, asumiendo el adjudicatario la guarda de los mismos, eximiendo a ARSENAL NAVAL AZOPARDO de cualquier responsabilidad respecto de los bienes que introduzca en dichos espacios.

  - Proveer sin cargo la energía eléctrica y agua necesaria para la ejecución de sus tareas.

  - Se aclara expresamente que este Arsenal Naval no está obligado bajo ningún supuesto ni por causa alguna de la provisión de elementos de montaje y/ o mantenimiento y/ o construcción (ejemplo: grúa, cables, herramientas, etc.), ni efectuar trabajos relacionados con la instalación, reparación y mantenimiento en talleres de este Arsenal.

- SEGUROS Y REQUISITOS

Previo al inicio de las tareas el adjudicatario deberá presentar en el ARSENAL NAVAL AZOPARDO la documentación que se detalla en ANEXO I Cláusula N° 21, con las siguientes consideraciones:

  - Documentación que acredite la cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) para todo su personal, con detalle del personal que se encuentre cubierto (Ley 24.577), y cláusula de no repetición conformada según ANEXO VI; también para casos de “ACCIDENTES” el servicio de emergencias clínicas y/o prestadores de Baja y Alta complejidad que tienen convenio con esa A.R.T. en la zona y en la provincia de Buenos Aires. En casos de “ENFERMEDAD”, detallar Obra Social a la que está adherida cada empresa cada persona, e ídem servicio para accidentes, requisitos sin los cuales este ARSENAL NAVAL no permitirá el acceso de la empresa a realizar trabajo alguno. La vigencia de la contratación con una “A.R.T.”, será tenida en cuenta por este ARSENAL NAVAL siempre y cuando, mensualmente en el momento de la certificación de los trabajos se encuentren, adjuntos a la factura, fotocopias de los talones de pago y/o recibos al día.

  - Todo certificado o constancia de cobertura deberá estar emitida y firmada por la casa matriz o delegación regional (aseguradora) y no por el productor.

  - En caso que el proveedor sea trabajador independiente, deberá contar con seguro de vida y accidente durante la vigencia de la Orden de Compra, hasta tanto no sean asimilados por la “ART”. Los montos de los seguros de accidentes personales (sin franquicia y sin reintegro) serán:

    - Muerte: pesos doscientos treinta mil ($230.000,00);

    - Incapacidad parcial y/o total permanente: pesos doscientos treinta mil ($230.000,00);

    - Asistencia médica y farmacia: pesos treinta mil ($30.000,00).

  - Los recibos (Fotocopias) de los aportes a las A.N.S.E.S. y AFIP (es decir constancias que certifiquen el pago), serán requeridos al inicio de la obra y luego mensualmente, salvo que se trate de personal nuevo, en cuya caso se deberá presentar con la documentación que corresponda de acuerdo a la modalidad de contratación que tenga el prestatario del servicio con su personal y de esa forma demuestre que se encuentran encuadrados en leyes y reglamentaciones vigentes.

  - Copia de carnet de conductor que habilite al personal designado para las tareas a desarrollar en este Arsenal según tipo de vehículo.

  - Póliza de seguro del automotor y toda otra maquinaria a utilizar para realizar los trabajos, este debe cubrir la responsabilidad civil hacia terceras personas transportadas y bienes a terceros (Daños materiales y personales).

  - Póliza del seguro de responsabilidad civil hacia terceros (Seguro técnico o de seguridad operativa de máquinas y equipo, por manipuleo de las mismas por daños materiales y corporales) que pueda ocasionar a bienes y/o personal del ARSENAL NAVAL AZOPARDO por suma asegurada por acontecimientos de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00).

  - La póliza deberá indicar claramente que ARSENAL NAVAL AZOPARDO será considerado como tercero en aquellos casos en que el proveedor ocasionara daños a bienes y/o a personal del mencionado Arsenal.

  - En caso de que un tercero reclame directa o indirectamente a ARSENAL NAVAL AZOPARDO por un siniestro indemnizable por la cobertura “ARSENAL NAVAL AZOPARDO” será considerado asegurado por esta póliza.

- CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

  - NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD

    - El adjudicatario deberá respetar todas las reglamentaciones internas de seguridad y otras disposiciones generales.

    - Deberá conformar planilla para el ingreso con todos los datos personales de su dotación, cambios y/o nuevos integrantes deberán ser informados.

    - Se observará en todo momento la ubicación de barreras de señalización, carteles indicadores, alarmas de peligro, así como la prohibición de fumar, usar transceptores y/o celulares mientras se ejecuten los trabajos, salvo sectores habilitados por este Arsenal.

    - El personal que realice trabajos dentro de las instalaciones de este Arsenal Naval, tendrá prohibido el tránsito por aquellos lugares que no se encuentren directamente relacionados con el trabajo.

    - El Adjudicatario, sin excepción alguna, no podrá hacer (tiene prohibido) uso de materiales de esta dependencia, equipos, estructuras tanto de montajes como de trabajos en altura, hierros, cañerías ext. en uso o desuso, aún si estos se encontraran en zona de chatarra y/o exteriores del Arsenal.

    - Para el caso de carga/ descarga de material dentro de las instalaciones de este Arsenal Naval y si el conductor necesitara salir transitoriamente, estas salidas y su posterior reingreso quedarán asentadas en Puesto 1 o Puesto 2 (según corresponda), estas novedades serán informadas al Suboficial Ayudante de Guardia del Puesto 1 y al Oficial de Guardia.

  - ACCIDENTES DE TRABAJO

    - El adjudicatario será responsable por los accidentes de trabajo y daños que puedan acaecer a consecuencia del desarrollo del contrato.

  - LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES

    - En los lugares de trabajo, como así también en los obradores (si la tarea a realizar lo requiere) se deberá mantener la limpieza y el orden.

    - El adjudicatario con la finalización de las obras deberá retirar de este Arsenal Naval todo el material sobrante y dejar todos los lugares de trabajo en lo que a él concierne, en perfectas condiciones de higiene y seguridad.

    - A fin de cumplir los puntos anteriores, el adjudicatario deberá instalar un contenedor donde se irá depositando el material sobrante generado a medida que avanza la obra. El mismo se retirará al finalizar la obra o, si así se requiera, con una periodicidad establecida por este Arsenal Naval.

  - NORMAS DE SEGURIDAD

    - El adjudicatario deberá cumplir con lo normado en las leyes 19587 dec. 351/79, 24557, dec. 911, y toda normativa vigente que involucre a la tarea en cuestión, Deberá presentar Aviso de Inicio de Obra (recibido por la ART), Programa de Seguridad según Resolución 51/97, 35/80 o 319/99, según corresponda (Aprobado por la ART). ANEXO VII Punto 3 y 4.

    - Deberá contar con un Responsable de Seguridad Industrial (profesional) mientras dure el trabajo, según Res. SRT 231 del Dto. 911/96, con asignación semanal de 5 (cinco) horas, quien deberá presentarse antes de iniciar o al inicio de los trabajos, y un técnico matriculado en la misma especialidad en forma permanente.

    - Deberá proveer mano de obra idónea, herramientas, maquinas, equipos (en buen estado), combustibles y lubricantes para la realización de las tareas, así como la reparación y mantenimiento de su equipamiento. Provisión de todos los sistemas de seguridad a las máquinas y herramientas propias o que estén a su cargo en ese momento (Ejemplos: señal fonoluminosa de retroceso a palas, retroexcavadoras, grúas, disyuntores diferenciales, etc.).

    - Será responsable de los accidentes, daños o cualquier otro perjuicio que pueda sufrir su personal o sus bienes y/o el personal y bienes del ARSENAL NAVAL AZOPARDO como así también, las personas y/o bienes de las personas que circunstancialmente o en forma permanente se encuentren en el predio de este Arsenal Naval, siempre y cuando se demuestre la culpabilidad del contratista en el accidente.

    - Designará un encargado que cumpla con el horario del personal a su cargo, para control de los trabajos y/o recepcionar directivas, recomendaciones, etc., que efectúe el personal de inspección de este Arsenal Naval. Asimismo designará un responsable que pueda ser ubicado telefónicamente en cualquier momento del día (deberá entregar dicho dato en forma escrita), a los efectos de que pueda ser impuesto de inmediato de cualquier novedad que surja en la obra que se está ejecutando.

  - MEDIO AMBIENTE

    - El adjudicatario deberá conocer y respetar la Política Ambiental aplicada a este Arsenal Naval, como así también adecuarse a los lineamientos y Directivas que el mismo indique en su momento.

    - Si al finalizar la obra, personal de este Arsenal Naval, detecta que al realizarse la misma se impactó sobre el ambiente circundante, las acciones que tal situación requiera para su remediación serán obligatorias por parte del adjudicatario.

  - REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

    - Tableros eléctricos portátiles:

      - Deben ser construidos con materiales de primera calidad, inalterables a los efectos de la intemperie, con puerta de cierre estanco, en su interior dispondrá de una llave interruptora general, de disyuntor diferencial, llave térmica y los tomas correspondientes. Este tablero será controlado y autorizado su uso (tarjeta u oblea con fecha) por el representante eléctrico de este Arsenal Naval, quien será el encargado de conectar a la línea de alimentación que corresponda y la descarga a tierra del tablero a la línea general del Arsenal.

    - Herramientas alimentadas eléctricamente:

      - Todas estas herramientas deberán poseer las fichas correspondientes en buenas condiciones, los empalmes deberán estar sellados convenientemente al igual que los mangos y soportes, donde el operador debe tomar con sus manos.  También estas herramientas tanto las portátiles como las fijas deberán tener la autorización de uso del representante eléctrico de este Arsenal Naval y/o del Asesor de Seguridad e Higiene del contratista.

    - Instalaciones eléctricas provisorías:

      - El tendido de cables y extensiones en las Zonas de trabajo y obradores deberán realizarse en forma aérea, con una altura de 2 metros, colocando carteles identificatorios de riesgo.

    - Equipos de Oxi-Acetileno:

      - Los cilindros de Oxigeno, Gas y/o Acetileno deberán ingresar y permanecer con la tapa o capucha colocados, en el lugar de almacenaje deberán estar separados según su producto y fijos a la pared, barandas o soportes apropiado. Las mangueras deberán encontrarse en buenas condiciones, sin partes peladas, ni uniones, deberán tener instalado un arrestallamas a la salida del reductor y otro en la manopla del soplete. El cilindro deberá tener el reductor correspondientes a cada gas, con sus manómetros con vidrios sanos, correctamente calibrados y la llave de cierre (si es de cuadrante) colocado en el lugar correspondiente para un cierre de emergencia.

    - Equipos que usan motores de combustión interna:

      - Estos equipos no podrán generar gases tóxicos que provoquen contaminación del ambiente, especialmente si efectúan tareas en lugares cerrados o de poca ventilación y deberán tener previsto arrestallamas para colocar si fuera solicitado.

    - Andamios:

      - Estos serán revisados por el Departamento Apoyo de este Arsenal Naval quienes verificaran la existencia y estado de las escaleras de cada tramo, de las barandas y tablones. El último tramo o tramo donde se esté trabajando deberá estar completo y sujetos a los caños de soporte. En los casos en que se cuenten con 60 cm de ancho cubierto, sobre el total de 120 cm., se deberá proteger de la siguiente manera:

        - En el tablón del interior poseer rodapiés en el borde exterior de los tablones y hacia arriba, dos barandas, la primera colocada a la altura de 50 cm. y la segunda a 100 cm. (Independiente del borde exterior de la estructura). Analizar la resistencia del material de construcción y peso máximo que pueda soportar. El personal deberá utilizar arnés de seguridad con su respectiva línea de vida atada durante el armado y posterior uso.

    - Escaleras:

      - No se permitirá el uso de aquellas fabricadas en obra, las mismas deberán tener una construcción bajo normas, con zapatas antideslizantes correspondientes. En el caso de trabajos eléctricos no se podrán utilizar metálicas y las de madera no podrán tener tensores metálicos, ni clavos, ni bulones, ni estar pintadas. Las escaleras durante su uso deberán estar fuertemente atadas en su parte superior evitando posibles desplazamientos.

    - Trabajos en altura:

      - Todo personal que realice trabajos en altura superiores a 2 metros, deberá utilizar arnés de seguridad con su línea de vida convenientemente atada.

    - Vehículos que ingresan al Arsenal Naval:

      - Los vehículos autorizados deberán cumplir con los requerimientos de la Reglamentación Nacional de Transito, tanto en luces, frenos, cubiertas, paragolpes, chapa patente, cinturón de seguridad y buen estado general. Es indispensable contar con Revisión Técnica Obligatoria o en su defecto la Verificación Técnica Vehicular.

    - Elementos de protección personal:

      - El personal contratista deberá ingresar con los elementos exigidos en buenas condiciones de uso y reponerlos en caso de deterioro. Para trabajos especiales ARSENAL NAVAL AZOPARDO indicará que tipo se usará.

- AGREGADOS: Nº 1 – Esquema original del baño con sus medidas.

N° 2 – Propuesta para modificación (Sección duchas y sanitarios).

N° 3 – Vista lateral zona del techo.

N° 4 – Vista superior del techo indicando orificio existente para ventilación y orificio nuevo que debe realizarse sobre el nuevo techo.

N° 5 – Instalación eléctrica, iluminarias y tomas corrientes.

Agregado N° 1

Nota: A la derecha del plano está el dormitorio y a la izquierda la cocina.

Agregado N° 2

Nota: El sombreado en “Papel periódico” cubre aprox 35 m2 (área del techo nuevo a construir).

Casilla para protección del termotanque.

Agregado N° 3: Vista lateral zona de techo. Las líneas celestes representan la pared con azulejos celestes.

Nota: La línea intermitente muestra la altura a la cual se bajar el techo (3,00 m) y los bloques en gris representan las cañerías para ventilación de los baños femeninos (izquierda) y masculinos (derecha).

Agregado N° 4: Vista superior zona de techo indicando el agujero superior ya existente de aproximadamente 24 cm (10”) y su ubicación aproximada (aparece representado también en el Agregado N° 2). A su vez, se muestra un redondel a la izquierda que es el nuevo agujero que se debe hacer sobre el techo nuevo (el bajo) a los efectos de tener la ventilación en el sector de duchas de las femeninas. Esta última posición puede variar en distancia y ajustarse en obra.

Agregado N° 5: Instalación eléctrica e iluminarias.

# Text boxes

1,50 m

0,83 m

Tasa turca.

Paredes que separan las tasas turcas.

1,80 m

4,10 m

0,83 m

8,20 m

1,00 m

0,83 m

1,60 m

3,90 m

2,30 m

2,00 m

1,00 m

PUERTA DE ACCESO

0,80 m

Construcción de casilla e instalación de  DOS (2) termotanques nuevos conectados en srie para suministro de agua  caliente a ambos sectores.

Videt

Inodoro

Inodoro

Videt

Inodoro

Inodoro

Se realiza abertura sobre pared existente para acceder al Videt. Ídem para masculinos.

Se levanta una pared para separar baños féminas de los masculinos.

COLOCACIÓN DE MESADA Y TRES (3) LAVAMANOS

Mingitorio

COLOCACIÓN DE MESADA CON DOS (2) LAVAMANOS

Se elimina una ducha y se hace abertura para ingresar al sanitario.

Agujero existente en el techo

Se levanta una pared para separar duchas féminas de la de masculinos y generar 4 duchas es masculinos y 2 en femeninos.

Se levantan paredes y se coloca puerta para separar vestuario masculinos de las duchas.

Se elimina una ducha y se incorpora PUERTA DE ACCESO a duchas féminas.

Se eliminan paredes de la despensa generando así un pequeño vestuario.

PUERTA DE ACCESO al sector masculinos.

Se incorpora PUERTA DE ACCESO al sector féminas.

2,40 m

5,70 m

0,60 m

3,70 m

0,70 m

Extractor de ventilación tipo industrial.

2,60 m

1,00 m

5,70 m

1,00 m

1,30 m

2,60 m

2,00 m

Caja con llave termomagnética

Caja con llave termomagnética

Llave punto y toma. Encendido de 7.

Llave de punto y toma. encendido de 3.

LUZ DE EMERGENCIA

LUZ DE EMERGENCIA

Llave de punto y toma. Encendido 1, 2, 4 y extractor.

Llave de punto y toma. Encendido de 5, 6 y 8.

3

8

7

5

6

4

2

1

COLOCACIÓN DE MESADA Y TRES (3) LAVAMANOS

COLOCACIÓN DE MESADA CON DOS (2) LAVAMANOS