## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUZ QUIMICA. Características: Duración: 10 Hs. Longitud: 15 cm. Color: amarillo verdoso | CU | 50 |
| 2 | KIT DE PARCHES PARA BOTES. Composición: Una (1) lata de adhesivo de 100 cm3 Un (1) frasco con solvente para limpiar el área a reparar Un (1) frasco con acelerante Una (1) espátula Cuatro (4) parches Una (1) lija Instrucciones de uso | CU | 1 |
| 3 | BENGALA TIPO DE MANO Características: Duración : 60 segundos Intensidad: 15000 candelas Color: Rojo Construida conforme SOLAS 74/83 | CU | 6 |
| 4 | BENGALA TIPO DE MANO CON PARACAIDAS Características: Duración : 40 segundos Intensidad: 30000 candelas Color: Rojo Construida conforme SOLAS 74/83 Su vencimiento no se producirá en un lapso menor a tres (3) años. | CU | 4 |
| 5 | SEÑAL FUMIGENA FLOTANTE Características: Duración : 3 minutos Color: Naranja Construida conforme SOLAS 74/83 Su vencimiento no se producirá en lapso menor a tres (3) años. | CU | 4 |
| 6 | CABO RETORCIDO, 3 CORDONES, MATERIAL NYLON, DIAMETRO 12 mm. Composición y longitud: 3 cordones retorcidos. Longitud 220 mts. Diámetro 12 mm. Características: Material : Nylon Peso específico: 1.14 gr x cm3 Temperatura de fusión: 260° C Absorción de agua: Si Alargamiento: Alto Resistencia a la abrasión: Muy buena Resistencia a los rayos UV: Muy buena Resistencia a químicos regulares: Buena. Reducción de carga mojado: 10 %. Carga de rotura: 3200 Kg. | CU | 1 |
| 7 | CABO RETORCIDO, 3 CORDONES, MATERIAL NYLON, DIAMETRO 14 mm. Composición y longitud: 3 cordones retorcidos. Longitud 220 mts. Diámetro 14 mm. Características: Material : Nylon Peso específico: 1.14 gr x cm3 Temperatura de fusión: 260° C Absorción de agua: Si Alargamiento: Alto Resistencia a la abrasión: Muy buena Resistencia a los rayos UV: Muy buena Resistencia a químicos regulares: Buena. Reducción de carga mojado: 10 %. Carga de rotura: 4300 Kg. | CU | 1 |
| 8 | CABO RETORCIDO, 3 CORDONES, MATERIAL NYLON, DIAMETRO 20 mm. Composición y longitud: 3 cordones retorcidos. Longitud 220 mts. Diámetro 20 mm. Características: Material : Nylon Peso específico: 1.14 gr x cm3 Temperatura de fusión: 260° C Absorción de agua: Si Alargamiento: Alto Resistencia a la abrasión: Muy buena Resistencia a los rayos UV: Muy buena Resistencia a químicos regulares: Buena. Reducción de carga mojado: 10 %. Carga de rotura: 8600 Kg. | CU | 1 |