## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS 15/5. 1) COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CURVATURA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. 2) EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOSOBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: A) CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO B) ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE ACABADO SUPERFICIAL, RESISTENCIA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGUN NORMA IRAM 9033. LA PRESENTACION DEL MENCIONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION. | UN | 74 |
| 2 | AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS: 25/8 1) COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CURVATURA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. 2) EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOSOBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: A) CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO B) ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE ACABADO SUPERFICIAL, RESISTENCIA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGUN NORMA IRAM 9033. LA PRESENTACION DEL MENICONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION. | UN | 144 |
| 3 | . AGUJA DESCARTABLE, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENA. MEDIDAS 40/8 1) COMPUESTA POR UN ADAPTADOR (CONO) CON AJUSTE CONICO HEMBRA, TIPO LUER, DE MATERIAL PLASTICO APTO PARA USO MEDICINAL, UN TUBO O CANULA DE ACERO INOXIDABLE UNIDO AL PRIMERO CON PUNTA AFILADA, CUYO BISEL DEBERA TENER UN CUBRIMIENTO DE TEFLON Y NO PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACION EN LA CURVATURA DEL MISMO, SIN REBORDES Y REBARBAS. 2) EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR JUNTO CON LA COTIZACION EL INFORME DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA ELABORADORA O IMORTADORA REALIZADO A LA PARTIDA, LOTE Y/O SERIE DE FABRICACION QUE SE COTIZA DE CADA MEDIDA DEL MATERIAL CON LOS RESULTADOSOBTENIDOS. EL MISMO DEBERA INDICAR: A) CANTIDAD DE MATERIAL EVALUADO B) ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE ACABADO SUPERFICIAL, RESISTENCIA ENTRE UNIONES, EVALUACION DEL CODIGO DE COLORES SEGUN NORMA IRAM 9033. LA PRESENTACION DEL MENICONADO INFORME SE TOMARA COMO REFERENCIA PARA ESTABLECER EL ORDEN DE MERITO EN LA ADJUDICACION. | UN | 144 |
| 4 | ALGODÓN HIDROFILO ENVASADO EN PAQUETE DE ALGODÓN HIDROFILO X 500 GR. CARACTERISTICAS: PLANO, PLEGADO EN ZIG-ZAG, UNIFORME EN TODA SU EXTENSION, SIN CORTES. BLANCO, SUAVE AL TACTO, SIN OLOR, LIBRE DE HILACHAS Y DE MATERIAS EXTRAÑAS, DEBERA RESPONDER A LOS ENSAYOS DE CALIDAD DE LA FARMACOPEA ARGENTINA VI EDICION | UN | 18 |
| 5 | BAJA LENGUAS ADULTO, DE MADERA BLANCA PARA USO CLINICO HOSPITALARIO. DEBERA TENER SUPERFICIE LISA, UNIFORME, DE BORDES EXTERNOS OVALADOS, SIN OLOR NI SABOR , LIBRE DE ASTILLAS, PERFORACIONES Y MANCHAS. LARGO: 150 MM. +/- 2 MM ., ANCHO 20 MM +/- 2 MM. ESPESOR 2.30 MM.,ENVASADO EN SOBRE DE PAPEL O PLASTICO INDIVIDUA QUE CONSERVEN LA INTEGRIDAD Y ASEPSIA DEL PRODUCTO. CAJA 100 UN. | CJ | 12 |
| 6 | CUBRE CAMILLA DESCARTABLE 2.10 M X 0.80 M CON TIRAS (PARA PODER SUJETARLA EN LOS EXTREMOS) TELA NO TEJIDA HEMORREPELENTE 30 G/M2. SE DEBERA INDICAREN LA COTIZACION EL GRAMAJE DE LA TELA DEL MATERIAL COTIZADO. | UN | 18 |
| 7 | GASA ESTERIL TUBULAR HIDROFILA MEDIDAS 15 X 15 CM SOBRES INDIVIDUALES ESTERILIZADAS CON VAPOR DE AGUA TEJIDO TUBULAR HIDROFILA | UN | 38 |
| 8 | GUANTES DE LATEX PARA CIRUGIA Nº 7, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA, ANATOMICOS, PARA USAR UNA UNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEZ DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLIN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSION. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002 | PAR | 46 |
| 9 | GUANTES DE LATEX PARA CIRUGIA Nº 8, ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA, ANATOMICOS, PARA USAR UNA UNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEZ DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLIN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSION. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002 | PAR | 32 |
| 10 | GUANTES DE LATEX PARA CIRUGIA Nº 8,5 ESTERILIZADOS POR RADIACION GAMMA, ANATOMICOS, PARA USAR UNA UNICA VEZ. ELABORADOS CON LATEZ DE PRIMERA CALIDAD. CAÑA LARGA QUE DEBERA SUPERAR EL PUÑO DEL CAMISOLIN, AJUSTE UNIFORME EN TODA SU EXTENSION. ACONDICIONADOS EN FORMA INDIVIDUAL PARA MANO DERECHA E IZQUIERDA Y A SU VEZ AMBOS DENTRO DE UN SOBRE SELLADO TIPO POUCH. DEBERAN CUMPLIR NORMAS ISO 10282-2002 | PAR | 10 |
| 11 | GUANTES PARA EXAMINACION CLINICA DE NITRILO, ESTERIL, SIN POLVO, DESCARTABLES. TAMAÑO Nº 6 (O SMALL) PAQUETE INDIVIDUAL. | PQ | 10 |
| 12 | GUANTES PARA EXAMINACION CLINICA DE NITRILO, ESTERIL, SIN POLVO, DESCARTABLES. TAMAÑO Nº 7,5 (O MEDIUM) PAQUETE INDIVIDUAL. | PQ | 18 |
| 13 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE Nº 10 | UN | 38 |
| 14 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE Nº 11 | UN | 30 |
| 15 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE Nº 15 | UN | 38 |
| 16 | JERINGA DE TRES PIEZAS, ATOXICA, CONECTOR LUER SLIO. CAMISA TRANSPARENTE GRADUADA. 5 CC. PAQUETE INDIVIDUAL. | PQ | 38 |
| 17 | JERINGA DE TRES PIEZAS, ATOXICA, CONECTOR LUER SLIO. CAMISA TRANSPARENTE GRADUADA. 10 CC. PAQUETE INDIVIDUAL. | PQ | 74 |
| 18 | JERINGA DE TRES PIEZAS, ATOXICA, CONECTOR LUER SLIO. CAMISA TRANSPARENTE GRADUADA. 20 CC. PAQUETE INDIVIDUAL. | PQ | 38 |
| 19 | LLAVE DE TRES VIAS CON GIRO DE 360º, DESCARTABLE. ELABORADA EN MATERIAL PLASTICO RIGIDO APTO PARA USO MEDICINAL. ESTERIL, ATOXICA Y APIROGENACON AJUSTE TIPO LUER LOCK Y FLECHA INDICADORA DEL SENTIDO DE FLUJO. ENVASADA EN SOBRE INDIVIDUAL HERMETICAMENTE CERADO. | PQ | 24 |
| 20 | ANGIOCATETER VENOSO PERIFERICO, ESTERIL, APIROGENO, RADIOPACO. IDENTIFICACION ESTANDAR COLOR GRIS (TIPO ABBOCATH) 16 G | UN | 38 |
| 21 | ANGIOCATETER VENOSO PERIFERICO, ESTERIL, APIROGENO, RADIOPACO. IDENTIFICACION ESTANDAR COLOR NARANJA (TIPO ABBOCATH) 14 G | UN | 38 |
| 22 | ANGIOCATETER VENOSO PERIFERICO, ESTERIL, APIROGENO, RADIOPACO. IDENTIFICACION ESTANDAR COLOR ROSA (TIPO ABBOCATH) 20 G | UN | 38 |
| 23 | ANGIOCATETER VENOSO PERIFERICO, ESTERIL, APIROGENO, RADIOPACO. IDENTIFICACION ESTANDAR COLOR VERDE (TIPO ABBOCATH) 18 G | UN | 38 |
| 24 | APOSITO ESTERIL MEDIANO 10X20 CM PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 200 |
| 25 | APOSITO ESTERIL GRANDE 15X20 CM PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 60 |
| 26 | BARBIJO DESCARTABLE MONOCAPA | CJ | 10 |
| 27 | CINTA ADHESIVA (TELA) HOSPITALARIA DE ALGODÓN HIDROFILO CON CARA EXTERNA IMPERMEABLE Y ADHESIVO AL OXIDO DE ZINC. COLOR BLANCO. SIN RACIONADOR. MEDIDAS 5 CM X500 CM | UN | 10 |
| 28 | DESCARTADOR DE BIOSEGURIDAD 1500 CC | UN | 4 |
| 29 | EQUIPO DE INFUSION POR GRAVEDAD INTRA-VENOSA ESTERIL, TRANSPARENTE. FACTOR DE GOTEO 60 GOTAS / 1 ML (MICROGOTEO) PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 18 |
| 30 | SUTURA LINO 100 PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 38 |
| 31 | SUTURA LINO 40 PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 38 |
| 32 | SUTURA LINO 70 PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 74 |
| 33 | SUTURA MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CURVA MEDIDA 3/0 - PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 18 |
| 34 | SUTURA MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA RECTA MEDIDA 5/0 – PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 18 |
| 35 | SUTURA MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA RECTA MEDIDA 3/0 - PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 18 |
| 36 | SUTURA MONOFILAMENTO NYLON CON AGUJA CURVA MEDIDA 5/0 - PAQUETE INDIVIDUAL | PQ | 18 |
| 37 | VENDA GASA ORILLADA DE ALGODÓN, HIDROFILA (TIPO CAMBRIC) MEDIDA 10X450 CM APROX. PRESENTACION ROLLO | ROLLO | 24 |
| 38 | VENDA GASA ORILLADA DE ALGODÓN, HIDROFILA (TIPO CAMBRIC) MEDIDA 20X450 CM APROX. PRESENTACION ROLLO | ROLLO | 10 |
| 39 | VENDA GASA ORILLADA DE ALGODÓN, HIDROFILA (TIPO CAMBRIC) MEDIDA 5X450 CM APROX. PRESENTACION ROLLO. | ROLLO | 18 |

NOTAS:

- DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR:

Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación, según Norma de Ministerio de Defensa NORMA DEF SAN Nº 1069 – C.

- Fotocopia autenticada de Habilitación del establecimiento emitida por Autoridad Sanitaria Nacional o de la Provincia, acompañada de Certificado de Buenas Practicas de Fabricación vigente, y deben estar autenticadas ante Escribano Publico o autoridad competente (ART. 10 al Anexo del Articulo 1º de la Disposición Nº 58/14 de ONC.)

- Fotocopia autenticada de Habilitación Municipal correspondiente al local donde se ejerce la actividad comercial, deben estar autenticadas ante Escribano Publico o autoridad competente (ART. 10 al Anexo del Articulo 1º de la Disposición Nº 58/14 de ONC).

- Fotocopia autenticada de Certificado de transito interjurisdiccional (Decreto 5054/09), cuando corresponda, firmado y sellado por el Director Técnico del oferente.

- Fotocopia autenticada de Disposición (Dispone) de designación del Director Técnico. (Firmado  y sellado por Director Técnico del oferente).

- Certificado de Libre Sanción, expedido por la ANMAT o Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, en caso que corresponda, donde consta la situación del oferente relacionada con sanciones y sus causas, como asi también sumarios en tramite y sus causas que pudiera haber recibido dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de las ofertas de la contratación. Este certificado se debe presentar aunque el oferente careciera de sanciones. Será motivo de rechazo de este certificado si su fecha de emisión tuviera una antigüedad de mas de 30 dias de la fecha de apertura de las ofertas este certificado puede ser reemplazado transitoriamente, hasta los 15 dia posteriores a la fec ha de apertura de las ofertas por una constancia de haber iniciado el tramite para su obtención ante el NMAT, esta cnstancia deberá cumplir los requisitos para tramitar el certificado establecidos por la ANMAT Si previo a la adjudicación no fuera presentado el certificado, aunque no fuera responsabilidad del oferente, la oferta será desestimada.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Los oferentes deberán indicar por cada renglón los siguientes datos:

- Descripción del ítem en idioma español.

- Numero de certificado/registro del ANMAT.

- Marca y Laboratorio productor.

- Tipo de envase y presentación del producto.

- Precio Unitario y Precio Total.

- Renglón Unidad de Medida y Cantidad.

La fecha de vencimiento de los  insumos solicitados deberá ser de dieciocho (18) meses como mínimo contados a partir de la fecha de entrega.