## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: Realizar tratamiento de chapa, pintar con esquema correspondiente en tanques de agua de servicios generales N° D-212,D-211,I-222 y I-221. Las tareas a desarrollar serán las siguientes:

- Lavado con agua potable sistema Hidrojet de alta presión con autoabastecimiento de agua de la totalidad de los tanques.

- Retiro, transporte y disposición final de residuos líquidos utilizados para la limpieza previa.

- Inspección y reparación (granallado y rellenado) de posibles puntos de oxidación.

- Trapeado y limpieza

- Tratamiento de zonas deterioradas.

- Pintado interno de los tanques según esquema con una mano de auto-imprimante de dos componentes, curado de poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos con largo período de repintado.

- Sustitución y provisión de tornillos de acero (22mm y 32mm), tapas y juntas de goma en mal estado (incluye arandelas cónicas para un correcto ajuste en el fresado de las tapas y fijación de nuevas tuercas con rosca en el interior del tanque).

Renglón Nº 2: Realizar tratamiento de chapa, pintar con esquema correspondiente en tanques de aceite según siguiente detalle:

- Lavado con agua potable sistema Hidrojet de alta presión con autoabastecimiento de agua de la totalidad de los tanques.

- Retiro, transporte y disposición final de residuos líquidos utilizados para la limpieza previa.

- Inspección y reparación (granallado y rellenado) de posibles puntos de oxidación.

- Trapeado y limpieza

- Tratamiento de zonas deterioradas.

- Pintado interno de los tanques según esquema con una mano de auto-imprimante de dos componentes, curado de poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos con largo periódo de repintado.

- Sustitución y provisión de tornillos de acero (22mm y 32mm), tapas y juntas de goma en mal estado (incluye arandelas cónicas para un correcto ajuste en el fresado de las tapas y fijación de nuevas tuercas con rosca en el interior del tanque).

Renglón Nº 3: Realizar tratamiento de chapa, pintar con esquema correspondiente en tanques de combustible E-214,-211,-224,E-221,F-212,F-211,F-211,H-212,H-211 y G-31. Las tareas a realizer serán las siguientes:

- Lavado con agua potable sistema Hidrojet de alta presión con autoabastecimiento de agua de la totalidad de los tanques.

- Retiro, transporte y disposición final de residuos líquidos utilizados para la limpieza previa.

- Inspección y reparación (granallado y rellenado) de posibles puntos de oxidación.

- Trapeado y limpieza

- Tratamiento de zonas deterioradas.

- Pintado interno de los tanques según esquema con una mano de auto-imprimante de dos componentes, curado de poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos con largo período de repintado.

- Sustitución y provisión de tornillos de acero (22mm y 32mm), tapas y juntas de goma en mal estado (incluye arandelas cónicas para un correcto ajuste en el fresado de las tapas y fijación de nuevas tuercas con rosca en el interior del tanque).

Nota:

- De la totalidad de las tareas se deberá dar cumplimiento a la Ley N°11.720 de la Subsecretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

- El adjudicatario proveerá dentro de sus capacidades la utilización de Camión Atmosférico (extracción de residuos líquidos), Camión con Maquina Hidrojet (para limpieza) y Camión Volquete con Grúa (extracción de residuos sólidos).

- Todos los materiales utilizados por el adjudicatario deberán ser nuevos y de primera calidad.