## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.

- Garantia técnica: 1 año.

Renglón N° 1: CAMARA TERMOGRÁFICA.

Resolución espacial (FOV) 5,2 mRad.

Resolución del detector 120 x 90.

Campo de visión: 35,7° x 26,8°

Distancia hasta el punto de exploración:193:1.

Conectividad inalámbrica.

Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10°C): -20°C a +350°C.

Renglón N° 2: ANEMOMETRO DIGITAL.

| medición de la velocidad del viento | 2 m / s ~ 10 m / s | ± (3% + 5) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 m / s ~ 30 m / s | ± (3% + 8) |
| Contador del viento medida (CMM) | 0,001 ~ 9,999 X 100 | √ |
| Contador del viento Medición (CFM) | 0,001 ~ 9,999 X 100 | √ |
| Medición de la temperatura | 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) | ± 3 ° C (± 4 ° F) |
| Caracteristicas |
| Recuento en pantalla |  | 9999 |
| Retención de datos |  | √ |
| Alimentacion | Pila alcalina de 9V |
| Tamaño del LCD | 57mm x 37mm |

RENGLÓN N° 3: TESTER.

Tensión CA Y CC hasta 600 V

CA Y CC hasta 10 A

Precisión básica del 0.5% en CC

Resistencia, continuidad, capacitancia, retención de datos

Frecuencia comprobación de diodos

Tipo de batería 2 AAA, NEDA, 24A, IEC LR03

Duración de baterías 200 horas mínimo

Display de LCD.

Temperatura: para operar 0°C a 40°C, almacenaje -30°C a 60°C.