## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: GRIS HORIZONTE según norma IRAM DEF D 1054, TABLA X N° 09-1-060. Acabado: Brillante Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º C Secado superficial: 1 hora a 20º C Secado en profundidad: 1 hora a 20º C Contenido en VOC: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º C) desde el momento de fabricación. Similar al Hempatex Enamel 56360 | LT | 440 |
| 2 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: NEGRO según norma IRAM-DEF D 1054 - Tabla XII Nº 011-1-070 Acabado: Brillante Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º C Secado superficial: 1 hora a 20º C Secado en profundidad: 1 hora a 20º C Contenido en VOC: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º C) desde el momento de fabricación. Similar al Hempatex Enamel 56360 | LT | 60 |
| 3 | Descripción: DILUYENTE PARA PINTURAS ACRILICAS EN ENVASE DE 20L COMPATIBLE CON LOS RENGLONES NO 1, 2, 4, 5 Y 6. | LT | 80 |
| 4 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: BLANCO según norma IRAM-DEF D 1054 - TABLA XII Nº 11-1-010 Acabado: Brillante Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º C Secado superficial: 1 hora a 20º C Secado en profundidad: 1 hora a 20º C Contenido en VOC: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º C) desde el momento de fabricación. Similar al Hempatex Enamel 56360 PRESENTACION: ENVASE DE 4 LITROS | LT | 8 |
| 5 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: AMARILLO SEGURIDAD según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 TABLA VI N° 05-1-030 Acabado: Brillante Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º C Secado superficial: 1 hora a 20º C Secado en profundidad: 1 hora a 20º C Contenido en VOC: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º C) desde el momento de fabricación. Similar al Hempatex Enamel 56360 | LT | 4 |
| 6 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: ROJO SEGURIDAD según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 TABLA IV N° 03-1-080 Acabado: Brillante Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º C Secado superficial: 1 hora a 20º C Secado en profundidad: 1 hora a 20º C Contenido en VOC: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º C) desde el momento de fabricación. Similar al Hempatex Enamel 56360 | LT | 4 |
| 7 | Descripción: Pintura de clorocaucho de capa gruesa pigmentada con óxido de hierro. Acabado: Mate Rendimiento teórico: 5,3 m2/l – 80 micras. Punto de inflamación: 32º C Peso específico: 1,3 kg/ltr Secado al tacto: aproximadamente 8 horas a 20º C Contenido en VOC: 510 g/l Similar al HEMPATEX HI-BUILD 46330 COMPATIBLE CON LOS RENGLONES NO 1, 2, 4, 5 Y 6. | LT | 100 |

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Al momento de presentar las ofertas, se deberá entregar la ficha u hoja de datos de seguridad de cada tipo de pintura o elemento químico que se proveerá, serán originales y rubricadas por el oferente e incluirán:

- Identificación del producto Químico y de la Empresa proveedora. (Nombre del Producto – proveedor, dirección y teléfono).

- Composición / Información sobre los componentes. (Ingredientes Formula molecular – componentes peligrosos)

- Identificación de peligros o casos de riesgo. (Inflamabilidad – Riesgos para la salud y el medio ambiente – Reacciones físicas del producto).

- Medidas de Primeros auxilios. (Inhalación – contacto con la piel y ojos – Ingestión – Datos para asistencia médica).

- Medidas de Lucha contra Incendios. (Medios de extinción – Riesgos de incendio y explosión – Punto de inflamación).

- Medidas a tomar en caso de derrames accidentales. (Medidas Respecto a las personas y el medio ambiente – Soluciones para limpieza).

- Información sobre manipuleo y almacenaje. (Temperaturas de almacenamiento – Ventilación – Cargas electrostáticas).

- Controles de exposición / Protección personal. (Medidas preventivas sobre higiene y seguridad – Ingredientes Peligrosos – Normas de exposición personal).

- Propiedades físicas y químicas. (Estado físico – Color – Olor – Familia química – Apariencia).

- Estabilidad / Reactividad. (Productos de descomposición peligrosa – Materiales a evitar – Polimerización Peligrosa)

- Información Toxicológica. (Datos toxicológicos – Grados de toxicidad – Síntomas Específicos – Irritación de la Piel – Contacto Prolongado o repetido).

- Informaciones ecológicas. (Biodegradabilidad – Persistencia ambiental).

- Consideraciones relativas a su disposición o eliminación. (Peligrosidad de acuerdo a las normas vigentes – Disposición de acuerdo a normas vigentes).

- Información Relativa al transporte. (Cumplimiento de regulaciones vigentes para transporte Aéreo, terrestre, marítimo y fluvial).

- Informaciones reglamentarias. (Clasificación del producto según Regulaciones y Organismos de control).

- Otra información. (Esta información complementaria deberá estar relacionada solamente con la preservación de la salud humana, la seguridad y requerimientos de control ambiental).

Referencias: Ley nacional N° 19587 “Higiene y seguridad en el trabajo” y “Ley de riesgo y trabajo” y sus decretos reglamentarios.

OBSERVACIONES GENERALES

- Con el fin de garantizar la homogeneidad y compatibilidad de los distintos esquemas a aplicar en el Buque, no se admitirán pinturas de diferentes marcas o fabricantes.

- El oferente deberá presentar junto con la documentación, en el momento de la apertura de las ofertas las fichas técnicas de las pinturas a proveer, en donde constarán las características de cada tipo de pintura, a los efectos de su evaluación. Como así también deberán presentar un historial de la provisión de pinturas a los diversos buques de la ARMADA en los cuales conste la buena calidad de la pintura.

- Los diluyentes provistos por la Firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. El ADJUDICATARIO al momento de hacer efectiva la entrega deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

- Se deberá adjuntar a la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9000. En caso que las mismas sean importadas, se deberá presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación.

- Asimismo, los oferentes deberán notificar por escrito, que las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

- Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos cotizados.

- Todos los productos deberán contar con ficha de seguridad aprobada por sociedad de clasificación reconocida a nivel internacional.

- Las fichas técnicas de todos los productos deben estar publicados en internet o medio público certificado.

- El no cumplimiento de cualquiera de estos párrafos será causal de desestimación de la oferta.

- Pinturas y diluyentes por razones de compatibilidad, deben pertenecer a un mismo fabricante, al igual que dentro de un mismo esquema (base + terminación), los productos involucrados deben pertenecer a la misma marca.

- Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, Avenida Martinez de Hoz S/N – AVISO A.R.A. “BAHIA AGRADABLE”

- En caso de que la Unidad no se encuentre en la Dársena de la Base Naval Mar del Plata, el producto se entregara en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO.

Carta de Colores:

Las ofertas que no cumplan con la carta de colores según NORMA IRAM DEF D 1054 editada en el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales serán desestimadas sin reclamo alguno. www.iram.com.ar.

| COLOR | PATRON Según carta de colores IRAM-DEF D1054 |
| --- | --- |
| GRIS HORIZONTE | TABLA X N° 09-1-060 |