DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“MANTENIMIENTO, CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS”

1) - MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Renglones Nº 1 al Nº 6

Retirar de la Unidad, efectuar el control anual de matafuegos de CO2. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Unidad, con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados por auditoría IRAM y DPS, tarjeta ODPS. Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento. Prever posibles cambios de válvulas degradados. El elemento (agente) extintor será de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.5.3.8 de la norma IRAM 3517 Parte II, (última modificación) y las correspondientes según el tipo de extinguidor. En caso de modificación a la norma 3517 Parte II, se deberán cumplir los nuevos parámetros a partir de su entrada en vigencia, sin que esto represente un costo extra para la Armada Argentina. Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad. El trabajo de mantenimiento deberá certificarse con la colocación de la oblea de conformidad que avale que el mantenimiento ha sido realizado por una empresa autorizada y bajo control permanente de IRAM, y cuyo procedimiento cumple con la Norma IRAM Nº 3517 – Parte II. Los matafuegos de CO2 deberán ser rellenados en caso de que no cumplan con el nivel de carga establecido por el fabricante.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 1 | CO2 | 2 Kg | 92 |
| Nº 2 | CO2 | 30 Kg | 50 |
| Nº 3 | CO2 | 6 Kg | 34 |
| Nº 4 | CO2 | 7 Kg | 165 |
| Nº 5 | CO2 | 18 Kg | 27 |
| Nº 6 | CO2 | 25 Kg | 12 |

2) - MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Renglones Nº 7 al Nº 8

Retirar de la Unidad, efectuar ensayo hidrostático según lo especificado en la norma IRAM Nº 3517 Parte II punto 4.3 (la prueba deberá quedar grabada e identificada en la superficie del botellón del matafuego ensayado), efectuar el control anual de matafuegos de CO2. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Unidad, con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados por auditoría IRAM y DPS, tarjeta ODPS. Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento. Prever posibles cambios de válvulas degradados. El elemento (agente) extintor será de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.5.3.8 de la norma IRAM 3517 Parte II, (última modificación) y las correspondientes según el tipo de extinguidor. En caso de modificación a la norma 3517 Parte II, se deberán cumplir los nuevos parámetros a partir de su entrada en vigencia, sin que esto represente un costo extra para la Armada Argentina. Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad. El trabajo de mantenimiento deberá certificarse con la colocación de la oblea de conformidad que avale que el mantenimiento ha sido realizado por una empresa autorizada y bajo control permanente de IRAM, y cuyo procedimiento cumple con la Norma IRAM Nº 3517 – Parte II. Los matafuegos de CO2 deberán ser recargados al nivel de carga establecido por el fabricante.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 7 | CO2 | 30 Kg | 50 |
| Nº 8 | CO2 | 18 Kg | 12 |

3) - MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Renglones Nº 9 al Nº 12.

Retirar de la Unidad, efectuar el control anual de matafuegos de polvo químico seco (ABC) de 5 kg. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Unidad, con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados por auditoría IRAM y DPS, tarjeta ODPS. Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento. Prever posibles cambios de válvulas y manómetros degradados. El elemento (agente) extintor será de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.5.3.8 de la norma IRAM 3517 Parte II, (última modificación) y las correspondientes según el tipo de extinguidor. En caso de modificación a la norma 3517 Parte II, se deberán cumplir los nuevos parámetros a partir de su entrada en vigencia, sin que esto represente un costo extra para la Armada Argentina. Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad. El trabajo de mantenimiento deberá certificarse con la colocación de la oblea de conformidad que avale que el mantenimiento ha sido realizado por una empresa autorizada y bajo control permanente de IRAM, y cuyo procedimiento cumple con la Norma IRAM Nº 3517 – Parte II Los matafuegos de  PKP deberán ser rellenados en caso de que no cumplan con el nivel de carga establecido por el fabricante.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 9 | PKP | 5 Kg | 59 |
| Nº 10 | PKP | 10 Kg | 21 |
| Nº 11 | PKP | 50 Kg | 5 |
| Nº 12 | PKP | 100 Kg | 1 |

4) - MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Renglones Nº 13 al Nº 15.

Retirar de la Unidad, efectuar ensayo hidrostático según lo especificado en la norma IRAM Nº 3517 Parte II punto 4.3 (la prueba deberá quedar grabada e identificada en la superficie del botellón del matafuego ensayado), efectuar el control anual de matafuegos de polvo químico seco (ABC) de 10 kg. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Unidad, con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados por auditoría IRAM y DPS, tarjeta ODPS. Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento. Prever posibles cambios de válvulas y manómetros degradados. El elemento (agente) extintor será de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.5.3.8 de la norma IRAM 3517 Parte II, (última modificación) y las correspondientes según el tipo de extinguidor. En caso de modificación a la norma 3517 Parte II, se deberán cumplir los nuevos parámetros a partir de su entrada en vigencia, sin que esto represente un costo extra para la Armada Argentina. Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad. El trabajo de mantenimiento deberá certificarse con la colocación de la oblea de conformidad que avale que el mantenimiento ha sido realizado por una empresa autorizada y bajo control permanente de IRAM, y cuyo procedimiento cumple con la Norma IRAM Nº 3517 – Parte II.   Los matafuegos de PKP deberán ser recargados al nivel de carga establecido por el fabricante.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 13 | PKP | 5 Kg | 2 |
| Nº 14 | PKP | 10 Kg | 4 |
| Nº 15 | PKP | 50 Kg | 1 |

5) - MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Renglones Nº 16 al Nº 17.

Retirar de la Unidad, efectuar el control anual y la recarga de matafuegos de ABCK. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Unidad,  con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados por auditoría IRAM y DPS, tarjeta ODPS. Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento. El elemento (agente) extintor será de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.5.3.8 de la norma IRAM 3517 Parte II, (última modificación) y las correspondientes según el tipo de extinguidor. En caso de modificación a la norma 3517 Parte II, se deberán cumplir los nuevos parámetros a partir de su entrada en vigencia, sin que esto represente un costo extra para la Armada Argentina. Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad. El trabajo de mantenimiento deberá certificarse con la colocación de la oblea de conformidad que avale que el mantenimiento ha sido realizado por una empresa autorizada y bajo control permanente de IRAM, y cuyo procedimiento cumple con la Norma IRAM Nº 3517 – Parte II. Los matafuegos de  ABCK deberán ser rellenados en caso de que no cumplan con el nivel de carga establecido por el fabricante.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 16 | ABCK | 6 Kg | 4 |
| Nº 17 | ABCK | 10 Kg | 8 |

6) - RECARGA DE BOTELLÓN DE NITRÓGENO. Renglón Nº 18.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 18 | Nitrógeno | 50 Lts | 5 |

7) - RECARGA DE BOTELLÓN DE OXÍGENO. Renglón Nº 19.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 19 | Oxígeno | 33,8 Lts | 6 |

8) - RECARGA DE BOTELLÓN DE ACETILENO. Renglón Nº 20.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 20 | Acetileno | 40 Lts | 5 |

9) - PRUEBA HIDROSTATICA DE BOTELLONES DE 6 LTS. PARA RESPIRADOR AUTONOMO. Renglón Nº 21

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 21 | Respirador Autónomo | 6 Lts | 41 |

10) - MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO ADIESTRAMIENTO. Renglones Nº 22 al Nº 23.

Retirar de la Unidad, efectuar el control anual de matafuegos. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Unidad, con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados por auditoría IRAM y DPS, tarjeta ODPS. Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento. Prever posibles cambios de válvulas degradados. El elemento (agente) extintor será de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.5.3.8 de la norma IRAM 3517 Parte II, (última modificación) y las correspondientes según el tipo de extinguidor. En caso de modificación a la norma 3517 Parte II, se deberán cumplir los nuevos parámetros a partir de su entrada en vigencia, sin que esto represente un costo extra para la Armada Argentina. Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad. El trabajo de mantenimiento deberá certificarse con la colocación de la oblea de conformidad que avale que el mantenimiento ha sido realizado por una empresa autorizada y bajo control permanente de IRAM, y cuyo procedimiento cumple con la Norma IRAM Nº 3517 – Parte II. Los matafuegos  deberán ser rellenados en caso de que no cumplan con el nivel de carga establecido por el fabricante.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 22 | CO2 | 7 Kg | 12 |
| Nº 23 | PKP | 10 Kg | 12 |

11) - MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO. Renglones Nº 24 al Nº 25.

Retirar de la Unidad, efectuar ensayo hidrostático según lo especificado en la norma IRAM Nº 3517 Parte II punto 4.3 (la prueba deberá quedar grabada e identificada en la superficie del botellón del matafuego ensayado), efectuar el control anual y la recarga de matafuegos de ABCK de 6 Lts. Una vez finalizada la tarea, volver a entregar los mismos a la Unidad,  con los certificados correspondientes, los mismos deberán estar certificados por auditoría IRAM y DPS, tarjeta ODPS. Proveer los precintos para fijar los seguros de accionamiento. El elemento (agente) extintor será de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.5.3.8 de la norma IRAM 3517 Parte II, (última modificación) y las correspondientes según el tipo de extinguidor. En caso de modificación a la norma 3517 Parte II, se deberán cumplir los nuevos parámetros a partir de su entrada en vigencia, sin que esto represente un costo extra para la Armada Argentina. Los materiales y los elementos constitutivos de los matafuegos a utilizar o que sean reemplazados deberán ser nuevos sin uso, originales de fabrica y ajustarse en todos los casos sin excepción, a las respectivas normas IRAM reservándose el organismo la posibilidad de comprobarlo en cualquier oportunidad. El trabajo de mantenimiento deberá certificarse con la colocación de la oblea de conformidad que avale que el mantenimiento ha sido realizado por una empresa autorizada y bajo control permanente de IRAM, y cuyo procedimiento cumple con la Norma IRAM Nº 3517 – Parte II. Los matafuegos  deberán ser recargados al nivel de carga establecido por el fabricante.

| RENGLÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 24 | CO2 | 7 Kg | 12 |
| Nº 25 | PKP | 10 Kg | 12 |

OBSERVACIONES GENERALES:

1.1 Por cuestiones de practicidad y de optimización en la ejecución de la obra, se adjudicarán en forma grupal A UN MISMO OFERENTE los renglones a fines según detalle:

RENGLONES Nº 2 y 7.

RENGLONES Nº 4, 22 y 24

RENGLONES Nº 5 y 8

RENGLONES Nº 9 y 13

RENGLONES Nº 10, 14 y 25

RENGLONES Nº 11 y 15.

1.2 Se deberá realizar visita de obra, la no cumplimentación de la misma será causa de desestimación NO subsanable.

1.3 Todos los matafuegos / botellones serán retirados por el adjudicatario de cada buque o dependencia, y entregados a los mismos una vez finalizado el mantenimiento, con cargo de flete a cargo del adjudicatario

1.4 Bajo ninguna circunstancia se retirará más del 30% de los matafuegos de cada buque o dependencia.

1.5 La nómina de partes componentes a ser recambiadas por nuevas deberá observarse en la visita de obra y tenida en cuenta en la cotización de cada renglón.

1.6 En caso que algún matafuego no supere el ensayo hidrostático, el adjudicatario deberá efectuar un informe técnico en referencia.

1.7 Todos los insumos, materiales, y demás elementos y/o repuestos que deban ser utilizados para la ejecución de la obra correrán por cuenta del adjudicatario.

  - Vehículos, transportes, grúas y demás equipos que sean necesarios para la ejecución de la obra correrán por cuenta del adjudicatario.-