# ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLÓN N° 1

# TRANSRECEPTORES PORTATILES”

Detalle del material a proveer: “TRANSRECEPTOR TIPO PORTATIL VHF ICOM M - 36 - RANGO DE FRECUENCIA 138 A 174 MHZ – 16 CANALES - POTENCIA DE SALIDA 6W - ALIMENTACION A BATERIA”

CARACTERÍSTICAS:

- Flotabilidad positiva, incluso con micrófono accesorio colocado.

- Construcción resistente al agua equivalente IPX7 o superior (1m de profundidad durante 30 minutos). Función de drenaje AquaQuake.

- Funciones de visualización doble/triple.

- Canal meteorológico con alerta meteorológica.

- Indicador de vida de la batería.

- Función de escaneo automático.

- Tiempo de operación de 8 horas Operación típica en Tx (alta): Rx: En espera=5:5:90). Paquete de baterías de Li-Ion de 980mAh incluido.

- Micrófono con cancelación de ruido.

- Botones grandes fáciles de operar.

- Acceso instantáneo al Canal 16 o al Canal 9.

- Función float`n flash

| Características de radiofrecuencia: |
| --- |
| Rango de frecuencia Tx Rx | 156.025–157.425MHz 156.050–163.275MHz |
| Grupos de canales de operación | Canales INT, USA, CAN, WX |
| Tipo de emisión | 16K0G3E (FM) |
| Consumo de corriente (a 7.4V C.C.) Tx (Salida de 6W) Rx (AF máx.) Altavoz interno Altavoz externo | 01.5 A o menor 300mA o menor 200mA o menor 10mA o menor |
| Rango de temperatura de operación | -20°C a +50°C o mayor amplitud térmica. |
| Impedancia de antena | 50Ω (Clavija de conexión) |
| Dimensiones aproximadas (ancho × alto × profundidad) (no se incluyen las proyecciones) | 62 × 140 × 44 mm; |
| Peso aproximado | 300 gramos |

| Transmisor |
| --- |
| Potencia de salida (alta/baja) | 6W (alta), 1W (baja) 2W (pilas alcalinas) |
| Desviación máxima de frecuencia | ± 5kHz |
| Error de frecuencia | ±10ppm |
| Emisiones de espurias | –68dBc |
| Potencia del canal adyacente | 70dB |
| Distorsión armónica del audio | Inferior al 10% (60% desviación) |
| Modulación residual | 40dB |

| Receptor |
| --- |
| Sensibilidad (a 12dB SINAD) | 0.25µV aproximadamente |
| Sensibilidad de silenciamiento | 0.35µV aproximadamente |
| Selectividad del canal adyacente | 70dB aproximadamente |
| Respuesta de espurias | 70dB aproximadamente |
| Intermodulatión Rejection | 70dB aproximadamente |
| Relación zumbido – ruido | 40dB aproximadamente |
| Potencia de salida de audio (al 10% de distorsión) Altavoz interno Altavoz externo | 700mW aproximadamente 350mW aproximadamente |

Accesorios suministrados con equipo:

El equipo HT Portátil VHF Marino deberá ser provisto con los siguientes accesorios:

- Paquete de baterías

- Micrófono / Auricular accesorio (micrófono y parlante para manos  libres)

- Cargador de baterías

- Adaptador de C.A.

- Broche de cinturón

- Antena

- Correa para mano.

RENGLÓN N° 2

CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA:

CARACTERISTICAS

- Primera Marca (Nikon, Sony, Canon o similar) bajo normas ISO 6400 Semireflex.

- Zoom óptico 83x (rango focal de 24 a 2000 mm en 35 mm).

- Imagen de alta calidad, estilo DSLR FULL HD (1080).

- Pantalla TFT/LCD tipo RGBW de 3.0” con resolución 921.000 puntos giratoria con ángulo variable con visor electrónico de alta resolución con giro automático y dial de control modo PSAM.

- Sensor de imagen con captador retro iluminado de tipo CMOS con resolución de 16.0 Megapíxeles.

- Estabilización óptica de doble detección con cinco pasos.

- Capacidad de grabar video Full HD (1.920 x 1.080) con cadencia máxima de 60 FPS.

- Conectividad de la Comunicación de Campo Cercano (NFC) con adaptador móvil inalámbrico, WI-FI integrado.

- Medio de almacenamiento en tarjeta de memoria SD, SDHC y SDXC.

- Formato de almacenamiento para imágenes fijas JPEG y para películas MOV.

- Interfaz con USB alta velocidad  con salida HDMI y terminal I/O digital (USB)

- Accesorios incluidos Adaptador de CA EH-71 P (pared), correa AN-CP21, Batería recargable RN-RL 23 (Li-on) y cable USB UC-E21.

Accesorios opcionales Adaptador EH-67A, cargador MH-67p y control remoto inalámbrico.

RENGLÓN N° 3

VISOR BINOCULAR NOCTURNO DIGITAL:

CARACTERISTICAS:

- Visor tipo binocular nocturno digital con Sensor CMOS sensible al infrarrojo.

- Alta nitidez que no permita la apreciación de zonas borrosas ni manchas en la imagen

- Óptica con recubrimiento multicapa para aumento de transmisión de luz y reducción de reflejo.-

- Capacidad para grabado y almacenamiento de imagen y video.-

- Tarjeta SD de almacenamiento.-

- Aumento óptico:  no menor  a   4x.-

- Tamaño del objetivo:   50 mm.-

- Aumento con zoom digital: 4X a 12 X  aprox.

- Alcance de visión máximo:  no menor a 180mt.-

- Dimensiones aproximadas:  71 x 164 X  180 mm.-

- Grado de protección al agua:   no menor a un IP X4.-

- Salida de video:  NTSC Y  PAL.-

- Alimentación eléctrica a pilas recargables de 1,5 Volts.-

- Accesorios extras:

Adaptador para cámara de fotos o vídeo.

Adaptador para trípode.

Bolso tipo morral.

Paño de limpieza.

Correa para el cuello

OBSERVACIONES GENERALES:

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

El adjudicatario deberá cumplir con un plazo de entrega del material de VEINTE (20) días hábiles a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en el Anexo II especificaciones técnicas.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas, libres de envases y gastos de embalaje.

- Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, con todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Para ello su envase debe venir con la etiqueta de seguridad correspondiente.

- La presentación de la propuesta implicara que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego.

- Las cotizaciones presentadas, deberán incluir los accesorios de cada uno de los equipos

CONDICIONES PARTICULARES

PRUEBAS DE RECEPCIÓN:

- Pruebas de recepción: La ejecución de dichas pruebas con la conformidad por parte de la ARMADA, constituirá la aceptación final de los elementos suministrados y adquiridos por el ADJUDICATARIO y se documentará mediante un ACTA DE RECEPCIÓN FINAL, avalada por un representante legal del ADJUDICATARIO y un inspector técnico de la ARMADA.

GARANTÍA TÉCNICA:

El plazo de garantía técnica será como mínimo de DOCE (12) meses. En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostrase los materiales. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos que pudieran surgir.