ESPECIFICACIONES TECNICAS

| RENGLON | CATALOGO O.N.C. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7.4-1179.23 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO CORREDIZA V/ENTERO CON DVH (DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO) – CON GUÍA PARA CORTINA PVC – LÍNEA MÓDENA- MEDIDA 0.50 MTS x 0.75 MTS | UN | 10 |
|  | 2.9.9-9375.1 | MOSQUITERO DE ALUMINIO BLANCO Y TELA INOXIDABLE- MEDIDA 0.50 MST X 0.75 MTS - PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.7.4-1177.16 | REJAS DE HIERRO DE 12MM- MEDIDA 0.50 MTS X 0.75 MTS PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.5.8-6394.1 | CORTINA DE PVC REFORZADO COMPLETA-MEDIDA 0.50 MTS X 0.75 MTS – PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.7.4-1179.23 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO CORREDIZA V/ENTERO CON DVH (DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO) – CON GUÍA PARA CORTINA PVC – LÍNEA MÓDENA- MEDIDA 1.00 MTS X 0.75 MTS | UN | 10 |
|  | 2.9.9-9375.2 | MOSQUITERO DE ALUMINIO BLANCO Y TELA INOXIDABLE- MEDIDA 1.00 MTS X 0.75 MTS - PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.7.4-1177.17 | REJAS DE HIERRO DE 12MM- MEDIDA 1.00 MTS X 0.75MTS PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.5.8-6394.1 | CORTINA DE PVC REFORZADO COMPLETA-MEDIDA 1.00 MTS X 0.75 MTS – PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.7.4-1179.24 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO CORREDIZA V/ENTERO CON DVH (DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO) – CON GUÍA PARA CORTINA PVC – LÍNEA MÓDENA- MEDIDA 1.27 MTS X 1.07 MTS | UN | 20 |
|  | 2.9.9-9375.3 | MOSQUITERO DE ALUMINIO BLANCO Y TELA INOXIDABLE- MEDIDA 1.27 MTS X 1.07 MTS - PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 20 |
|  | 2.7.4-1177.19 | REJAS DE HIERRO DE 12MM- MEDIDA 1.27 MTS X 1.07 MTS PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 20 |
|  | 2.5.8-6394.3 | CORTINA DE PVC REFORZADO COMPLETA-MEDIDA 1.27 MTS X 1.07MTS – PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 20 |
|  | 2.7.4-1179.24 | VENTANA DE ALUMINIO BLANCO CORREDIZA V/ENTERO CON DVH (DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO) – CON GUÍA PARA CORTINA PVC – LÍNEA MÓDENA- MEDIDA 1.25 MTS X 1.50 MTS | UN | 10 |
|  | 2.9.9-9375.6 | MOSQUITERO DE ALUMINIO BLANCO Y TELA INOXIDABLE- MEDIDA 1.25 MTS X 1.50 MTS - PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.7.4-1177.18 | REJAS DE HIERRO DE 12MM- MEDIDA 1.25 MTS X 1.50 MTS PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.5.8-6394.4 | CORTINA DE PVC REFORZADO COMPLETA-MEDIDA 1.27 MTS X 1.07 MTS – PARA VENTANA LÍNEA MÓDENA | UN | 10 |
|  | 2.1.5-946.52 | PUERTA ALUMINIO BLANCO MOD. P10 CON VIDRIO DVH (DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO) – LÍNEA MÓDENA- MEDIDA 0.80 MTS X 2.10 MTS | UN | 10 |
|  | 2.1.5-946.52 | PUERTA DE ACCESO ALUMINIO BLANCO MOD. P7 CON VIDRIO DVH (DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO) – LÍNEA MÓDENA- MEDIDA 0.96 MTS X 2.12 MTS | UN | 10 |
|  | 4.3.7-1938.4 | MESADA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADO EMPLACADA, DE 60 CM DE ANCHO/PROFUNDIDAD X 1.86 MTS DE LARGO, CON L DE 54 CM DE ANCHO/PROFUNDIDAD X 72 CM DE LARGO, CON BORDE ANTIDERRAME Y ZÓCALO, Y BACHA ART. 443 SIMPLE ACERO REFORZADO. TODO EN UNA SOLA PIEZA. | UN | 10 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 67 CM X 39,5 CM | UN | 30 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 45 CM X 1,67 MTS | UN | 3 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 50 CM X 77 CM | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 45 CM X 1,73 MTS | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 48 CM X 1,22 MTS | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 45 CM X 1,24 MTS | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 47 CM X 1,26 MTS | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 47 CM X 1,25 MTS | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 47 CM X 1,23 MTS | UN | 1 |
|  | 215-00961-0038 | PINO PARANÁ 1 “ X 2” X 35 CM CEPILLADO | UN | 7 |
|  | 215-00961-0038 | PINO PARANÁ 1 “ X 2 “ X 45 CM CEPILLADO | UN | 14 |
|  | 215-00961-0038 | PINO PARANÁ 1 “ X 2” X 47 CM CEPILLADO | UN | 9 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 40 CM X 69 CM | UN | 4 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 40 CM X 68 CM | UN | 2 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 40 CM X 67 CM | UN | 3 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 40 CM X 72 CM | UN | 1 |
|  | 215-00961-0038 | PINO PARANÁ 1 “ X 2 “ X 40 CM CEPILLADO | UN | 18 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 55 CM X 91 CM | UN | 4 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 57 CM X 90 CM | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 55 CM X 92 CM | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 57 CM X 92 CM | UN | 1 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 18 MM X 55 CM X 98 CM | UN | 1 |
|  | 215-00961-0038 | PINO PARANÁ 1 X 2 X 2,10 MTS MOLDURADO | UN | 8 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 12 MM X 48 CM X 50 CM | UN | 2 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 12 MM X 10 CM X 41 CM | UN | 8 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF 12 MM X 10 CM X 50 CM | UN | 8 |
|  | 299-04911-0114 | MELAMINA BLANCA BASE MDF18 MM X 50 CM X 99 CM | UN | 1 |
|  | 215-00961-0038 | PINO ELEGIDO ZÓCALO 18 MM X 10CM X 3,66 M | UN | 4 |
|  | 215-00961-0038 | PINO ELEGIDO ZÓCALO 18 MM X 10 CM X 4,66 M | UN | 4 |
|  | 2.3.3-5492.2 | MOLDURADA 18 MM X 4 CM X 2,02 M | UN | 1 |
|  | 215-00961-0038 | PINO PARANÁ 18 MM X 2,2CM X 2 M | UN | 1 |
|  | 2.6.5-1740.1 | DURLOCK PLACA EST. 12,5MM DE (1,20 X 2,40)M | UN | 3 |
|  | 2.7.2-900.1 | SIFÓN COCINA CRUPIER (COMPLETO DE DESCARGA DE BACHA) | UN | 5 |
|  | 2.7.1-2090.5 | SOMBRERO TIPO "H" 3" CHAPA P/DESCARGA DE GASES DE CALEFACTOR TN | UN | 20 |
|  | 2.9.9-4007.2 | FLEXIBLE EXT. DESAGÜE BONOMINI 40-50 | UN | 5 |
|  | 2.7.9-3334.14 | TAPA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE PISO DE 20 X 20 CM | UN | 5 |
|  | 2.1.5-946.56 | PUERTA DE NICHO DE GAS DE CHAPA(65 X 45) CM | UN | 1 |
|  | 2.7.9-315.9 | BISAGRA DE UNA PESTAÑA 50MM (CON TORNILLOS) | UN | 64 |
|  | 299-04911-0114 | TIRADOR PUERTA BAJO MESADA(DE BAULERA) | UN | 32 |
|  | 279-01377-0012 | VAIVÉN DE CONTACTO (CON TORNILLOS) | UN | 32 |
|  | 299-04911-0114 | TIRADOR PUERTA ROPERO B/CROMADO Ø 30MM | UN | 15 |
|  | 279-01377-0016 | CERRADURA COMÚN PARA PUERTA PLACA | UN | 1 |
|  | 279-01377-0016 | MANIJA PICA MANIJA PICAPORTE 2" CON B/PICAPORTE | UN | 3 |
|  | 279-01377-0016 | MANIJA PICAPORTE 1,5" CON B/PICAPORTE | UN | 1 |
|  | 2.5.8-6394.4 | VAINILLAS DE PVC (CORTINA DE ENRROLLAR) | UN | 4 |
|  | 279-01377-0016 | PASADOR DE ARRIMAR DE 6" | UN | 6 |
|  | 284-06866-0002 | ARENA; TIPO TRITURACIÓN - MEDIDA 0 A 5mm x M3 | M3 | 15 |
|  | 284-06866-0004 | ARENA; TIPO FINA – MEDIDA 1M3 | M3 | 17 |
|  | 265-00335-0025 | CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO - PRESENTACIÓN BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 4 | BOL | 65 |
|  | 265-01741-0006 | CAL - PRESENTACION BOLSA 20Kg - USO CONSTRUCCION - TIPO COMUN | BOL | 250 |
|  | 265-01442-0004 | HIDROFUGOS; PRESENTACION BOLSA X 20Kg - USO IMPERMEABLE | KG | 10 |
|  | 2-6-1-715-3 | LADRILLOS MACISOS TIPO COMUNES DIMENSIONES 11x22x5 Cm | UN | 500 |
|  | 2.1.5-946.55 | PORTON MOD P7 CON VIDRIO DVH MODENA 2,30 MTS X 2,00 MTS | UN | 10 |

RENGLON N°1

Ventana de aluminio blanco

Corrediza

V/entero con DVH (doble vidriado hermético) –

Guía para cortina PVC –

Línea Módena- Medida  0.50 MTS X 0.75 MTS

RENGLON N°2

Mosquitero de aluminio blanco y tela inoxidable

- Medida 0.50 MTS X 0.75 MTS - Para Ventana Línea Módena

RENGLON N°3

Rejas de hierro de 12mm-

Medida 0.50 MTS X 0.75 MTS

Para ventana Línea Módena

RENGLON N° 4

Cortina de pvc reforzado completa-

Medida 0.50 MTS X 0.75 MTS

Para ventana Línea Módena

RENGLON N°5

Ventana de aluminio blanco corrediza v/entero con DVH (doble vidriado hermético)

– Con Guía para cortina PVC

– Línea Módena- Medida  1.00 MTS X 0.75 MTS

RENGLON N°6

Mosquitero de aluminio blanco y tela inoxidable-

Medida 1.00 MTS X 0.75 MTS –

Para Ventana Línea Módena

RENGLON N° 7

Rejas de hierro de 12mm-

Medida 1.00 MTS X 0.75 MTS

Para ventana Línea Módena

RENGLON N°8

Cortina de pvc reforzado completa

-Medida 1.00 MTS X 0.75 MTS –

Para ventana Línea Módena

RENGLON N°9

Ventana de aluminio blanco corrediza v/entero con DVH (doble vidriado hermético)

– Con Guía para cortina PVC

– Línea Módena- Medida  1.27 MTS X 1.07 MTS

RENGLON N°10

Mosquitero de aluminio blanco y tela inoxidable

- Medida 1.27 MTS  X 1.07 MTS

- Para Ventana Línea Módena

RENGLON N°11

Rejas de hierro de 12mm

- Medida 1.27 MTS  X 1.07 MTS

Para ventana Línea Módena

RENGLON N°12

Cortina de pvc reforzado completa-

Medida 1.27 MTS X 1.07 MTS –

Para ventana Línea Módena

RENGLON N°13

Ventana de aluminio blanco corrediza v/entero con DVH (doble vidriado hermético)

– Con Guía para cortina PVC

– Línea Módena- Medida  1.25 MTS X 1.50 MTS

RENGLON N°14

Mosquitero de aluminio blanco y tela inoxidable

- Medida 1.25 MTS X 1.50  MTS

- Para Ventana Línea Módena

RENGLON N°15

Rejas de hierro de 12mm

- Medida 1.25 MTS X 1.50 MTS

Para ventana Línea Módena

RENGLON N°16

Cortina de pvc reforzado completa

-Medida 1.27 MTS X 1.07 MTS

– Para ventana Línea Módena

RENGLON N°17

Puerta aluminio blanco mod. P10  con vidrio DVH (doble vidriado hermético)

– Línea Módena

- Medida  0.80 MTS X 2.10 MTS

RENGLON N°18

Puerta de acceso aluminio blanco mod. P7 con vidrio DVH (doble vidriado hermético)

– Línea Módena

- Medida  0.96 MTS X 2.12 MTS

RENGLON N° 19

Mesada de acero inoxidable reforzado emplacada, de 60 CM de ancho/profundidad x 1.86 MTS de largo,  con  L de 54 CM de ancho/profundidad x 72 cm de largo, con borde antiderrame y zócalo, y bacha art. 443 simple acero reforzado.

Todo en una sola pieza.

RENGLON N° 20

Melamina blanca base MDF

18MM x 67 CM x 39, 5 CM

RENGLON N°21

Melamina blanca base MDF

18 MM x 45 CM x 1, 67 MTS

RENGLON N°22

Melamina blanca base MDF

18 MM x 50 CM x 77 CM

RENGLON N°23

Melamina blanca base MDF

18 MM x 45 CM x 1, 73 MTS

RENGLON N°24

Melamina blanca base MDF

18 MM x 48 CM x 1, 22 MTS

RENGLON N°25

Melamina blanca base MDF

18 MM x 45 CM x 1, 24 MTS

RENGLON N°26

Melamina blanca base MDF

18 MM x 47 CM x 1, 26 MTS

RENGLON N°27

Melamina blanca base MDF

18 MM x 47 CM x 1, 25 MTS

RENGLON N°28

Melamina blanca base MDF

18 MM x 47 CM x 1, 23 MTS

RENGLON N°29

Pino Paraná 1” x 2” x 35 CM cepillado

RENGLON N°30

Pino Paraná 1” x 2” x 45 CM cepillado

RENGLON N°31

Pino Paraná 1” x 2” x 47 CM cepillado

RENGLON N°32

Melamina blanca base MDF

18 MM x 40 CM x 69 CM

RENGLON N°33

Melamina blanca base MDF

18 MM x 40 CM x 68 CM

RENGLON N°34

Melamina blanca base MDF

18 MM x 40 CM x 67 CM

RENGLON N°35

Melamina blanca base MDF

18 MM x 40 CM x 72 CM

RENGLON N°36

Pino Paraná 1” x 2” x 40 CM cepillado

RENGLON N°37

Melamina blanca base MDF

18 MM x 55 CM x 91 CM

RENGLON N°38

Melamina blanca base MDF

18 MM x 57 CM x 90 CM

RENGLON N°39

Melamina blanca base MDF

18 MM x 55 CM x 92 CM

RENGLON N°40

Melamina blanca base MDF

18 MM x 57 CM x 92 CM

RENGLON N°41

Melamina blanca base MDF

18 MM x 55 CM x 98 CM

RENGLON N°42

Pino Paraná 1 “x 2” x 2,10 MTS moldurado

RENGLON N°43

Melanina blanca base MDF

12 MM x 48 CM x 50 CM

RENGLON N°44

Melamina blanca base MDF

12 MM x 10 CM x 41 CM

RENGLON N°45

Melamina blanca base MDF

12 MM x 10 CM x 50 CM

RENGLON N°46

Melamina blanca base MDF

18 MM x 50 CM x 99 CM

RENGLON N° 47

Zócalo de pino

18 MM X 10CM X 3,66M

RENGLON N°48

Zócalo de pino

18 MM x 10 CM x 4,66M

RENGLON N°49

moldurada

18 MM X 4CM X 2,02M

RENGLON N°50

Pino Paraná

18 MM x 2,2cm x 2M

RENGLON N°51

Durlock Placa Est. 12,5mm

de (1,20 x 2,40)M

RENGLON N°52

Sifón cocina Crupier (completo de descarga de bacha)

RENGLON N°53

Sombrero tipo "H" 3" chapa p/descarga de gases de calefactor tn

RENGLON N°54

Flexible ext. Desagüe Bonomini

40-50

RENGLON N°55

Tapa ciega de acero inoxidable piso

de 20 x 20 cm

RENGLON N° 56

Puerta de nicho de gas de chapa

(65 x 45) cm

RENGLON N°57

Bisagra de una pestaña 50mm (con tornillos)

RENGLON N° 58

Tirador puerta bajo mesada

(de baulera)

RENGLON N° 59

Vaivén de contacto (con tornillos)

RENGLON N° 60

Tirador puerta ropero b/cromado ø 30mm

RENGLON N°61

Cerradura común para puerta placa

RENGLON N°62

MANIJA PICA

MANIJA PICAPORTE 2" CON B/PICAPORTE

RENGLON N°63

MANIJA PICAPORTE 1,5" CON B/PICAPORTE

RENGLON N°64

VAINILLAS DE PVC (CORTINA DE ENRROLLAR)

RENGLON N° 65

PASADOR DE ARRIMAR DE 6"

RENGLON N° 66

ARENA; TIPO TRITURACIÓN - MEDIDA 0 A 5mm x M3

RENGLON N° 67

ARENA; TIPO FINA – MEDIDA 1M3

RENGLON N° 68

CEMENTO PORTLAND; TIPO BLANCO - PRESENTACIÓN BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA 4

RENGLON N° 69

CAL - PRESENTACION BOLSA 20Kg - USO CONSTRUCCION - TIPO COMUN

RENGLON N° 70

HIDROFUGOS; PRESENTACION BOLSA X 20Kg - USO IMPERMEABLE

RENGLON N° 71

LADRILLOS MACISOS TIPO COMUNES DIMENSIONES 11x22x5 Cm

RENGLON N° 72

PORTON MOD P7 CON VIDRIO DVH MODENA 2,30 MTS X 2,00 MTS

El oferente deberá presentar junto con la documentación, en el momento de la apertura de las ofertas, las fichas técnicas de los materiales de construcción  (en idioma español), en donde constarán las características de cada tipo de material, a los efectos de su evaluación.

A los efectos de la evaluación técnica de las ofertas, el criterio determinante y con carácter de excluyente, será el “rendimiento teórico o rendimiento por material de diferentes rubros  preparado”.

Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento.

Material deberá ser nuevo y sin uso.