## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: Realizar la reparación y mantenimiento de la Cámara Frigorífica. Las tareas a desarrollar serán las siguientes:

A- Equipo compresor y condensador:

- Desmontaje de tubería y compresores ubicados el cuadrado de compresor y en sala de víveres. (compresor, condensador, tuberías de cobre y hierro, tablero eléctrico).

- Construcción e instalación de soporte para compresores nuevos (hierro soldado y pintado con pintura de dos componentes).Construcción e instalación de un nuevo condensador, el cual cumpla con las frigorías necesarias para la potencia instalada.

- Instalación de dos compresores nuevos herméticos, con sus respectivas protecciones. Dichos compresores deberán ser de 4 a 7 kw.

- Instalación de tubería desde compresores hasta evaporadores, colocación de filtros con bridas y llave de corte para su rápido reemplazo, instalación de visores de circulación de líquido, aislación de la tubería correspondiente.

- Instalación de electro válvulas para corte de líquidos y sistema de descongelamiento.

- Construcción e instalación de tablero con manómetros de fácil lectura, para uso naval.

- Construcción e instalación de tablero eléctrico, (protecciones eléctricas, termómetro digital de temperatura para las dos cámaras).

- Provisión de gas refrigerante, prueba de vacío y puesta en marcha.

- Cámara de Congelados y  Enfriados:

- Desmonte de caños de sujeción internos para estiba.

- Reparación y mejora de la aislación de las dos cámaras con revestimiento de material acero inoxidable en mamparos y cielos, control de puertas y herrajes, cambio de burletes, reemplazo del sistema de iluminación, pintado de puertas con pinturas acrílicas varias.

- Construcción y colocación de 3 (tres) líneas de estanterías en acero inoxidable para cada Cámara.

- Colocación de tubería para el drenaje de agua (sistema descongelamiento).

- Recorrido del sistema de circulación de agua para correcto funcionamiento del condensador (bomba y estado de la tubería).

- Colocación de rejilla plástica en color azul o negro apta para temperaturas negativas  para los pisos de ambas Cámaras.

- Colocación de nuevas luminarias tipo plafón de dos tubos en reemplazo de las ya existentes.

Renglón Nº 2: Realizar el mantenimiento y reparación de la Planta de Agua Enfriada según siguiente detalle:

- PAE N° 1:

- Colocación de manchón de acople de motor eléctrico.

- Prueba de vacío y recorrido de la totalidad de las tuberías.

- Recambio de sectores de tuberías deterioradas.

- Prueba de vacío y estanqueidad.

- Recarga de circuito con gas refrigerante MP39.

- Puesta en marcha y funcionamiento.

- PAE N° 2:

- Carga de gas refrigerante MP39.

- Prueba de vacío y puesta en funcionamiento.

Nota:

- Todos los materiales utilizados por el adjudicatario deberán ser nuevos y de primera calidad.

- El funcionamiento de la totalidad del equipo deberá ser garantizado por un lapso de 6 (seis) meses.