## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: GRIS HORIZONTE según NORMA IRAM DEF D 1054, tabla x n° 09-1-060. Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 840 |
| 2 | Descripción: Thinner y/o solvente para pinturas de base acrílica. Presentación envase x 20L. | LT | 1 | 350 |
| 3 | Descripción: Pintura poliuretápoliunica de dos componentes de bajo espesor, con excelente retención de brillo y color. Color: GRIS OSCURO (topping), tipo hemphatane topcoat n°55210, n° de color 10270. Acabado: brillante Volumen de solidos: 51 +/- 1 Rendimiento teórico: 10,2 m2 por litro – 50 micras. Punto de inflamación: 33º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 8 horas a 20º c Contenido en voc: 442 g/l Estabilidad de almacenaje: 3 años para la BASE y 2 años (25º c) para el CURING AGENT desde el momento de fabricación. Presentación envase x 20L- compuestos volátiles 0 % - porcentaje de plomo %. | LT | 1 | 220 |
| 4 | Descripción: Pintura anticorrosiva epoxidica, presentación en latas de 20L,-pintura tipo hempadur mastic (45880) color ROJO 50633 de dos componentes.- Acabado: Semibrillante. Epoxi de mantenimiento, tolerante a las superficies con elevado contenido en sólido, de gran espesor, dos componentes y bajo VOC. Disponible en versión pigmentada de aluminio para proporcionar protección como barrera anticorrosiva adicional. Sólidos en volumen 80 +-1%.-Espesores 6,4 m2.-Peso específico 1,5kg.-Contenido de VOC 217g.l.-Apta para ser aplicada con rodillo y pincel con propiedades de acabado final. | LT | 1 | 20 |
| 5 | Descripción: Pintura de alta temperatura. Color NEGRO. Acabado: brillante. Volumen de sólidos en %: 38 ± 1. Espesor teórico: 15.2 m2/l - 25 micrones [610 sq.ft./us gallon] - 1 mil. Punto de inflamación: 38 °c. [100 °f]. Peso específico: 1.0 kg/ltr [8.3 lb/gal ee. Uu.]. Seco al tacto: 5 aprox. Hs. A 20°c. Contenido en voc: 505 g/l [4.2 lb/gal ee. Uu.]. Presentación en envase de 4 litros. | LT | 1 | 40 |
| 6 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: NEGRO Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 80 |
| 7 | Descripción: Pintura sintética con óptimo brillo y retención de color. De secado físico resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Constantes físicas. Color: BLANCO según carta de colores NORMAS IRAM. Solidos por volumen: 33% a 35%.rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro – 35 micrones. Secado superficial: 6 hs a 20° c. Curado final: 7 días aprox. Días a 20°. | LT | 1 | 60 |
| 8 | Descripción: Pintura sintética con óptimo brillo y retención de color. De secado físico resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Constantes físicas Color: VERDE INGLES según carta de colores NORMAS IRAM. Solidos por volumen: 33% a 35%. Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro – 35 micrones. Secado superficial: 6 hs a 20° c. Curado final: 7 días aprox. Días a 20°. | LT | 1 | 20 |
| 9 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: BLANCO Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 100 |
| 10 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: AMARILLO SEGURIDAD según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 tabla vi n° 05-1-030 según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 tabla iv n° 03-1-080 Acabado: brillante volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 15 |
| 11 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: ROJO SEGURIDAD según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 tabla iv n° 03-1-080 Acabado: brillante volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 5 |
| 12 | Descripción: Pintura, tipo poliuretanica-presentación envase x 4 litros.-para pintura mezclada (componente 1).color GRIS para piso. Revestimiento epo-uretanico.-porcentaje de sólidos en volumen 65%.que permita aplicarse sobre cemento, hormigón, azulejos, chapa, vidrio, yeso, cerámicos, mosaicos, madera, hierro y pisos plásticos bien adheridos. Espesor de película seca 120 micrones. Piso sin juntas.55210. -aislante térmico y eléctrico. Incombustible. Elástico. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Resistente a agresiones fisicoquímicas habituales.-textura tersa y antideslizante a la vez.-nivela imperfecciones.-cumpla normas iram. Nº 13369: resistencia a la abrasion.-13405: prueba de manchado.-13405: prueba de rayado.-13406: ensayo de materiales volatiles.-113070: quemadura de cigarrillo.-113073: estabilidad dimensional.-113074: absorción de agua.-113076: resistencia a la combustión. Cumpla normas astm. Rendimiento aprox. Un litro de pintura preparado 7m2.tipo durfloor. | LT | 1 | 8 |
| 13 | Descripción: Laca alto tránsito, tipo poliuretanica-presentación envase x 4 litros. Para pintura mezclada (componente 2). Color ámbar.-para piso.-catalizador de componente 1,topping alto brillo. Revestimiento epo-uretanico.-porcentaje de sólidos en volumen 65%. Que permita aplicarse sobre cemento, hormigón, azulejos, chapa, vidrio, yeso, cerámicos, mosaicos, madera, hierro y pisos plásticos bien adheridos. Espesos de película seca 120 micrones. Aislante térmico y eléctrico. Incombustible. Elástico. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Resistencia a la totalidad de las agresiones fisicoquímicas habituales. Textura tersa y antideslizante a la vez. Nivela imperfecciones. Cumpla normas iram.nº13369: resistencia a la abrasión. | LT | 1 | 12 |
| 14 | Descripción: Pintura de clorocaucho de capa gruesa pigmentada con óxido de hierro. Acabado: mate Volumen de solidos: 42 +/- 1 Rendimiento teórico: 5,3 m2/l – 80 micras. Punto de inflamación: 32º c Peso específico: 1,3 kg/ltr Secado al tacto: aproximadamente 8 horas aproximadamente a 20º c Contenido en voc: 510 g/l Similar al hempatex hi-build 46330 Compatible con los renglones no 1, 6, 9, 15, 10 y 16. | LT | 1 | 60 |
| 15 | Descripción: Pintura de terminación basado en residuos acrílicos y plastificantes no clorados, presentación en 20L, color VERDE INGLES -sólidos en volumen: mínimo 30% -espesor de película seca -mínimo por mano: 35 micrones.-acabado/brillo: semibrillante.-rendimiento 8,75 m²/l. -permanencia de características: la pintura envasada en su recipiente original, llenos y sin abrir, almacenados a temperatura comprendida entre 0º y 40ºc, mantendrá sus características durante un lapso no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. | LT | 1 | 20 |
| 16 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: AZUL Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 5 |
| 17 | Descripción: Pintura epoxi mastic autoimprimante dos componentes, curado con poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos (voc) con largo período de repintado, libre de “coaltar”, resistente a la abrasión, agua de mar y combustibles. Color: GRIS. Volumen de sólidos, %: 70 ± 3 Espesor recomendado (teórico): 125 a 130 micrones Seco al tacto aprox. 4 hora(s) 20°c (iso 1517) Curado total aprox 7 días a 20°c Rendimiento teórico 5 a 6 m2 por litro. Presentación en envase por 20 litros. | LT | 1 | 80 |
| 18 | Descripción: Thinner y/ o solvente para pinturas epoxi. Presentación en envase por 20 litros. | LT | 1 | 120 |
| 19 | Descripción: Pinturas; tipo esmalte sintético - presentación envase x 4lts. Compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. - color CREMA. |  | 1 | 100 |
| 20 | Descripción: Pinturas; tipo esmalte sintético - presentación envase x 4lts. Compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. - COLOR ROJO. | LT | 1 | 4 |
| 21 | Descripción: Rodillos simi lana n° 10. | UN | 1 | 10 |
| 22 | Descripción: Rodillos simil lana n° 17. | UN | 1 | 16 |
| 23 | Descripción: Pintura anti óxido acrílico de alto espesor de dos componentes. Con fosfato de zinc. Color GRIS. Acabado: semi-brillante. Volumen de sólidos en %: 74 ± 1. Espesor teórico: 7.4 m2/l [296.7 sq.ft./us gallon] - 100 micras/4 mils. Punto de inflamación: 26 °c. [78.8 °f]. Peso específico: 1.5 kg/ltr [12.9 lb/gal ee. Uu.]. Seco al tacto: 1.5 aprox. Hs. A 20°c. (iso 1517). Curado completo: 7 días a 20°c. Contenido en voc: 273 g/l [2.3 lb/gal ee. Uu.]. | LT | 1 | 220 |
| 24 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con óptimo brillo y retención de color. De secado físico. Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Color: CREMA. Sólidos en volumen: 31% ± 1 rendimiento teórico: 8,9 m2/litro -35micrones. Peso específico: 0.9 kg/litro secado superficial: 1 hora aprox. A 20ºc secado tacto: 3-4 horas a 20º c. Presentación en envase por 20 litros. | LT | 1 | 20 |
| 25 | Descripción: Pinturas; tipo látex para interior - presentación envase x 20 l - compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%.-BLANCO | LT | 1 | 60 |
| 26 | Descripción: Pinturas; tipo látex ext - presentación envase x 20 l - compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%- BLANCO. | LT | 1 | 20 |
| 27 | Descripción: Solventes; presentación envase x 1l. | LT | 1 | 3 |
| 28 | Descripción: Pinturas; tipo esmalte sintético satinado - presentación envase x 4l - compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. Color BLANCO. | LT | 1 | 4 |

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Al momento de presentar las ofertas, se deberá entregar la ficha u hoja de datos de seguridad de cada tipo de pintura o elemento químico que se proveerá, serán originales y rubricadas por el oferente e incluirán:

- Identificación del producto Químico y de la Empresa proveedora. (Nombre del Producto – proveedor, dirección y teléfono).

- Composición / Información sobre los componentes. (Ingredientes Formula molecular – componentes peligrosos)

- Identificación de peligros o casos de riesgo. (Inflamabilidad – Riesgos para la salud y el medio ambiente – Reacciones físicas del producto).

- Medidas de Primeros auxilios. (Inhalación – contacto con la piel y ojos – Ingestión – Datos para asistencia médica).

- Medidas de Lucha contra Incendios. (Medios de extinción – Riesgos de incendio y explosión – Punto de inflamación).

- Medidas a tomar en caso de derrames accidentales. (Medidas Respecto a las personas y el medio ambiente – Soluciones para limpieza).

- Información sobre manipuleo y almacenaje. (Temperaturas de almacenamiento – Ventilación – Cargas electrostáticas).

- Controles de exposición / Protección personal. (Medidas preventivas sobre higiene y seguridad – Ingredientes Peligrosos – Normas de exposición personal).

- Propiedades físicas y químicas. (Estado físico – Color – Olor – Familia química – Apariencia).

- Estabilidad / Reactividad. (Productos de descomposición peligrosa – Materiales a evitar – Polimerización Peligrosa)

- Información Toxicológica. (Datos toxicológicos – Grados de toxicidad – Síntomas Específicos – Irritación de la Piel – Contacto Prolongado o repetido).

- Informaciones ecológicas. (Biodegradabilidad – Persistencia ambiental).

- Consideraciones relativas a su disposición o eliminación. (Peligrosidad de acuerdo a las normas vigentes – Disposición de acuerdo a normas vigentes).

- Información Relativa al transporte. (Cumplimiento de regulaciones vigentes para transporte Aéreo, terrestre, marítimo y fluvial).

- Informaciones reglamentarias. (Clasificación del producto según Regulaciones y Organismos de control).

- Otra información. (Esta información complementaria deberá estar relacionada solamente con la preservación de la salud humana, la seguridad y requerimientos de control ambiental).

Referencias: Ley nacional N° 19587 “Higiene y seguridad en el trabajo” y “Ley de riesgo y trabajo” y sus decretos reglamentarios.

OBSERVACIONES GENERALES

- Con el fin de garantizar la homogeneidad y compatibilidad de los distintos esquemas a aplicar en el Buque, no se admitirán pinturas de diferentes marcas o fabricantes.

- El oferente deberá presentar junto con la documentación, en el momento de la apertura de las ofertas las fichas técnicas de las pinturas a proveer, en donde constarán las características de cada tipo de pintura, a los efectos de su evaluación.

- Los diluyentes provistos por la Firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. El ADJUDICATARIO al momento de hacer efectiva la entrega deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

- Se deberá adjuntar a la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9000. En caso que las mismas sean importadas, se deberá presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación.

- Asimismo los oferentes deberán notificar por escrito, que las pinturas ofrecidas cumplen con las normas ISO, IRAM.

- Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos cotizados.

- Los oferentes deberán presentar una muestra para análisis de pinturas (renglones 1,3,4,5,6,7,12,14,17 y 23) en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO Tel. 0223-155305635 o 0223-155486334 Jefe de Logística DVPM. Las entregas se efectuarán de lunes a viernes entre las 08:00 hs y 12:00 hs hasta 72 hs antes de la apertura.

- La Comisión de Recepción se reserva el derecho de desestimar las ofertas en caso de que la muestra no cumpla con el color y brillo según carta de colores.

- Pinturas y diluyentes por razones de compatibilidad, deben pertenecer a un mismo fabricante, al igual que dentro de un mismo esquema (base + terminación), los productos involucrados deben pertenecer a la misma marca.

- Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, en las respectivas unidades de acuerdo al siguiente detalle:

AVISO A.R.A. “ALFEREZ SOBRAL”.

AVISO A.R.A. “SUBOFICIAL CASTILLO”.

AVISO A.R.A. “BAHÍA AGRADABLE”.

CORBETA A.R.A “DRUMOND”.

CORBETA A.R.A “GUERRICO”.

CORBETA A.R.A “GRANVILLE”.

“DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO”.

- En caso de que alguna Unidad no se encuentre en la Dársena de la Base Naval Mar del Plata, el producto se entregara en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO.

Carta de Colores:

Las ofertas que no cumplan con la carta de colores según NORMA IRAM DEF D 1054 editada en el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales serán desestimadas sin reclamo alguno. www.iram.com.ar.

| COLOR | PATRON Según carta de colores IRAM-DEF D1054 |
| --- | --- |
| GRIS HORIZONTE | TABLA X N° 09-1-060 |

IMPORTANTE: Se deberá considerar que esta Unidad Operativa de Contrataciones pertenece a una Unidad Militar, dichas unidades cuentan con un sistema de guardias, zonas restringidas y mesas de entradas. Cada oferente deberá arbitrar los medios necesarios a fin de poder entregar sus ofertas en tiempo y forma.