## ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Código Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

Oferta correspondiente a la Contratación Directa Nº 01/18

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: GRIS HORIZONTE según NORMA IRAM DEF D 1054, tabla x n° 09-1-060. Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 840 |  |
| 2 | Descripción: Thinner y/o solvente para pinturas de base acrílica. Presentación envase x 20L. | LT | 1 | 350 |  |
| 3 | Descripción: Pintura poliuretápoliunica de dos componentes de bajo espesor, con excelente retención de brillo y color. Color: GRIS OSCURO (topping), tipo hemphatane topcoat n°55210, n° de color 10270. Acabado: brillante Volumen de solidos: 51 +/- 1 Rendimiento teórico: 10,2 m2 por litro – 50 micras. Punto de inflamación: 33º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 8 horas a 20º c Contenido en voc: 442 g/l Estabilidad de almacenaje: 3 años para la BASE y 2 años (25º c) para el CURING AGENT desde el momento de fabricación. Presentación envase x 20L- compuestos volátiles 0 % - porcentaje de plomo %. | LT | 1 | 220 |  |
| 4 | Descripción: Pintura anticorrosiva epoxidica, presentación en latas de 20L,-pintura tipo hempadur mastic (45880) color ROJO 50633 de dos componentes.- Acabado: Semibrillante. Epoxi de mantenimiento, tolerante a las superficies con elevado contenido en sólido, de gran espesor, dos componentes y bajo VOC. Disponible en versión pigmentada de aluminio para proporcionar protección como barrera anticorrosiva adicional. Sólidos en volumen 80 +-1%.-Espesores 6,4 m2.-Peso específico 1,5kg.-Contenido de VOC 217g.l.-Apta para ser aplicada con rodillo y pincel con propiedades de acabado final. | LT | 1 | 20 |  |
| 5 | Descripción: Pintura de alta temperatura. Color NEGRO. Acabado: brillante. Volumen de sólidos en %: 38 ± 1. Espesor teórico: 15.2 m2/l - 25 micrones [610 sq.ft./us gallon] - 1 mil. Punto de inflamación: 38 °c. [100 °f]. Peso específico: 1.0 kg/ltr [8.3 lb/gal ee. Uu.]. Seco al tacto: 5 aprox. Hs. A 20°c. Contenido en voc: 505 g/l [4.2 lb/gal ee. Uu.]. Presentación en envase de 4 litros. | LT | 1 | 40 |  |
| 6 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: NEGRO Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 80 |  |
| 7 | Descripción: Pintura sintética con óptimo brillo y retención de color. De secado físico resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Constantes físicas. Color: BLANCO según carta de colores NORMAS IRAM. Solidos por volumen: 33% a 35%.rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro – 35 micrones. Secado superficial: 6 hs a 20° c. Curado final: 7 días aprox. Días a 20°. | LT | 1 | 60 |  |
| 8 | Descripción: Pintura sintética con óptimo brillo y retención de color. De secado físico resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Constantes físicas Color: VERDE INGLES según carta de colores NORMAS IRAM. Solidos por volumen: 33% a 35%. Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro – 35 micrones. Secado superficial: 6 hs a 20° c. Curado final: 7 días aprox. Días a 20°. | LT | 1 | 20 |  |
| 9 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: BLANCO Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 100 |  |
| 10 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: AMARILLO SEGURIDAD según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 tabla vi n° 05-1-030 según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 tabla iv n° 03-1-080 Acabado: brillante volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 15 |  |
| 11 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: ROJO SEGURIDAD según carta de colores NORMA IRAM DEF D 1054 tabla iv n° 03-1-080 Acabado: brillante volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 5 |  |
| 12 | Descripción: Pintura, tipo poliuretanica-presentación envase x 4 litros.-para pintura mezclada (componente 1).color GRIS para piso. Revestimiento epo-uretanico.-porcentaje de sólidos en volumen 65%.que permita aplicarse sobre cemento, hormigón, azulejos, chapa, vidrio, yeso, cerámicos, mosaicos, madera, hierro y pisos plásticos bien adheridos. Espesor de película seca 120 micrones. Piso sin juntas.55210. -aislante térmico y eléctrico. Incombustible. Elástico. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Resistente a agresiones fisicoquímicas habituales.-textura tersa y antideslizante a la vez.-nivela imperfecciones.-cumpla normas iram. Nº 13369: resistencia a la abrasion.-13405: prueba de manchado.-13405: prueba de rayado.-13406: ensayo de materiales volatiles.-113070: quemadura de cigarrillo.-113073: estabilidad dimensional.-113074: absorción de agua.-113076: resistencia a la combustión. Cumpla normas astm. Rendimiento aprox. Un litro de pintura preparado 7m2.tipo durfloor. | LT | 1 | 8 |  |
| 13 | Descripción: Laca alto tránsito, tipo poliuretanica-presentación envase x 4 litros. Para pintura mezclada (componente 2). Color ámbar.-para piso.-catalizador de componente 1,topping alto brillo. Revestimiento epo-uretanico.-porcentaje de sólidos en volumen 65%. Que permita aplicarse sobre cemento, hormigón, azulejos, chapa, vidrio, yeso, cerámicos, mosaicos, madera, hierro y pisos plásticos bien adheridos. Espesos de película seca 120 micrones. Aislante térmico y eléctrico. Incombustible. Elástico. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Resistencia a la totalidad de las agresiones fisicoquímicas habituales. Textura tersa y antideslizante a la vez. Nivela imperfecciones. Cumpla normas iram.nº13369: resistencia a la abrasión. | LT | 1 | 12 |  |
| 14 | Descripción: Pintura de clorocaucho de capa gruesa pigmentada con óxido de hierro. Acabado: mate Volumen de solidos: 42 +/- 1 Rendimiento teórico: 5,3 m2/l – 80 micras. Punto de inflamación: 32º c Peso específico: 1,3 kg/ltr Secado al tacto: aproximadamente 8 horas aproximadamente a 20º c Contenido en voc: 510 g/l Similar al hempatex hi-build 46330 Compatible con los renglones no 1, 6, 9, 15, 10 y 16. | LT | 1 | 60 |  |
| 15 | Descripción: Pintura de terminación basado en residuos acrílicos y plastificantes no clorados, presentación en 20L, color VERDE INGLES -sólidos en volumen: mínimo 30% -espesor de película seca -mínimo por mano: 35 micrones.-acabado/brillo: semibrillante.-rendimiento 8,75 m²/l. -permanencia de características: la pintura envasada en su recipiente original, llenos y sin abrir, almacenados a temperatura comprendida entre 0º y 40ºc, mantendrá sus características durante un lapso no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. | LT | 1 | 20 |  |
| 16 | Descripción: Pintura de acabado basada en una resina acrílica sin plastificante clorado que garantiza una excelente retención de brillo y color, de secaje físico, resistente al agua salada, a las salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y a los aceites vegetales y animales. Color: AZUL Acabado: brillante Volumen de solidos: 32 +/- 1 Rendimiento teórico: 9,1 m2 por litro – 35 micras Punto de inflamación: 41º c Secado superficial: 1 hora a 20º c Secado en profundidad: 1 hora a 20º c Contenido en voc: 594 g/l Estabilidad de almacenaje: 5 años (25º c) desde el momento de fabricación. Similar al hempatex enamel 56360. | LT | 1 | 5 |  |
| 17 | Descripción: Pintura epoxi mastic autoimprimante dos componentes, curado con poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos (voc) con largo período de repintado, libre de “coaltar”, resistente a la abrasión, agua de mar y combustibles. Color: GRIS. Volumen de sólidos, %: 70 ± 3 Espesor recomendado (teórico): 125 a 130 micrones Seco al tacto aprox. 4 hora(s) 20°c (iso 1517) Curado total aprox 7 días a 20°c Rendimiento teórico 5 a 6 m2 por litro. Presentación en envase por 20 litros. | LT | 1 | 80 |  |
| 18 | Descripción: Thinner y/ o solvente para pinturas epoxi. Presentación en envase por 20 litros. | LT | 1 | 120 |  |
| 19 | Descripción: Pinturas; tipo esmalte sintético - presentación envase x 4lts. Compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. - color CREMA. |  | 1 | 100 |  |
| 20 | Descripción: Pinturas; tipo esmalte sintético - presentación envase x 4lts. Compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. - COLOR ROJO. | LT | 1 | 4 |  |
| 21 | Descripción: Rodillos simi lana n° 10. | UN | 1 | 10 |  |
| 22 | Descripción: Rodillos simil lana n° 17. | UN | 1 | 16 |  |
| 23 | Descripción: Pintura anti óxido acrílico de alto espesor de dos componentes. Con fosfato de zinc. Color GRIS. Acabado: semi-brillante. Volumen de sólidos en %: 74 ± 1. Espesor teórico: 7.4 m2/l [296.7 sq.ft./us gallon] - 100 micras/4 mils. Punto de inflamación: 26 °c. [78.8 °f]. Peso específico: 1.5 kg/ltr [12.9 lb/gal ee. Uu.]. Seco al tacto: 1.5 aprox. Hs. A 20°c. (iso 1517). Curado completo: 7 días a 20°c. Contenido en voc: 273 g/l [2.3 lb/gal ee. Uu.]. | LT | 1 | 220 |  |
| 24 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con óptimo brillo y retención de color. De secado físico. Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Color: CREMA. Sólidos en volumen: 31% ± 1 rendimiento teórico: 8,9 m2/litro -35micrones. Peso específico: 0.9 kg/litro secado superficial: 1 hora aprox. A 20ºc secado tacto: 3-4 horas a 20º c. Presentación en envase por 20 litros. | LT | 1 | 20 |  |
| 25 | Descripción: Pinturas; tipo látex para interior - presentación envase x 20 l - compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. | LT | 1 | 60 |  |
| 26 | Descripción: Pinturas; tipo látex ext - presentación envase x 20 l - compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. | LT | 1 | 20 |  |
| 27 | Descripción: Solventes; presentación envase x 1l. | LT | 1 | 3 |  |
| 28 | Descripción: Pinturas; tipo esmalte sintético satinado - presentación envase x 4l - compuestos volátiles sin - porcentaje de plomo 0%. Color BLANCO. | LT | 1 | 4 |  |