ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07427-0001 |  | Por la instalación y servicio de Internet según el siguiente de detalle: Se deberán establecer TRES (3) vínculos inalámbricos: Un enlace en la División Centro de Cómputos del ARCE hasta el router para distribución interna. En la División Compras del Departamento Contabilidad y Finanzas del ARCE hasta el router para distribución interna. En el Departamento Electrónica del ARCE hasta el router para distribución interna. Cada vinculo será de 5 Mega cada uno de ellos una IP pública fija. Las distribuciones internas serán efectuadas por el comitente. Todas las acometidas a los edificios del comitente, se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice la comisión de informática del ARCE. En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por el oferente, formando parte de la instalación cotizada. El contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo, entre las 07:00 hs. y las 24:00 hs. Incluyendo La provisión de repuestos de equipos de propiedad del contratista. Mano de obra Supervisión técnica. Plazo de ejecución de las instalaciones: Todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha del servicio de Internet deberán quedar completamente concluidos en DIEZ (10) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra, en la que establecerán la fecha de inicio y final previstas para la instalación, a partir de la cual se iniciará la prestación de servicio y el cómputo del período respectivo. Duración del contrato: tendrá UN (1) año de vigencia a partir de la recepción de la respectiva Orden de Compra, con opción de prórroga hasta: UN (1) año más. Actualización Tecnológica: el comitente tendrá la opción de reconvertir las instalaciones contratadas a nuevas tecnologías que la empresa contratista ofrezca en el mercado de transmisión de datos y que representen una mejora técnica-económica frente a las existentes, durante el período de duración del contrato y especialmente al momento de analizar la posible prórroga de contrato. | 1 | SERV |

CLÁUSULAS  ESPECIALES

1 – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los DIEZ (10) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

También indicará el plazo por el que durará la prestación del servicio, el que no podrá ser inferior a UN (1) año.

2 – GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por el plazo de contrato, y en ningún caso podrá ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la fecha en que se haya concluido los trabajos de instalación y puesta en marcha del servicio.

3– VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo III), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al día y horario de Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3053. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS. Debido a las características de funcionamiento del transformador, características del conexionado a realizar y maniobras operativas para los traslados, resulta de vital importancia para una correcta estimación de costos que el Oferente visite el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha visita un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

4- CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas desde la Publicación hasta CUATRO (4) días antes de la Apertura cualquier error, omisión, o discrepancia, de cuotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la Documentación de la respectiva Licitación.

5 – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

6 – VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

7 – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

8 – OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada Argentina no será en absoluto responsable.

9 – PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

10 – INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

11 – RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

12– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

13– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería,  y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Arsenal Aeronaval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado.

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE