ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05599-0001 |  | Servicio de construcción de UN (1) Acoplado Tanque Cisterna para transporte de Hidrocarburos y dos módulos surtidores instalados con los siguientes detalles: El acoplado tanque cisterna deberá tener una capacidad de 6000 litros compartimentados en dos tanques de 3000 litros cada uno. El tanque del acoplado deberá ser construido de chapa de acero al carbono SAE 1010, calidad comercial, espesor según capacidad, soldadura bicapa, con rompeolas y boca pasa hombre. El acoplado deberá ser de acero al carbono SAE 1010, espesor 3/16 y tener dos ejes. Cada eje debe ser de 3 pulgadas de acero macizo con rodillos cónicos. El tren giratorio deberá ser a bolitas de acero. Los elásticos serán de acero reforzado. El chasis del acoplado deberá ser reforzado construido en chapa plegada de 1/8 pulgada y 3/16 de pulgada. Deberá tener guardabarros en cada rueda. Deberá tener paragolpes en la parte trasera del acoplado. Deberá tener freno eléctrico. Deberá tener cartelería de seguridad industrial completa según normativas vigentes. Deberá tener salida de gases. Deberá tener boca de inspección y rompeolas. Tendrá instalado puesta a tierra para descargas de corriente estática. Deberá tener escalera. Deberá ser provisto con llantas reforzadas para neumáticos 15” o 16”. Tendrá instalado dos módulos surtidor/trasvase autocebante de 12, 24 o 220Volts con caudalímetro. Cada módulo surtidor/trasvase autocebante deberá tener: Manguera de conexión apta para trasvase de combustible. Pico surtidor con corte automático. Deberá tener carretel retráctil con enrollador automático de 12V, Extintor y llanta de auxilio con cubierta. Bomba Nafta/Gasoil antiexplosivo cuenta litros con caudalímetro. Filtro para combustible. El equipo debe tener certificación de calidad de fabricación, Planos y manuales y certificado de liberación final (Normativas YPF) emitido por auditor habilitado. El tanque cisterna y el módulo surtidor/trasvase autocebante deberán tener la homologación completa YPF (normativas Secretaria de Energía). | 1 | UN |

CLAUSULAS PARTICULARES:

- Los gastos de flete estarán a cargo del adjudicatario.

- El acoplado tanque cisterna y el funcionamiento de los módulos surtidor/trasvase autocebante instalado deberán ser probados al momento de su recepción.

- GARANTÍA DEL TRABAJO E INSUMOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por el servicio e insumos utilizados para el mismo; y en ningún caso podrá  ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario.

- PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- PROVISIÓN DE MATERIALES: Para la construcción del acoplado tanque cisterna, todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo.

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE