ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09167-0002 |  | Contenedores de derrames, según siguientes características: Capacidad de carga: DOS (2) tambores de 200 lts. ó 16 bidones de 20 lts. Capacidad de contención: entre 220 / 250 Litros. Carga admisible: entre 500/1000 kg. | 6 | UN |
| 09167-0002 |  | Contenedores plásticos para residuos químicos según siguientes características: De dos (2) ruedas plásticas o goma macizas. Con tapa rebatible. Capacidad. 200/300 Lts. Resistente a productos químicos. Color rojo. Con la leyenda RESIDUOS PELIGROSOS. | 10 | UN |
| 09167-0002 |  | Contenedores para tubos fluorescentes según siguientes características: Material de cartón Telescópico Altura de almacenamiento: entre 80 y 170cm. | 10 | UN |
| 07545-0033 |  | Recipiente para pilas según siguientes características: De material plásticos resistente De cerrado hermético, con fácil apertura para su vaciado. | 2 | UN |
| 06327-0001 |  | Ducha portátil lavaojos de seguridad según siguientes características: Con conexión a la red de agua Con sistema de abrir el paso de agua debe ser fácil, rápido y accesible | 2 | UN |
| 09020-0045 |  | Kit de botellas lavaojos según siguientes características: Sin conexión a red de agua Portátil. Con soporte. Capacidad: Dos (2) botellas por kit. | 4 | UN |
| 00774-0013 |  | Carro metálico según siguientes características: De cuatro (4) ruedas de goma macizas. Con piso reforzado para el traslado de tambores de 200 lts. Con barandas laterales, 1 ó 2 de empujes. Capacidad de carga: 300/500 kg. | 1 | UN |
| 00774-0013 |  | Carro elevador de tambores según siguientes características: De dos (2) ruedas de goma macizas. Reforzado Con elevación a malacate o hidráulica. Altura de elevación: 40/50cm Capacidad de carga: 150/300 kg. Para un (1) tambor de 200 lts. | 1 | UN |
| 00774-0013 |  | Carro porta tambores según siguientes características: De dos (2) ruedas de goma macizas. Reforzados. Capacidad de carga: 150/300 kg. Para un (1) tambor de 200 lts. | 1 | UN |
| 06383-0029 |  | Enganche para tambores según siguientes características: Adaptable a las uñas del autoelevador. Capacidad de carga: 150/300 kg. | 1 | UN |
| 06383-0030 |  | Enganche para levantar tambores según siguientes características: Para elevación vertical de los tambores. Para tambores de 200 lts. Reforzado. Capacidad de carga: 150/300 kg. | 1 | UN |
| 03891-0004 |  | Bomba manual rotativa según siguientes características: De accionamiento rotativo manual. Sin filtro Con caño de aspiración | 1 | UN |

NOTA:

1	Los oferentes, deberán presentar al momento de la apertura, folletería de los productos cotizados.

2	Los materiales deberán ser nuevo de fábrica.

.

# Text boxes

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE