ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03084-0001 |  | Provisión de mano de obra y materiales para la construcción del Cerco de Cerramiento Interior en la zona perimetral del Taque Elevado y en la zona perimetral comprendida por la Estación Transformadora y Planta Compresora de según las siguientes especificaciones técnicas: INDICE DE TAREAS (Punto 1 al 9): Proyecto ejecutivo Trabajos preliminares. Excavaciones y movimientos de tierra. Postes, anclajes y hormigones. Alambrados. Puerta y Portón de acceso. Limpieza de la instalación. Información que deberán tener en cuenta los oferentes. Croquis. 1. PROYECTO EJECUTIVO: El plano de anteproyecto que se adjunta a las Especificaciones Técnicas, solo indica la traza tentativa del cerco. El Adjudicatario deberá elaborar y presentar dentro de los 15 días hábiles desde la Adjudicación, el Proyecto Ejecutivo con la traza definitiva que optimice el desarrollo del mismo y sujeto a la consideración de las Autoridades competentes del ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. El Proyecto Ejecutivo deberá incluir: Memoria descriptiva. Plano de traza definitiva del cerco. Detalles del cerco, anclajes de los bajos de alambre tejidos al suelo, y/o muretes o vigas de arriostramiento longitudinal. Proyecto de puerta y portón. La pendiente en la rasante de los cabezales de los postes no deberá presentar quiebres (cambios de pendientes) en distancias menores de 30 m, o lo que determine la Jefatura del ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA y asimismo las solución técnica adoptada, no deberá impedir el libre escurrimiento del terreno, previendo a tal fin, la colocación de los caños de desagües que fueran necesarios. La traza interna prevé una distancia de cerco a construir de 176 metros lineales aproximadamente, constituida por tramos rectos con quiebres de ángulos de 90º según croquis anexo. 2.TRABAJOS PRELIMINARES: Desmalezado, limpieza y desmonte: El adjudicatario procederá a desmalezar, limpiar el terreno, y efectuar desmonte en una franja de ancho suficiente y adecuado al desarrollo de la instalación. Se deberá consultar a la JEFATURA DEL ARSENAL, sobre la eliminación de arbustos y árboles que se encuentran en el terreno. En caso de destrucción inconsulta deberá reponer los mismos, en especie y haciéndose cargo de los gastos en que incurriera. Se procederá a transportar fuera del terreno a los materiales resultantes de la limpieza y del desbroce del mismo, prohibiéndose su reutilización sin previa autorización del ARCE. El Adjudicatario deberá dejar asentado el lugar adonde los lleva. Queda terminantemente prohibida la quema de materiales en cualquier lugar del terreno y zonas aledañas. 3.EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA: Niveles y compactación: El Adjudicatario procederá a verificar las condiciones del terreno en que se desarrollará la instalación, procediendo a efectuar tareas de saneamiento, nivelación y/o consolidación donde sea necesario a juicio de este ARSENAL AERONAVAL. Todo gasto que esto origine será a cargo del Adjudicatario Pozos: Los pozos para fundar los postes de sostén del cerco serán excavados hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas. Excavación: Se tendrá especial cuidado con las excavaciones realizadas en zonas con pendiente, procediendo al relleno con suelos adecuados en casos de producirse grietas o erosiones. El Adjudicatario deberá disponer de equipos mecánicos adecuados y necesarios para los trabajos de movimiento de tierras en cantidad y capacidades acordes con el volumen y plazo de ejecución de instalación. El Adjudicatario tendrá a su cargo el retiro del material de suelos sobrante de la instalación. 4.POSTES, ANCLAJES Y HORMIGONES: El cerco consiste en un sistema compuesto por postes de codo superior a 45º, una malla de tejido romboidal de alambre de acero galvanizado y coronamiento de 3 hilos de alambre liso con enhebrado de alambre de seguridad tipo concertina cruzado de 45 cm de diámetro). Dicho cerco deberá estar anclado, mediante un cordón inferior de hormigón armado. Se consideran incluidos dentro de este rubro, y en consecuencia el Adjudicatario está obligado a proveer y colocar, todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del sistema. Así por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión, elementos de anclajes, elementos de ajustes, tornillería, grampas y morsetería. Todos los elementos metálicos constitutivos del cerco, deberán ser galvanizados a los efectos de proporcionar resistencia a la oxidación. Las uniones y soldaduras se ejecutarán con la máxima prolijidad. 4.1. POSTES DE HORMIGON VIBRADO: El soporte del cercó estará constituido por postes de hormigón vibrado de 3,40m de altura mínima total, de los cuales 2,40m serán los que queden al exterior, medidos sobre el nivel del terreno, incluyendo un codo superior a 45º, mientras que la longitud de empotramiento en el suelo será de 1,00m, de los cuales 0,90m serán de la misma sección del poste y los últimos 0,10m, del extremo inferior serán para hincar los mismos en el fondo de cada pozo. Se colocará un poste reforzado y apuntalando cada 24mts como distancia máxima y postes intermedios a una distancia máxima entre los mismos de 4,00m. En cada quiebre será colocado un poste esquinero con dos apuntalamientos. Los puntales serán abulonados a los postes con espárragos de acero galvanizado de 5/16” como mínimo. Los postes y puntales serán construidos en hormigón vibroprensado de primera calidad con las siguientes características mínimas: Para postes esquineros: serán de sección troncopiramidal, de 15cm de lado, con 4 hierros de Ø10mm y estribos de Ø4,2mm cada 10cm. Para postes tensores: serán de sección troncopiramidal, de 15cm de lado, con 4 hierros de Ø8mm y estribos de Ø4,2mm cada 10cm. Para postes intermedios: serán de sección troncopiramidal, de 10cm de lado, con 4 hierros de Ø6mm y estribos de Ø4,2mm cada 10cm. Para puntales: serán de sección troncopiramidal, de 8cmx10cm de sección, con 4 hierros de Ø6mm y estribos de Ø4,2mm cada 10cm. Las secciones indicadas para cada tipo de poste corresponderán a la base de los mismos. 4.2 ANCLAJES: Los anclajes de los postes se harán a una profundidad mínima de 90 cm. de acuerdo al tipo de suelo. Se excavará un pozo de sección cuadrada o circular de no menos de 400 cm2, que posteriormente se llenará con hormigón H8. Los postes tensores, esquineros e intermedios se rellenarán con hormigón una vez colocados y fijados en su centro, conformando un dado elevado 10cm sobre el nivel del terreno. 4.3 CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGON: El hormigón a utilizar para la construcción de las fundaciones deberá cumplir como mínimo con las siguientes características: El hormigón será elaborado y dosificado para obtener una resistencia característica a los 28 días de 175 Kg/cm2. El curado del hormigón se efectuará durante 15 días para cemento normal y durante 6 días para cemento de alta resistencia inicial. No se procederá a colar hormigón con temperaturas inferiores a 5ºC. El adjudicatario deberá extraer probetas del hormigón utilizado durante la obra. El criterio de clasificación de las mismas será acordado con la Inspección de la obra. 5.ALAMBRADOS: Se colocarán mallas de tejido romboidal de alambre galvanizado Nº12 de primera calidad, con una abertura del rombo de 50mm x 50mm y de dos (2) metros de ancho, que instalado en el cerco, llegará hasta una altura máxima de 2,10m sobre el nivel del terreno. Será tensado mediante dos planchuelas de hierro galvanizadas (o pintadas según esquema a acordar) de 1”x3/16”; abrazaderas de hierro galvanizado y torniquetes galvanizados Nº7. El alambrado será tensado entre postes tensores y esquineros. En la parte central del cerco perimetral se colocarán en total tres (3) hileras de alambre liso galvanizado ovalado de mediana resistencia (MR) (TIPO FORTIN) 16/14, colocados a través del alambre tejido, enhebrado en todos los rombos de la malla y tensado entre postes, y en el extremo inferior un alambre de 4mm galvanizado colocado a través del alambre tejido, enhebrado en todos los rombos de la malla y tensado entre postes. Las tres hileras de alambre liso ubicadas en la parte superior del cerco serán galvanizados ovalados de mediana resistencia (MR) 16/14, colocados en el codo a 45°, amarradas a los postes intermedios con una separación entre hileras de 10cm y tensadas entre postes refuerzos, enhebrando el alambre de seguridad tipo “Concertina cruzado”, de 45cm de diámetro, de primera calidad. El alambre perimetral será anclado a un encadenado de hormigón mediante el empleo de ganchos equidistantes a 40cm, ejecutados en forma de U, confeccionados a partir de una planchuela de acero galvanizado de 1” x 3,16”, los cuales tomaran por el extremo U el sector inferior del tejido romboidal el que se encontrará enhebrado por todos los rombos con un alambre de acero galvanizado de 4mm de diámetro. Esto se hará con el propósito de impedir o entorpecer el paso de probables intrusos hacia el interior de las zonas a cercar. Cordón inferior de hormigón armado: el adjudicatario ejecutará un encadenado inferior semi-soterrado de hormigón armado de 20cm (mínimo) de alto x 15cm de ancho, con armadura de 2 ǿ6mm y estribos de ǿ4,2mm cada 25cm. 6.ABERTURAS DE ACCESO: Portón: Se construirá y se instalará un (1) portón corredizo de 4,70m de ancho y 2,25m de alto. El portón será de una hoja, con puerta de acceso, construido con tubos estructurales de 100x50x2,00mm, con 4 paños internos, los que se cerrarán con hojas de metal desplegado de hierro liviano 500.32-6.5, soldadas a un bastidor de hierro ángulo de 1”x1/8”. En la parte superior se soldaran ménsulas de 40cm con 1,15 m de separación entre una y otra, a 45° hacia el interior del perímetro para dar continuidad al esquema de 3 alambres lisos y enhebrado de concertina cruzada, idéntico al montado sobre el cerco perimetral. En la parte inferior se montarán dos (2) ruedas macizas de hierro en “V” con eje de ½”, con acceso cómodo para una correcta lubricación y eventuales mantenimientos. Se dotará al portón y a la puerta de sistemas de cierre de pasadores, para alojar en cada uno un candado de 8 mm. Deberán ser de fácil operatividad y acceso, y en el caso de la puerta, el acceso será desde ambos lados. El anclaje del cierre para los portones será únicamente a una de las columnas adyacentes. El Adjudicatario deberá proveer de dos (2) candados hermanados (única llave para ambos), fabricados en acero inoxidable, de 50mm, de cerradura doble paleta, combinación de bronce de “primera calidad”. Previo al montaje, todo el portón deberá ser arenado y pintado con dos manos de fondo cromato y terminación con esmalte aluminizado. En el lugar de emplazamiento del portón se deberán fundar y construir 2 columnas de hormigón distantes 5,00m una de otra(desde centros) , cada una de 25cm x 25cm de sección, de 2,40m de altura desde el nivel del piso, con estructuras mínimas conformadas por 8 barras de hierro de 12mm de diámetro, con estribos de 6 mm de diámetro cada 15cm. Tronco de 30cm x 30cm. Base de fundación sobre suelo consolidado, a una profundidad mínima de 1,00m, con área mínima de base de 60cm x 60cm. Entre las columnas se nivelara la calle de acceso como así también la zona hacia donde se desplazara el portón en su carrera de apertura, con hormigón H21 (más aditivos necesarios para lograr una correcta adherencia a hormigón existente). Terminación a fratás. Sobre esa platea se montará un hierro ángulo de 2”x1/4” perfectamente nivelado que cumplirá la función de guía del portón, además de un mecanismo de tope (para el final de carrera del mismo). Las características constructivas antes enumeradas deben considerarse como mínimas. Puerta: Se construirá y se instalará una (1) puerta de 1,00m de ancho y 2,25m de alto. Construida con tubos estructurales de 100x50x2,00mm, con 1 paño interno, e que se cerrará con hoja de metal desplegado de hierro liviano 500.32-6.5, soldadas a un bastidor de hierro ángulo de 1”x1/8”. En la parte superior se soldaran 2 (dos) ménsulas de 40cm a 45° hacia el interior del perímetro para dar continuidad al esquema de 3 alambres lisos y enhebrado de concertina cruzada, idéntico al montado sobre el cerco perimetral. Se dotará a la puerta de sistema de apertura y cierre. El Adjudicatario deberá proveer de dos (2) candados hermanados (única llave para ambos), fabricados en acero inoxidable, de 50mm, de cerradura doble paleta, combinación de bronce de “primera calidad”. Previo al montaje, la puerta deberá ser arenada y pintada con dos manos de fondo cromato y terminación con esmalte aluminizado. En la zona donde se coloque la puerta se procederá a realizar una platea de hormigón H21 con malla SIMA del ancho de la puerta y un largo de 2,00m. Terminación a fratás. Las características constructivas antes enumeradas deben considerarse como mínimas. 7.LIMPIEZA DE LA INSTALACION: El Adjudicatario deberá mantener limpia la instalación durante toda la jornada laboral y al finalizar la misma procederá al retiro de materiales sobrantes y la limpieza de instalación.. Al concluir las obras el Adjudicatario deberá realizar una limpieza final de las instalaciones utilizadas y de las zonas afectadas. 8.INFORMACION QUE DEBERAN TENER EN CUENTA LOS OFERENTES: La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos del concurso y han obtenido informes de los lugares de trabajo asimismo que se han informado respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo y en general sobre cualquier otro dato que pueda incidir en la determinación de los costos de la instalación objeto del presente llamado a licitación y que aceptan sin reserva lo expresado en el presente pliego de condiciones generales, en el pliego de cláusulas particulares, en el pliego de especificaciones técnicas y en toda otra documentación anexa que se acompañe. 9.CROQUIS. Se adjuntan PLANO 1, PLANO 2 Y PLANO 3. | 1 | SERV |

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- – PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- – PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a CINCO (5) Años contados desde la recepción definitiva.

- – CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- – VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo V), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al día y horario de Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3052. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS. Debido a las características de funcionamiento del transformador, características del conexionado a realizar y maniobras operativas para los traslados, resulta de vital importancia para una correcta estimación de costos que el Oferente visite el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha visita un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

5.- LISTADO DE PROFESIONALES: Acompañando su Propuesta, el oferente deberá designar y disponer permanentemente en la instalación, a una persona técnicamente capacitada con la finalidad de que el mismo asuma el contralor de los trabajos y la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, la que deberá ser aprobada por la Inspección y/o Dirección de instalación.

- - ANTECEDENTES POR TAREAS: de similar o mayor envergadura, acreditando dichos antecedentes únicamente con copias autenticadas de órdenes de provisión, y/o actas de recepción por trabajos finalizados relacionados con la construcción de cercos perimetrales. En la evaluación de los antecedentes serán privilegiadas y ponderadas las cantidades y calidades de tareas ejecutadas.

7 – CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas desde la Publicación hasta CUATRO (4) días antes de la Apertura cualquier error, omisión, o discrepancia, de cuotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la Documentación de la respectiva Licitación.

8 – AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

9– VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

10 – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

11– OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada Argentina no será en absoluto responsable.

12– PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

13– INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

14– RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

15– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

16– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería,  y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Arsenal Aeronaval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado.

# Text boxes

### NESTOR WALTER GINER

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### JORGE JUSUS A. CECCI

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE