ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08449-0006 |  | Máquina Horizontal para la detección de fisuras en materiales ferrosos. Modelo: ATLP-10B-CA-ARCE Corriente Alterna 10000 Amp. Escote: 2500mm. Similar a AEROPLATA. Deberá incluir los siguientes accesorios: Luminarias tubulares de luz UV con soporte. Modelo AERO UV-1000, similar a AEROPLATA. Tubo centrífugo para control de concentración de PM, similar a AEROPLATA. Carpa de inspección. Sistema de recirculación de Partículas Magnetizables. | 1 | UN |

NOTA:

- GARANTIA: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por el equipo entregado y en ningún caso podrá  ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario.

- Los gastos de la asistencia técnica, puesta en marcha y capacitación del personal estará a cargo del proveedor. Se deberá dictar un curso operativo y de mantenimiento, teórico y práctico, a todo el personal de su planta que opere con la máquina detectora de fisuras.

- El producto deberá ser nuevo de fábrica.

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### NESTOR WALTER GINER

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE