ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01367-0012 |  | Equipo de aire acondicionado de 4500 frigorías/hora, tipo Split frio/calor. El equipo debe poseer como mínimo las siguientes especificaciones técnicas: Condensadora con flujo vertical. Compresor Scroll de alta eficiencia. Control remoto multifunción con display LCD. Nivel de ruido no mayor a 44 a 47 db. Entre baja, media y alta. Tensión de alimentación 380 Vca, 50 Hz, 3 fases. Funcionamiento en bomba de calor hasta -5º C. La unidad debe ser certificada bajo normas ISO 9001 de aseguramiento de calidad. La unidad debe estar construida de acuerdo con las normas IRAM de seguridad eléctrica. Se deberá suministrar un control remoto por cada equipo, manual de funcionamiento, manual de instalación y manual de mantenimiento. Proveer una garantía de fábrica y asistencia técnica del equipo por un término mínimo de TRES (3) años. | 3 | UN |
| 03914-0003 |  | Instalación completa de los TRES (3) equipos de aire acondicionado. | 3 | SERV |

NOTA:

LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS PROPORCIONADOS DEBERÁN SER NUEVOS DE FÁBRICA.

FOLLETERIA: El proveedor, al momento de la apertura, deberá adjuntar folletería de los equipos cotizados. (Completar ANEXO VI con las características técnicas solicitadas en el mismo)

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- – PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los SIETE (7) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

2. – GARANTIA DEL PRODUCTO: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por el equipo cotizado para el renglón Nº 1 y en ningún caso podrá  ser inferior a TRES (3) años contados desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha garantía un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

3 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS: Cuando los trabajos contratados comprendan la provisión de equipos o materiales que se encuentren garantizados por sus fabricantes, una vez instalados, probados y efectuada la recepción definitiva de la instalación, el oferente deberá transferir dichas garantías endosadas a favor de la ARMADA ARGENTINA, las que comenzarán a regir a partir de la fecha de la recepción definitiva de la instalación y por el plazo original previsto en las mismas. El oferente deberá proveer una garantía de asistencia técnica del equipo por un término mínimo de TRES (3) años. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha garantía un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

- CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- – VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo V), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al día y horario de Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3052. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS. Debido a las características de funcionamiento del transformador, características del conexionado a realizar y maniobras operativas para los traslados, resulta de vital importancia para una correcta estimación de costos que el Oferente visite el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha visita un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

- CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas desde la Publicación hasta CUATRO (4) días antes de la Apertura cualquier error, omisión, o discrepancia, de cuotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la Documentación de la respectiva Licitación.

- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección.

8– VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Inspección supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

9 – FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

10– OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y / o sustracciones, de lo cual la Armada Argentina no será en absoluto responsable.

11– PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

12– INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

13– RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elemento, el Inspector confeccionará la planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Departamento, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Departamento, y en el original, la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

14– LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen, y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

15– RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería,  y demás, serán cargados, transportados, y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Arsenal Aeronaval. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado.

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE