ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04876-0004 |  | Multímetro digital según siguientes características técnicas: Display de 3-1/2 dígitos con backlight Apagado automático. Backlihgt. Capacidades: Tensión CC : hasta 1000Vcc Tensión CA: hasta 75 Vca. Corriente: hasta 10 Acc/Aca. Resistencia: hasta 2000 Mohms. Capacidad: hasta 2000 µF. Frecuencia: hasta 20 Mhz Inductancia: hasta 20 H. Temperatura: -40ºC a 1000ºC Prueba de diodos y lógica digital. Prueba de continuidad con buzzer. Ganancia de transistores. Retención de lectura, máximo y mínimo. Debe incluir: Sonda de temperatura. Protector de goma. Punta de prueba. Puntas tipo cocodrillo Adaptador para conexión de termocuplas tipo K. Con certificado de calibración. | 10 | UN |
| 02317-0002 |  | Pinza voltamperometrica según siguientes características técnicas: Data-Logger (5400 conjuntos de máximo y minimos, 1/minutos) Autorrango. Permite medir: THD (0% a 99,9%) Hasta 600 Vcc/ca Hasta 1000 Aca Hasta 1000W Hasta 500Hz Temperatura (-50ºC a +300ºC) Buzzer. Retención de lectura. Backlight Apagado automático. Salida a PC (cable de comunicación y software BR13X opcional). Conforme aIEC61010 (cat. III – 600Vcc/ca. Con certificado de calibración | 10 | UN |
| 04876-0004 |  | Tacómetro digital fotoeléctrico según siguientes características técnicas: Rango de medición: 100 a 3000 rpm Retención de ultima lectura, máximo y mínimos. Apagado automatico Backlight Puntero laser, indicador del punto de referencia. Provisto con estuche de plástico. Protector de sensor. Cinta reflectiva Alimentación de pilas AAA. Con certificado de calibración. | 2 | UN |
| 04876-0004 |  | Tacómetro y medidor de velocidad lineal según siguientes características técnicas: Display LCD de 5 dígitos Memoria máxima/mínima y ultima lectura. Rango laser 2.5 a 99.999 RPM Rango de contacto 0.5 a 1999.9 m/min. Resolución 1.0 RPM y 0.01 m/min Exactitud +-0,05% + 1 digito. Distancia de medición laser 50-500min Alimentación de pilas AA Con certificado de calibración. | 2 | UN |
| 02350-0003 |  | Megohmetro digital según siguientes características: Voltage AC rango 750V Resolución 1V Precisión 0.8% rdg + 3 digitos Impedancia de entrada 10MΏ Proteccion de sobrecarga 1100 VDC & 800 VAC MEG OHMS. Rango 200MΏ/2500V, 200MΏ/500V, 2000MΏ/1000V Resolución: 0.1MΏ Accuracy 3% rdg + 3 digitos Terminal de voltaje 250V – 1000 V +/- 10% Circuito corto de corriente de salida 0,4mA/0.9mA/1.7mA max. Con certificado de calibración | 10 | UN |

NOTA:

    - GARANTIA: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por los equipos cotizados contado desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario, no menor a doce (12) meses.

    - Los oferentes, deberán presentar al momento de la apertura, folletería o catálogo del producto cotizado.

    - Los equipos deberán ser nuevos de fábrica

# Text boxes

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE