ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01202-0072 |  | Batería de litio/dióxido de magnesio de 3 volts - tipo 2CR5 según las siguientes características: Pack de dos (2) baterías conectadas entre sí, mediante lengüetas soldada por puntos. Dimensiones máximas: Alto: 45mm. Ancho: 34mm. Profundidad: 17mm. Distancia entre contactos: 16mm. Peso: 38 grs. Máximo Tensión nominal: 6 voltios Capacidad nominal: 1.400 mAh Carga continua: 20mA Temperatura de operación: -40 a 70ºC Curva de descarga: A 20ºC con una carga continua 60 ohms la tensión debe mantenerse por sobre los 5,5 voltios por lo menos durante 10 horas y por sobre los 3 voltios durante 15 horas como mínimo. Procedencia: Estados Unidos Marca reconocida en el mercado Fecha de vencimiento impresa de fábrica: No anterior al año 2025. | 100 | UN |

# Text boxes

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE