ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02844-0001 |  | Por la provisión de mano de obra y materiales en la reparación general del autoelevador marca “Alasia” según el siguientes detalle: Desmontar motor, realizar reparación general del mismo y montarlo nuevamente en el equipo. Reparación caño de escape. Realizar servicio preventivo completo, el cual comprende de: aceite de motor, refrigerante, filtro de aceite motor, filtro de combustible, aceite hidráulico, aceite diferencial, aceite de transmisión, proveer y reemplazar la manguera del filtro de aire por nueva. Reparar el sistema de freno completo, el cual comprende de rectificar campanas, reencintar patines, reemplazar bombines de freno por nuevo, reemplazar liquido de freno, reemplazar retenes de maza y rodamiento nuevos. Desmontar los dos (2) cilindros de torres, desarmarlos, proveer y reemplazar juegos de sellos y retenes por nuevos, armarlos y colocarlos en el equipo nuevamente. Desacoplar embrague, desmontarlo, realizar reparaciones completas del mismo y montarlo nuevamente en el equipo Proveer y reemplazar las mangueras de succión de bomba, presión de caja, cilindros de dirección, cilindros de elevación por nuevas, utilizando tecnología Parker Realizar reparación de jaula anti vuelco y fijarla al equipo; colocar parabrisas y limpia parabrisas. Proveer y colocar una butaca ergonómica nueva Proveer y colocar una batería nueva Desmontar extremo de dirección izquierdo por estar defectuoso, proveer y reemplazarlo por uno nuevo, armar nuevamente todas las partes afectadas Realizar instalación eléctrica nueva del sistema de iluminación, en el cual se colocaran las siguientes luminarias: faros de trabajo delantero, faro trasero, posición, giro y stop, baliza giratoria; alarma de retroceso sonora, bocina, palanca de giros, teclas de uno y dos puntos de encendido; fusilera, fusibles, relay, etc. Realizar pintura completa del equipo. Puesta en marcha y control general de funcionamiento. Entrega del mismo en el Arsenal. | 1 | SERV |

NOTA:

- Repuestos NO incluidos en las recorridas: Todos aquellos repuestos que se considere necesario cambiar como resultado de lo observado en cualquiera de los ensayos e inspecciones realizadas durante el desarrollo de la recorrida general, serán facturados aparte previo aviso y presupuesto adjunto.

- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: Oferente indicará en su oferta la garantía de trabajos, el cual no deberá ser menor a DOCE (12) meses.

- PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- El adjudicatario solicitará una inspección por parte del contratante previo al armado de cada etapa.

- El adjudicatario se hará totalmente cargo del traslado del rodado desde el organismo contratante al lugar donde realizará la reparación.

- VISITA: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo III), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3052. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS. El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad.

# Text boxes

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE