ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

| CODIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03489-0002 | 1 | Por la provisión de mano de obra y materiales en la reparación de los sistemas hidráulicos, neumáticos, transmisión de torque y de fuerza de grúa Grove de 15,5tn según siguiente detalle: Desmontaje y verificación de la transmisión y sus componentes: Sellos, discos sinterizados, discos separadores, juego de juntas con retenes, aros de pistón, juegos de sellos de caja de comandos, aceite de transmisión, filtros de transmisión. Rodamientos, bomba de transmisión, control de convertidor de torque, mangueras del circuito, ajuste necesarios, pruebas de despegues, armado completo del conjunto, prueba de funcionamiento. Desmontaje y verificación del sistema neumático y sus componentes: Recorrido completo del sistema neumático de la grúa. Desmonte completo del motor y freno de giro. Cambio de discos y sellos del sistema de frenos (giro), prueba de funcionamiento. Cambio de la bomba de freno de giro. Armado completo de sistema, prueba y montaje del mismo. Recorrido y reparación del sistema hidráulico con sus componentes asociados: Recorrido de cilindro acelerador: Recorrido, calibración y ajuste integro del cilindro acelerador del motor. Mangueras hidráulicas de alta presión: Prueba hidráulica y verificación del estado de las mangueras de circuito hidráulico, cambiando las mangueras que no pasen las pruebas realizadas. Quedará a cargo de la empresa adjudicada el costo de las mangueras de las maquinarias y talleres especializados intervinientes para la realización de las correspondientes pruebas. Las mangueras que se cambien deben ser nuevas. Estabilizadores: Verificación de cajoneras, vigas, estabilizadores y calzas. Pluma telescópica: Recorrido de paños con sus accesorios. Válvulas de control, retenes, sellos, aceite, etc. Armado completo del sistema, prueba y montaje del mismo. Reparación integral/cambio del motor de tracción: Recorrer motor original e instalar el mismo y/o proponer el reemplazo de motor por uno equivalente al original que asegure el desplazamiento de la grúa adaptando el mismo a la estructura existente. En caso de proceder a colocar el motor original, los componentes que deban reemplazarse y/o adaptarse corren por cuenta y obra del oferente. Recorrido y reparación del sistema eléctrico con sus componentes asociados: Sistema de arranque: motor, alternador, etc. Sistema de luces reglamentarias. Las deficiencias encontradas de componentes durante las pruebas de funcionamiento serán registradas en el informe técnico y será asentado su cambio. | 1 | SERV |

NOTA:

- Repuestos NO incluidos en las recorridas: todos aquellos repuestos que se considere necesario cambiar como resultado de lo observado en cualquiera de los ensayos e inspecciones realizadas durante el desarrollo de la recorrida general, serán facturados aparte previo aviso  presupuesto adjunto.

- GARANTIA DE LOS TRABAJOS: Junto con la entrega del vehículo, se deberá entregar un listado detallado de los repuestos reemplazados y utilizados para el servicio, indicando las marcas y entregando respectivas garantías escritas de los mismos. Los trabajos realizados y los repuestos utilizados para la prestación del servicio deberán tener como UN (1) AÑO de garantía, contados a partir de la fecha de su recepción  definitiva

- PLAZO DE EJECUCION: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la inspección, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- El adjudicatario solicitará una inspección técnica a las partes reemplazadas por parte del contratante previo armado de cada etapa.

- El adjudicatario se hará totalmente cargo del traslado del rodado desde el organismo contratante al lugar donde realizará la reparación.

- VISITA: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo III), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)-4810290 Int: 3053. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS. El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el equipo en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad.

# Text boxes

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE