ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06160-0087 | 1 | Computadoras de escritorio Estándar Código PC-002-00 (ETAP V.22): Características generales: Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005 y de corresponder CESP-006 Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0). Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. Unidad de procesamiento: Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a Pentium, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses. Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses. Memoria: Tipo: DDR3-1600 ó superior. Capacidad: 4 GB mínimo. Disco duro: Disco duro de 500 GB mínimo Almacenamiento Óptico Extraíble: Unidad de lectura/escritura DVD-RW (ST-019) Video: Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo) Audio: Plaqueta de sonido (o chipset integrado) con las características: Grabación /Reproducción de audio:16 bits mínimo. Rango de Grabación / Reproducción :8-44.1Khz, estéreo. Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. Networking Y Comunicaciones Placa de Red 10/100/1000 Mbps (o chipset integrado) con características PQR-010 mínimo Consola: Teclado deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll. Parlantes. Monitor: SIN MONITOR. Puertos Incorporados: Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo) 1 Puerto para Mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. Sistema Operativo: Con WINDOWS 8.1 (x64) o superior, edición 64 bits en español con licencia original. Recuperación y Seguridad: Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. Fuente de alimentación de 500W mínimo | 34 | UN |
| 06169-0037 | 2 | Monitor TFT/LCD/LED mediano (18.5”a 19”) Código MM-006-00 (ETAP V.22): Tamaño de la pantalla: No menor a 18,5”y no superior a 19”. Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10) Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo. Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15. Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms. Brillo: no inferior a 250 cd/m2. Relación de Contraste: no menor de 500:1 Angulo de visión : no menor a 160ª Horizontal/ 160ª Vertical. Alimentación eléctrica: de 220V-50Hz sin necesidad de transformadores externos. Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. Deberá cumplir con las normas ISO 13406-2 Clase 1 | 28 | UN |
| 06186-0057 | 3 | Servidores de Red Genéricos- Arquitectura basada en X86 Código SR-001-00 (ETAP V.22). Deberá cumplir con las especificaciones técnicas similares a Servidor Hp Proliant ML110 Gen 9 Intel Xeon Six Core 8 gb 2 tb. Características generales: Consideraciones Especiales para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005 y de corresponder CESP-006 Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86. Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.. Deberá poseer Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. Unidad Central de Proceso: Basada en alguna de las siguientes familias de Procesadores: “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86 del tipo 6 (seis) núcleos. Memoria Ram: Tipo: DDR3-1066 ó rendimiento superior con corrección de errores (ECC). Capacidad: 8 GB mínimo. Puertos Incorporados: Se deberán proveer los siguientes puertos. 1 Port para mouse 1 Port para teclado 1 Port para monitor Al menos1 puertos USB versión 2.0 Al menos1 puertos USB versión 3.0 Networking y comunicaciones: Puerto Gigabit Ethernet en cobre (RJ45). Almacenamiento Extraible : Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior. Adaptador de Video: VGA o Superior con 8 MB de memoria mínimo para soporte de la interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado. Consola: Sin monitor Teclado tipo QWERTY en español y teclado numérico. Mouse óptico Característica de la Controladora de Disco Duros: Tipo: Serial ATA o superior. Deberá controlar al menos 2 discos. Disco Rígido HD serial ATA 2 TB. Fuente de Alimentación: Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V 50 Hz. Además de tener conexión a tierra. Sistema Operativo LAN-000/3 Windows 2013 Server. | 2 | UN |
| 06161-0157 | 4 | Impresora Electrofotográfica Estándar Código ETAP: PR-015-00 (LASER) ETAP V.22 Deberá cumplir con las especificaciones técnicas de la Xerox Phaser 3260DNI. (se solicita la mencionada impresora por compatibilidad de insumos con impresoras existentes) Características Generales: Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001,CESP-005, y, de corresponder, CESP-006. Detalle Técnico /Funcional: Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias. Productividad de por lo menos 10.000 impresiones mensuales. Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja. Lenguaje de impresión PCL5 o PCL6 o compatible superior. Será de tecnología electrofotográfica. Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi. Tendrá 1(UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño Oficio de papel de entrada de no menos de 250 hojas y bandeja manual para 1 hoja. Conectividad via USB 2.0 y RED Giga Lan (10/100) Base T Ethernet. Memoria estándar 256 MB. Compatibilidad de Sistemas:Windows 2008 Server, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP. Se deberán incluir 9 (nueve) cartuchos de impresión de Toner (original) para 3000 páginas aprox. c/u. (tres para cada impresora). Se deberán incluir 3 (tres) cartuchos de tambor de revelado (drum) (original) 10000 páginas . (uno para cada impresora). | 3 | UN |
| 04309-0033 | 5 | Cable óptico aéreo dieléctrico auto-soportado de 12 fibras monomodo para vanos de 80 metros. CFOA-SM-AS80-S 12F (G652D) NR | 300 | MT |
| 08837-0003 | 6 | Conjunto de suspensión p/fibra óptica 11.7 mm | 4 | UN |
| 08837-0038 | 7 | Conjunto de retención p/fibra óptica 11.7 mm | 3 | UN |
| 08536-0011 | 8 | Conversor monomodo, dual fiber, de 10/100/1000 Base-TX 1000 To 1000 Base-LX, 1310nm, 10 km, conector SC. | 2 | UN |
| 02295-0001 | 9 | Cleaver FC-6S cortadora de fibra óptica | 1 | UN |
| 02295-0001 | 10 | Peladora Fibra Optica corta Vaina RCS-114 | 1 | UN |
| 00280-0053 | 11 | Bandeja de FO 12 SC con cassete deslizable para Rack 19" | 2 | UN |
| 06795-0008 | 12 | Web Smart 24 Bocas Gigabit TI-SG3424 | 2 | UN |
| 04888-0015 | 13 | Mini RACK MURAL 19” para 8/10 unidades 450 mm profundidad c/pta delantera c/acrílico enmarcado | 2 | UN |
| 04309-003 | 14 | Cable UTP CAT 5e (300 mt) | 3 | CJ |
| 02287-0008 | 15 | Conector Plug RJ45 Cat 5e AMP, presentación caja por 100 Unidades. | 1 | CJ |
| 07964-0010 | 16 | Router inalámbrico 300 Mbps TL-WR841N o similar | 1 | UN |
| 00010-0151 | 17 | Disco rígido Externo 1 TB USB 3.0 | 1 | UN |
| 01694-0029 | 18 | Fuente para PC ATX 600w ventilador 12 cm | 3 | UN |

NOTA:

- Los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved), para el renglón Nº 1. En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, dicha verificación, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), los intimará, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

- GARANTIA: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de Garantía que ofrece por los equipos entregados correspondiente a los renglones Nº 1 al 4; y en ningún caso podrá  ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción definitiva. En el caso que se ofrezca un tiempo mayor de garantía al requerido, este será al exclusivo cargo y costo del adjudicatario.

- Dicha garantía deberá especificar los datos del Servicio Técnico y para el supuesto caso en que deban retirarse los equipos del establecimiento, el adjudicatario deberá prever la entrega de equipos sustitutos temporarios, por el término en que duren los arreglos y reparaciones en cuestión.

- El servicio técnico necesario para el mantenimiento y correcto funcionamiento de todos los equipos entregados estará a cargo / costa del adjudicatario exclusivamente.

- Se deberá presentar al momento de la apertura folletería de los productos cotizados, correspondientes a los renglones Nº 1 al 4 y 16 al 18  en el cual se detalle las especificaciones técnicas pertinentes; junto con la Declaración Jurada para la Catalogación por Compra de Bienes de Uso (Anexo V)

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTÍN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE