ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07233-0001 |  | Por la provisión de mano de obra y materiales en la rectificación de motor de 6 cilindros de vehículo JEEP IKA según siguiente detalle: Lavado de motor y tapa. Encamisar, rectificar y bruñir cilindros. Rectificar superficie plana block. Ajustar perno a bielas. Armar y alinear bielas. Rectificar cuello de cigüeñal. Presentar cojinetes de bielas Presentar cojinetes de bancadas. Rectificar interior de bielas. Rectificar balancines y/o botadores. Rectificar apoyo árbol de leva. Alesar y ajustar cojinetes de árbol de leva. Rectificar levas de árbol Rectificar suplementos plana de tapa c/s altura precámaras Reposición y ajuste de guías de válvulas Ajustar vástagos de válvulas a guías Rectificar asiento de válvulas c/s altura de válvula. Controlar bomba de aceite Control luz de biela y luz de bancadas. | 1 | SERV |

NOTA:

- VISITA: Se requerirá el Certificado de Constancia de visita (Anexo III), hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles anteriores al  día y hora indicados para el Acto de Apertura y coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3053. El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS. El Oferente deberá obligatoriamente observar el vehículo en el cual se realizará el trabajo, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. En caso de no cumplir con este punto, la oferta será desestimada, sin reclamo alguno por constituir dicha visita un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto Nº 1030/16).

- Repuestos NO incluidos en las recorridas: Todos aquellos repuestos que se considere necesario cambiar como resultado de lo observado en cualquiera de los ensayos e inspecciones realizadas durante el desarrollo de la recorrida general, serán facturados aparte previo aviso y presupuesto adjunto.

- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su oferta el plazo de garantía de sus trabajos, el que no podrá ser inferior a DOCE (12) meses.

- PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Inspección, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- El adjudicatario se comprometerá a subsanar cualquier desperfecto evidenciado por fallas de funcionamiento o de los elementos suministrados e instalados por el ADJUDICATARIO.

- Los gastos del traslado del vehículo y/o del motor, desde este Organismo hasta el taller del Adjudicatario y de regreso, serán a costa y cargo del oferente adjudicatario.

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### GABRIEL ANTONIO PULIAFITO

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE