ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06177-0003 |  | Provisión de mano de obra y materiales para la remodelación de baños en el sector de la División Estructuras (Montaje, Chapista y Mecánica) de este Arsenal según las siguientes especificaciones técnicas: MEMORIA DESCRIPTIVA: El objeto de la presente licitación es la provisión de mano de obra y materiales para los trabajos que se enumeran a continuación: demolición varias, cañerías, primarias y secundarias de distribución, instalación de agua, realización de revestimientos nuevos, instalaciones eléctricas, provisión e instalación de aberturas nuevas, artefactos sanitarios, grifería, etc., tareas varias y limpieza general Finalmente, el concepto es de obra integral terminada y lista para usar. OBRADOR, DEMOLICIONES Y MAMPOSTERIA: La contratista deberá utilizar como espacio destinado a obrador cualquier local cercano al sector a intervenir, preferentemente en planta baja del inmueble; de resultar necesario, se procederá al acondicionamiento del mismo, cerrando el espacio indicado mediante la utilización de placas de fenólico. En cualquier caso, se deberá proceder a señalizar y guardar la prolijidad y la seguridad que exige el lugar Las aberturas existentes que deban retirarse deberán entregarse a la inspección para el destino correspondiente. En su lugar, se ejecutaran los tabiques y se colocaran las aberturas indicadas en planos correspondientes. En el baño existente se procederá a demoler la zona de piletones que se señala en plano, a efectos de dejar en condiciones el sector para dejar los baños nuevos, en un todo de acuerdo a lo señalado en planimetría. Todo material que sea rescatado, será entregado en perfectas condiciones a la inspección de obra. ABERTURAS Todas las aberturas existentes de acceso a los locales sanitarios se recuperaran. Las aberturas existentes son de marco de madera y hoja tipo placa. Las hojas serán acondicionadas, se le retirara el zócalo inferior y se remplazara por uno nuevo de acero inoxidable (a ambos lados), pulido, esmerilado, de 1,2mm. de espesor, 150mm. de altura, pegado y atornillado con tornillos de acero inoxidable de cabeza fresada. A las puertas que correspondan a box de baños se les colocara manija-cerradura libre-ocupado. En ambos locales se procederá y colocara un sistema de ventilación forzada mediante la colocación de un extractor centrífugo de alta performance. En mismo puede ser colocado en el cielorraso o en la pared. El extractor se conecta a un colector principal, mediante un ramal y de allí al exterior. El colector debe quedar prolijamente dispuesto y encajonado con placas de roca-yeso. 3 CARPETAS Y PISOS Luego del retiro de la cañería de desagües y de la colocación de la nueva instalación, se procederá a rellenar, conservando los niveles. Se ejecutará, de ser necesario, una carpeta hidrófuga y sobre la misma de aplicara cerámico de 30 x 30 cm. y pastina al tono. Se reconstruirán las tapas de registro dañadas. 4 REVESTIMIENTOS Los muros perimetrales, recibirán un revestimiento de cerámico 30 x 30 con pastina de igual color, aplicado con pegamento. 5 PINTURAS. 5.1. Cielorrasos. Previa reparación y preparación de la superficie de los cielorrasos existentes, se procederá a la aplicación de pintura látex para cielorraso de primera calidad. 5.2. Paredes. En las paredes de mampostería del área de intervención, se usara látex de primera calidad, en color a definir por la inspección de obra, no menos de dos manos previa preparación de las paredes de mampostería con enduido, para interiores lijado. 5.3. Aberturas. 5.3.1. De metal y vidrio. Todas las aberturas metálicas (exteriores e interiores) recibirán el siguiente tratamiento: lijado, aplicación de neutralizador de oxido y dos manos de esmalte sintético color a convenir con la inspección de obra. Los marcos de las puertas y ventanas se limpiaran y repararan. De ser necesarios se cambiaran vidrios dañados. 5.3.2. De madera: Efectuadas las reparaciones antes mencionadas, se procederá a lijarlas y pintarlas con color a elección de la inspección y las manos que sean necesarias. 6 INSTALACION SANITARIA En general, se trata de reemplazar el sistema de provisión de agua a los locales sanitarios desde los tanques de reserva y reemplazar las cañerías de desagües hasta las bajadas y tramos horizontales principales, realizando las tareas accesorias de albañilería necesarias para su cometido. Se deberá realizar la instalación de agua completa y de desagües cloacales del sector. La instalación de agua, se realizara a nuevo desde el tanque, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Realizar bajadas nuevas según propuestas con sus correspondientes llaves de paso y válvulas de limpieza, las llaves de paso y válvulas serán de bronce mientras que el resto de la cañería será plástica triacapa. La grifería a utilizar en baños y mingitorios es FV pressmatic o similar. Las llaves de paso serán de bronce y cromo. En general, la cañería será triacapa, termofusionada, en las secciones que corresponda. En cuanto a la instalación de desagüe cloacal, se levantara la cañería de distribución interna (“arañas”) de conexión con mingitorios, inodoros, lavatorios y rejillas de piso y se reemplazara por cañería nueva de Polipropileno sanitario (PPS) tipo Awaduct, con sus correspondientes diámetros, accesorios de conexión y ventilaciones. Por tramos y de acuerdo al cronograma de trabajo, se irán realizando tareas de verificación de estado de cañería en forma previa a su tapada final. En los baños se proveerán e instalaran los artefactos con accesorios de acuerdo a los detalles de planos. Se utilizaran, en todos los locales sanitarios, inodoros pedestal blanco con mochila, con tapas de madera laminada, mingitorios ovales línea clásica, blancos. Los mingitorios estarán separados por placas de granito gris mara de 20mm. de espesor, soporte “U” fijado a muro y llevaran llave tipo FV Pressmatic. Se proveerán e instalaran mesadas realizadas en granito gris mara con 20mm de espesor, con frente de 100mm., zócalo perimetral de 50mm., con bachas (acero inoxidable, diámetro 300mm., tipo Johnson, todas con el servicio de agua fría). Se colocaran dispensers grandes para papel higiénico cortado en acrílico transparente e irrompible tipo Valot o similar, dispensers para shampoo para manos tipo Valot o similar en mesadas; dispensers chico para papel higiénico chico para receptáculos de inodoro, perchas metálicas (una por cada receptáculo y dos en el área de lavados). Los espejos en baños serán integrales de 0,60m de alto, puestos a nivel con el revestimiento de muros y fijos. Cada unidad sanitaria tendrá su propia llave de paso. La empresa proveerá todos los elementos, accesorios, etc., que sean necesarios para que la obra quede completa y a su fin. En todos los casos, deberá remitirse a la planimetría de pliego. Se deberá entregar plano conforme a obra con la distribución del agua y los desagües cloacales. 7 INSTALACION ELECTRICA. La cañería llegará a un tablero en el cual se colocará un interruptor general termomagnético tetrapolar de 25 A, dos (2) disyuntores bipolares de 25 A 30 mA, uno iluminación y el otro línea de tomas y cinco (5) termomagnéticas bipolares de 10 Amper, las conexiones se harán mediante terminales preaislados. La instalación eléctrica en las paredes será interior, se realizará mediante caño metálico semipesado de 15,4 mm, las uniones de los mismos serán mediante cuplas a presión y la conexión a las cajas mediante conectores metálicos. El tablero eléctrico será para exterior de chapa nº 16 con tapa abisagrada, contratapa desmontable y borne de tierra, con capacidad de 24 módulos. Contarán con riel Din para el montaje de los distintos elementos. Las líneas de iluminación se harán con cable de 1.5 mm² de sección y las líneas de tomas y generales de salida de tableros con sección 2.5 mm². Los tomacorrientes serán universales para 10 amper. La iluminación en el cielorraso, en los box de baños, será mediante artefactos de embutir tipo spot de 10 cm de diámetro aproximado con portalámpara E 27 con lámparas led 3 w. Las restantes del cielorraso serán también artefactos de embutir de 24 cm de diámetro con portalámpara E 27 con lámpara led 12 w. Los apliques serán exteriores con lámpara led de 12 w. En el momento de ejecución de la obra, se verá la posibilidad de realizar modificaciones en forma consensuada con la inspección de obra. La distribución de los tomacorrientes se verificara con la inspección in situ y puede estar sujeto a modificaciones 8. SEÑALETICA En todas las puertas de ingreso a los locales sanitarios, se utilizara cartelería referencial iconográfica. Todos los carteles serán pegados sobre las puertas respectivas, según corresponda. La colocación de carteles, ubicación y altura deberá coordinarse con la inspección de obra. 9 ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD. En general, incluye la provisión e instalación de un equipo de luz de emergencia, provisión e instalación de artefactos tipo LED para luces de emergencia con las siguientes especificaciones: alimentación: 220 Vca. 50 Hz; cantidad de LEDs: 35, mínimo; batería recargable: 6 V/2.8AH Acido- Plomo (libre de mantenimiento); tiempo de carga normal: 16horas, mínimo; autonomía: 10 Hs. Otras características: batería protegida contra sobrecargas; encendido automático por detección de corte de suministro eléctrico; indicador de carga incorporado; con soportes para instalar en techo o pared, así como ser trasladable; batería recargable reemplazable; botón de prueba. Cantidad mínima de artefactos: siete (7). 10 LIMPIEZA GENERAL La limpieza de obra se realizará en forma diaria. Una vez finalizada la obra, se entregara la misma con una limpieza general Nota aclaratoria La descarga de materiales deberá efectuarse en un todo de acuerdo a las normativas y atendiendo en todos los aspectos a los horarios y normas de seguridad que serán fijados por la inspección de obra, en oportunidad del comienzo de los trabajos. | 1 | SERV |

CLÁUSULAS  ESPECIALES

1.	PLAZO DE EJECUCION: El Oferente deberá indicar en la oferta, el tiempo  de ejecución de los trabajos, en días hábiles contados desde la fecha de iniciación, documentada por la Inspección, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- REPRESENTANTE TÉCNICO: Acompañando su Propuesta, el oferente deberá designar y disponer permanentemente en la instalación, a una persona técnicamente capacitada con la finalidad de que el mismo asuma el contralor de los trabajos y la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, la que deberá ser aprobada por la Inspección y/o Dirección de instalación.

- GARANTIA DE LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos, y en ningún caso podrá ser inferior a CINCO (5) Años contados desde la recepción definitiva.

Cuando los trabajos contratados comprendan la provisión de equipos o materiales que se encuentren garantizados por sus fabricantes, una vez instalados, probados y efectuada la recepción definitiva de la instalación, el oferente deberá transferir dichas garantías endosadas a favor de la ARMADA ARGENTINA, las que comenzarán a regir a partir de la fecha de la recepción definitiva de la instalación y por el plazo original previsto en las mismas.

- VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección del estudio de los planos correspondiente, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la Oferta que presente deberá agregar el correspondiente Certificado de Visita realizada, la que se coordinará previamente con la repartición y podrá efectuarse hasta 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS antes de la fecha y hora acordada para la apertura de la Licitación. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.

El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por un funcionario competente de la ARMADA ARGENTINA – JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS (coordinaciones al Teléfono (0291)- 4810290 Int: 3052).

Las indicaciones que la Oficina Técnica formule durante la visita de obra deberán ser consideradas por el oferente como parte del trabajo solicitado aunque las mismas no figuren en los Anexos. El Oferente estará obligado a cumplir con las indicaciones hechas durante la visita de obra a su entero costo, sin que ello genere derecho a reclamo de ampliaciones de obra o cualquier otro tipo de compensaciones.

- CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas desde la Publicación hasta DOS (2) días antes de la Apertura cualquier error, omisión, o discrepancia, de cuotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la Documentación de la respectiva Licitación.

- INSPECCION Y/O DIRECCION DE LA INSTALACION: La Inspección y/o Dirección de la obra de reparación será ejercida por el ARCE y/o por el profesional que a tal efecto éste designe.

- FINALIZACION DE  LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos  necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del Rubro, realizadas todas aquellas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- OBRADOR: En caso de ser necesario, el adjudicatario proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales y para el personal obrero, etc. En caso de deterioros y/o sustracciones en esos locales, la ARMADA ARGENTINA NO SERA EN ABSOLUTO RESPONSABLE.

Estas construcciones complementarias así como el cerco del obrador se construirán con materiales en buen estado de conservación. Su aspecto deberá ser aprobado por la Dirección de la instalación. El adjudicatario tomará todas las disposiciones necesarias para que la Dirección de la instalación y sus auxiliares o asesores puedan inspeccionar las instalaciones sin riesgos o peligros, a satisfacción de la Dirección de Obra dentro de lo usual y corriente en toda la instalación. La totalidad de los gastos correrá por cuenta del Contratista, sin derivarle éstos al ARCE

- PROVISION DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, debiendo ser de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

- INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa Adjudicataria necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se confeccionarán por duplicado y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y la Inspección. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo archivo.

- RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas, o cualquier otro elementos, el Inspector confeccionará la Planilla correspondiente por duplicado, la que presentará a la firma del Jefe de Dpto., acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta Planilla llevará la firma del Inspector, visado del Jefe de Dpto., y el original la firma del Responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo. Todo elemento que no complete este trámite no podrá retirarse de las instalaciones del ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA y/o de la  BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.

- LIBRE TRANSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con los elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto, se le efectúen y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes que la inspección de la instalación considere aptos para su reutilización, deberán almacenarse, a costas del adjudicatario, dentro del predio del ARCE, en lugar abierto a designar por el Departamento de Servicios Generales. Otros materiales como escombros, restos de mampostería, y demás considerados residuos, serán cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito del ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA. Asimismo, estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en el orden Municipal, Provincial o Nacional.

- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario queda obligado a dejar limpios en forma diaria los sitios de trabajo, al igual que el retiro de residuos. Igual exigencia se tendrá al término de los trabajos. Esta obligación incluye el retiro de escombros, conductos, cables, alambres y otros elementos que el Comitente indique. EI Comitente supervisará el retiro de elementos, reservándose el derecho de no permitir el retiro de aquellos que le interese conservar.

- PERSONAL: EI adjudicatario deberá acordar con el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial todos los aspectos relacionados al ingreso del personal abocado a la instalación. Además, el adjudicatario deberá acordar con la oficina del Cargo Contrainteligencia todos los aspectos relacionados al ingreso del personal abocado a la instalación (ejemplo: antecedentes penales).

- MATERIALES: La Empresa Adjudicataria utilizará materiales, elementos y  repuestos de toda clase en la realización de los trabajos, los que deberán revestir su condición de nuevos, sin uso y de primera calidad. Asimismo la empresa Contratista tendrá siempre en la instalación la cantidad de materiales que a juicio del Comitente sean necesarios para facilitar la continuidad de los trabajos diarios y deberán emplearse métodos y enseres que a su juicio aseguren la calidad satisfactoria de la misma. Los materiales o elementos que resultaren defectuosos y/o rechazados, serán retirados por el oferente a su cargo, como así también aquellos que instalados, contraríen las reglas del buen arte para su actividad, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

- LETREROS: Estará prohibido colocar en los cercos y/o edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

Exigirle la más estricta reserva respecto a los temas o situaciones que vinculados a la Armada lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación a solo juicio de la Armada, determinara la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del adjudicatario y dentro de la setenta y dos (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente de la Armada.

El incumpliendo de la obligación descripta precedentemente, configurara una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la Armada comunique su voluntad rescisoria por un medio fehaciente al adjudicatario.

Dicha rescisión no generara a favor del adjudicatario derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso de ninguna especie.

El personal del adjudicatario deberá ser idóneo y estará provisto de vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587).

- PRORROGA DEL PLAZO DE INSTALACION: Si el adjudicatario se excediera en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas, a juicio de la Inspección y/o Dirección de la instalación. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente, las siguientes causas: desastres climáticos, movimientos telúricos, huelgas generales, conflictos u otra forma de entorpecimiento del normal desarrollo de las actividades.

- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS E INSTALACIONES:

EI adjudicatario tomará todos los recaudos y precauciones necesarias a fin de evitar daños a las instalaciones que efectúe, al personal que depende de él, a los de la ARMADA ARGENTINA (el Comitente) a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones del Comitente o de terceros. EI resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Contratista, quien responderá ilimitadamente por todos los daños que produzca a las personas o bienes del Comitente o terceros; aunque dichos daños pudieran provenir de la acción de su personal o elementos instalados, o por causas eventuales. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de las instalaciones y durante la ejecución del plazo de garantía.

EI Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al adjudicatario, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas, y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

- ORDENES DE SERVICIOS: Las órdenes de servicio que la Inspección y/o Dirección de instalación imparta durante la ejecución de las instalaciones serán cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Inspección y/o Dirección de instalación, el cual se guardará en la instalación. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas.

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la Inspección y/o Dirección de instalación.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que la misma no importa modificación de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales; salvo el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.

Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Inspección y/o Dirección de instalación, en el término de CINCO (5) días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: EI adjudicatario y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos municipales vigentes en el lugar de la ejecución de las instalaciones. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- POR LOS VEHICULOS AUTOMOTORES: De propiedad de “EL ADJUDICATARIO”, éste deberá constituir los correspondientes seguros sobre los vehículos que sean de su propiedad y/o los que estuviesen a su cargo, custodia o control, que cubra como mínimo la responsabilidad por daños a terceros, a las cosas y personal y carga transportada, incluyendo el resto de las operaciones propias del contrato.

- POR INCENDIO: Del local e instalaciones concesionados “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir el pertinente seguro en una compañía de reconocida solvencia en plaza.

- PLAZO DE LAS RECLAMACIONES: Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días corridos de producido el hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etcétera, en un plazo de TREINTA (30) días corridos a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho.

- UNION DE INSTALACIONES NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las instalaciones a realizar deberían ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma instalaciones existentes estarán a cargo del Adjudicatario y se considerarán sin excepción en su Propuesta.

La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en la parte existente.

La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las instalaciones contratadas con las ya existentes.

- OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El Contratista ejecutará los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto; sin que por ello tenga derecho a cobrar adicional alguno.

# Text boxes

### GABRIEL HERNAN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE