ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO DE CATALOGO | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01228-0011 |  | Niple interconector, para toma de manguera flexible, fabricado en bronce o acero inoxidable, un lado roscado macho BSPT ½”-14h, el otro lado, salida espiga para manguera de 8 mm de diámetro interno | 15 | UN |
| 01568-0037 |  | Caja metálica cuadrada , para empalme y derivación, protegida mediante pintado, de 10 x 10 cm, con agujeros preformados para conexión de tuberías eléctricas de ¾” , con tapas metálicas y tornillos o elementos de sujeción para tapas | 20 | UN |
| 01006-0434 |  | Manguera flexible de compuesto de caucho negro, reforzado con telas, apto para uso con gases o aire comprimido y mínima presión de servicio de 5 bar | 60 | MT |
| 06678-0101 |  | Abrazadera metálica de acero inoxidable de buena calidad, para utilizar sobre manguera flexible de 8 mm de diámetro con bulón de apriete para destornillador o con cabeza hexagonal para herramienta de boca | 100 | UN |
| 01653-0276 |  | Caño metálico, para tendido de conductores eléctricos, barra de diámetro ¾” y longitud de 3 m o algo superior , pintado de protección anticorrosiva | 17 | UN |
| 00656-0118 |  | Grampa de sujeción para tubería eléctrica, tipo Omega, cincadas, niqueladas o similar, para tubo de ¾” de ítem 5,con orificios para colocación de tornillos sujetadores | 60 | UN |
| 03567-0045 |  | Controlador térmico monofásico para 220 VAC, electrónico con al menos una salida por rele de 220 VAC, capacidad de acción de -10 a 250ºC y conexión a termocupla tipo PT-100, Ejemplos Novus 480D, Autonics TZN4S-14R, o similar | 12 | UN |
| 02486-0017 |  | Electroválvula de 3 vías y 2 posiciones, 1 posición de descanso bajo resorte y 1 posición activa cuando se alimenta con 220 VAC, apta para aire comprimido a 5 bar, con 3 conexiones hembra BSPT 1/8” -28h, compatible con ítem 7 | 12 | UN |
| 03538-0001 |  | Sensor termocupla tipo PT-100, con vaina de acero inoxidable de aproximadamente 8 a 10 mm de diámetro y 100 o 125 mm de largo, con cables de conexión de al menos 2 m de longitud, compatible con ítem 7 | 12 | UN |
| 02307-0015 |  | Ojo de buey, para 220 VAC, de 10 mm de diámetro, en tres colores diferentes: 15 color rojo, 15 color verde , y 15 color ambar, con chicotes de cable y tuercas de fijación | 45 | UN |
| 06080-0035 |  | Niple interconector, para toma de manguera flexible, fabricado en bronce o acero inoxidable, un lado roscado macho BSPT ¼”-19h, el otro lado, salida espiga para manguera de 8 mm de diámetro interno | 15 | UN |
| 01778-0002 |  | Rollo de cinta de teflón, para el sellado estanco de uniones roscadas, de ½”de ancho de 12 m de longitud | 20 | UN |
| 01033-0053 |  | Rollo de cinta aisladora eléctrica, de PVC o similar , de aproximadamente 20 mm de ancho y 20 m de longitud | 10 | UN |
| 00723-0093 |  | Precintos plásticos descartables, en paquetes de100 unidades según detalle 1 paquete de 2 x 50 mm, 1 paquete de 3 x 75 mm, 1 paquete de 4 x 100 mm, 1 paquete de 5x 150 mm | 4 | UN |
| 00657-0199 |  | Interruptores a palanca, de dos posiciones, para encendido y apagado, apto para 5 A y 220 VAC o superior, con sus elementos de sujeción para panel y sujetadores para los conductores | 15 | UN |
| 02215-0052 |  | Gabinete metálico cuadrado estanco,( no para embutir) de 30 x 30 cm, con puerta de acceso y burlete, y con mecanismo de traba de seguridad con llave para la misma, pintado de protección anticorrosiva | 12 | UN |
| 06080-0035 |  | Niple interconector, para toma de manguera flexible, fabricado en bronce o acero inoxidable, un lado roscado macho BSPT 1/8” -28h, el otro lado, salida espiga para manguera de 8 mm de diámetro interno, para ser acopiados a ítem 8 | 45 | UN |
| 06387-0107 |  | Válvula esférica de paso total, de acero inoxidable, con ambas conexiones hembras, roscadas BSPT 1 ½” -11h en ambos lados, con manija de maniobra de ¼ de vuelta | 3 | UN |
| 02215-0053 |  | Gabinete metálico con puerta, para tablero eléctrico con riel DIN, con capacidad para 20 bocas y mecanismo de traba mecánica en la puerta | 1 | UN |
| 00658-0059 |  | Interruptor termomagnético bipolar con sujeción para riel DIN, apto para 220 VAC Y 20 A , de calidad garantizada, para ser empleados en ítem 19 | 3 | UN |
| 01453-0220 |  | Terminales para conexión de tuberías eléctricas en su encuentro con cajas metálicas de conexión y derivación, de ¾” , para conectar ítem 5 con ítem 2 | 40 | UN |
| 01550-0161 |  | Conectores metálicos para caño de conducción eléctrica de ¾” de encastre hembra en ambos lados, para conectar dos caños de ítem 5 | 20 | UN |
| 04362-0219 |  | Rollo de cable unipolar , de 4 mm2 de sección, cada rollo, de un color diferente y de 100 m de longitud | 2 | UN |
| 04362-0212 |  | Rollo de cable unipolar , de 2,5 mm2 de sección, cada rollo, de un color diferente y de 100 m de longitud | 2 | UN |
| 04362-0218 |  | Rollo de cable unipolar , de 1 mm2 de sección, cada rollo, de un color diferente y de 100 m de longitud | 6 | UN |
| 00254-0064 |  | Plancha de acrílico transparente de 4 mm de espesor, brillante traslucido, de 1,3 x 2,6 metros o medidas similares , que tenga una superficie mínima de 3,3 m2 | 1 | UN |

# Text boxes

### GABRIEL HERNÁN LUNA ESMENOTTE

### CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

### JEFE

#### MARTIN ANTONIO MONSALVE

CAPITAN DE NAVIO

### JEFE